# 市政道路桥梁施工质量问题及预防对策张颖

天津第一市政公路工程有限公司天津300000

摘要：虽然近年来我国路桥领域实现了较为长足的发展，市政道路桥梁工程施工相关的各项工艺也实现了突飞猛进般的进步，但我国当下市政道路桥梁施工中还是或多或少存在着质量问题，而为了避免这类问题影响人们出行、城市整洁美观，正是本文就市政道路桥梁施工质量问题及预防对策展开具体研究的原因所在。本文对市政道路桥梁施工质量问题及预防对策进行分析。

关键词：市政；道路桥梁；施工质量；问题；预防对策

经济的发展、城市化进程的不断加快，行车压力不断增加，在此基础上对市政道路桥梁施工的质量要求也越来越严格。市政道路桥梁工程质量的优劣决定着城市交通中的交通压力的大小，由此市政道路桥梁施工质量对城市交通的影响可见一斑。经过多年发展，我国市政道路桥梁施工的质量已经取得长足发展，然而裂缝、锈蚀、桩基等工程质量问题始终未得到根本解决。提高城市交通设施的运行效率，方便市民出行，优化城市交通网络，提高交通运行效率成为当前交通工作中的首要目标。基于此，本文就市政道路桥梁施工中存在的问题进行细致分析，并在此基础上寻找有效可行的预防对策，以期推动城市更加有序高效运行。

1常见市政道路桥梁工程施工质量问题

1.1裂缝问题

市政道路桥梁工程在施工过程中会用到大量的混凝土，由于混凝土性质存在一定特殊性，工程建设中经常会出现开裂的问题。混凝土?仓?要求严格按照施工工序进行，选择高质量、配比合理的混凝土进行浇筑，若施工过程中出现了工序不合理的现象，或浇筑温度控制上出现了问题，将会造成膨胀问题的出现，这种情况下为混凝土裂缝问题埋下了伏笔。此外，工程缺乏有效预应力，可能会对工程承载性能、稳定性带来严重的负面影响，若施工承受压力过大，有效预应力不足的情况下难免会出现混凝土裂缝问题，一旦出现了裂缝问题，工程施工质量将大大降低，严重时甚至会造成工程坍塌。

1.2桥梁结构中的钢筋腐蚀

在市政桥梁工程施工的过程中，钢筋是一种十分重要的桥梁施工材料，其通常会与混凝土一起作为桥梁主要的结构施工材料。在桥梁施工的过程中，一旦钢筋被腐蚀将会导致桥梁的整体结构受到影响，从而导致桥梁的安全性与稳定性降低。桥梁结构中钢筋被腐蚀的原因主要包括了雨水侵蚀、钢筋质量过低以及维护工作不到位等。近年来，随着城市工业的发展与汽车数量的增加，环境质量也在不断的下降，大气中含有的酸性物质也越来越多，这些物质在融入雨水中后会导致钢筋被腐蚀，从而影响桥梁结构的稳定性。再加上一些施工单位在采购钢筋的过程中选择质量较低的钢筋材料，并且在施工的过程中不注意对钢筋的保持，导致了钢筋的质量大幅度降低，严重的影响了桥梁施工的质量。

1.3桥梁桩基问题

作为桥梁工程之基础，桩基的牢固关系着桥梁工程的安全与稳固。打桩的技术优劣在根本上影响着桩基的质量，若桩基在使用过程中出现松散脱落的现象，极易威胁到行人和车辆安全。对于打桩技术优劣，我们可以从施工对象的资质、施工的方式等多个方面进行预先评判，保证桩基的工程质量。

1.4碱蚀问题

道路、桥梁经过长时间的重压，会出现一定程度的表层开裂现象，雨水的侵蚀是这一现象产生的基本诱因之一，此外，桥面施工不良，桥面维护工作质量不高使得雨水加速渗透，开裂的表层面积逐渐增大，进而加剧了这一现象的发生。碱蚀质量问题在各种建筑工程中具有普遍性，对这一问题的解决必须从施工技术层面进行解剖，若要根除此弊病实属不易。

2市政道路桥梁施工质量问题的预防对策

2.1预防裂缝问题出现

解决裂缝问题最好的方式就是做好提前预防，因为工程中一旦出现裂缝，很难做好补救工作，即使可以补救也会花费大量的人力、物力和财力。施工成本控制在工程建设中是非常重要的组成部分，补救裂缝很多情况下并不能有效解决由裂缝带来的问题，例如承载力下降的问题根本无法在工程完工后得到妥善解决。工程建设中若出现了预应力不足的问题，需要仔细的、反复的计算其预应力，确保有效预应力与需求的一致性，为其提供足够的有效预应力。如果是因为混凝土振捣不足而造成的雷锋，应及时在振捣处加强补救。从总体上来说，施工过程中应严格把控材料质量，并实时监控施工过程，从而提升工程施工质量。

2.2桥梁裂缝处理

根据混凝土裂缝程度，如裂缝多且细小、裂缝深长等，找出造成裂缝的诱因，从而提出相应的解决措施，其主要表现在：第一，混凝土浇筑时，需要重点加强温度应力控制工作，控制混凝土内部与外部间的温度差异，保障温差不大于10℃，避免因热胀冷缩造成的裂缝问题。施工单位可以采用分层浇筑法进行施工，并做好后续的保养工作，加强混凝土材料的稳定性；第二，混凝土振捣工作是保障混凝土性能的重要一环，需要严格根据相关规范标准进行，振捣工作必须要平衡、均匀，提高混凝土结构内部的均匀度，从而加强混凝土的硬度，这样就能够从本质上降低产生裂缝的几率；第三，必须要提高桥梁工程的预应力，对桥梁工程的预应力进行分析，技术人员通过多次计算，最终得出最佳数据，从施工技术、材料质量等层面提高预应力。同时，加强混凝土施工质控工作，通过加强每个施工工艺的质量来保障张拉效果，提高桥梁工程承载能力，降低裂缝产生几率。

2.3路基施工质量问题的预防处理措施

大多数情况下，路基问题在桥梁工程结束后才会出现，因此，必须加强路基通病的预防和处理工作。在路基施工的过程中，根据设计方案严格制定相关施工规范和施工参数，明确路基填方数量和沟槽回填土的虚铺厚度，对路基工程进行科学规划布局，并确定路基结构类型。同时，针对道路和桥梁过渡连接处，减少路基的自重作用，降低自重作用过大产生路基压缩沉降的几率，在路基处理后需要提高路面排水性能，可以设置上横向泄水管或排水沟渠，降低路面积水造成的质量问题。其次，针对路基沉降问题，加强路基填土施工质量的控制，避免压实度不足造成路基沉降，与此同时，针对软弱地基采取特殊的方式进行处理，如换填法、浅层处治法、碎石桩等，避免软弱地基出现沉降。

2.4提高各参加建设方人员素质

要提升道路桥梁工程质量，就必须要以人为本，提高建设人员的质量素质意识和职业道德意识，形成良好的重视工程质量氛围，加强建设管理人员和施工人员的专业技能培训与考核工作，强化市场准入的人员资格、技能水平认证和企业资质制度，真正做到从工序到检验批、分项工程、分部工程、单位工程建设的全过程的质量控制和管理，加强项目责任制度，要以质量为主、抓好施工过程，落实责任到人，贯彻每一道施工工序，创建文明优质的建设工程。

结束语

总而言之，市政道路桥梁作为城市形象的代表，其形象与方便和人们的日常生活联系相当紧密，然而道路桥梁建设过程中的各种病害依然是不可忽视的，在建设过程中要保证工程质量能够稳步地提高，不断克服各种技术难题，建立完善的质量管理体系，把握好每一道工序，规范施工设计制度，创建优良的工程质量建筑，以提高经济效益和社会效益。

参考文献

[1]浅谈市政道路桥梁施工中所存在的问题与对策[J].姚小雄.中国高新区.2018(01)

[2]市政道路桥梁施工的管理分析[J].杨晓林.建材与装饰.2017(52)

[3]市政道路桥梁施工质量问题与对策[J].陈乐斌,余烽.工程技术研究.2016(05)

[4]现场施工技术在市政道路桥梁施工中的主要应用[J].王跃武.科技创新与应用.2016(30)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4ba4eca458ed8db9a3cf6a35.html