# 粉煤灰对模拟河流中DMP的吸附实验研究

### 论文摘要

以邻苯二甲酸二甲酯(DMP)为研究对象,以粉煤灰作为吸附剂,有机玻璃反应槽作为反应装置,向其持续注入初始浓度相同的DMP溶液,并对该反应进行吸附动力学方程拟合;同时,分析了DMP初始浓度、水流速度及吸附剂投加方式3种因素对粉煤灰去除DMP效率的影响。结果表明:①Elovich方程能较好地拟合粉煤灰对DMP的吸附行为;②随着水流速度的增加,粉煤灰对DMP的去除率升高,吸附量增加,在水流速度为0.42 m/s时,粉煤灰对DMP的最大吸附量为27.50μg/g;③溶液的初始浓度越小,投加相同质量的粉煤灰,其上可供吸附的活性点位比例越高,去除率升高。但是污染液之间的传质推动力减小,相同时间的吸附量会降低;④将粉煤灰全部平铺在槽子底部时,粉煤灰与DMP之间的接触面积最大,吸附速率增大,去除率升高,最高可达69.38%。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 材料与仪器

- 1.2 实验装置

- 1.3 实验方法

- 1.3.1 吸附动力学实验

- 1.3.2 流速对粉煤灰去除DMP的影响

- 1.3.3 初始浓度对粉煤灰去除DMP的影响

- 1.3.4 铺设方式对粉煤灰去除DMP的影响

- 2 结果与讨论

- 2.1 吸附动力学拟合

- 2.1.1 动力学模型

- 2.1.2 吸附动力学拟合

- 2.2 各因素对粉煤灰去除DMP的影响

- 2.2.1 水流速度对粉煤灰去除DMP的影响

- 2.2.2 初始浓度对粉煤灰去除DMP的影响

- 2.2.3 铺设方式对粉煤灰去除DMP的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李萌,陈爱侠,陈贝,胡卫星,孟建昊,韩融

关键词: 邻苯二甲酸二甲酯,模拟河流,粉煤灰,吸附

来源: 应用化工 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 长安大学环境科学与工程学院,旱区地下水文与生态效应教育部重点实验室,长安大学海威环境技术公司

基金: 国家自然科学基金青年基金资助项目(21407012),陕西省自然科学基金基础研究计划项目(2015JQ5178)

分类号: X52

DOI: 10.16581/j.cnki.issn1671-3206.2019.02.001

页码: 258-261+266

总页数: 5

文件大小: 180K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].碘离子吸附材料的研究进展[J]. 西部皮革 2018(04)

- [2].粉煤灰合成沸石去除溶液中硒(Ⅳ)影响因素研究[J]. 环境科学与技术 2018(01)

- [3].苯深度脱噻吩吸附剂的研究进展[J]. 化工设计通讯 2018(06)

- [4].碳纳米管净水材料的应用[J]. 中国新技术新产品 2013(12)

- [5].ZSM-5分子筛对含钍废水中Th(Ⅳ)的吸附行为研究[J]. 甘肃科技 2018(08)

- [6].PVC-MnO_2的制备及其对锂离子的吸附行为[J]. 过程工程学报 2018(04)

- [7].聚多巴胺包覆四硫化三铁对Cr(Ⅵ)离子的吸附[J]. 山东化工 2018(21)

- [8].氧化铝和正庚烷的回收再利用研究[J]. 化学工程师 2016(05)

- [9].吸附法除去副产氯化铵中的有机物[J]. 科学咨询(科技·管理) 2016(09)

- [10].核桃壳吸附水中总铁的特性研究[J]. 广东化工 2015(14)

- [11].单嘧磺隆在土壤中的吸附特性研究[J]. 四川师范大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [12].降低树脂消耗的技术措施[J]. 河南化工 2009(11)

- [13].蜂窝煤渣对磷吸附特性探讨[J]. 水产养殖 2019(04)

- [14].介孔碳的合成及吸附性能研究[J]. 广州化工 2019(06)

- [15].氧化镓在铝土矿中吸附的分子模拟[J]. 煤炭技术 2016(08)

- [16].吸附法去除废水中重金属研究进展[J]. 江西化工 2014(01)

- [17].新型材料处理化学镀镍废水[J]. 环境工程学报 2012(09)

- [18].粉尘吸附行为及微观机理的研究[J]. 工业安全与环保 2011(06)

- [19].茶叶资源化利用及对染料废水的去除[J]. 漳州师范学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [20].Al-MCM-41的制备及其对镉的吸附[J]. 安徽化工 2019(05)

- [21].玉米芯基活性炭吸附去除水中重金属的实验及机理研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [22].赤泥处理铅酸蓄电池厂硫酸雾研究[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [23].吸附法脱除并回收工业废气中甲苯的研究[J]. 低温与特气 2008(01)

- [24].VOCs在分子筛上吸附性能的研究进展[J]. 无机盐工业 2019(05)

- [25].吸附无肝素透析的临床应用及护理体会[J]. 中国社区医师(医学专业) 2010(34)

- [26].CoZn-ZIF/MgAl-LDHs制备及其对碘吸附性能的研究[J]. 环境科学学报 2019(02)

- [27].微塑料吸附铜离子的初步研究[J]. 化学工程师 2019(10)

- [28].吸附材料再生方法的研究现状及发展趋势[J]. 化工新型材料 2016(06)

- [29].活性炭间歇式吸附亚甲基蓝废水的研究[J]. 能源环境保护 2008(06)

- [30].Fe_3O_4@SiO_2-CS的制备及其对水体中Pb(Ⅱ)的吸附性能[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4c72501332b295a8ef0cd061.html