# 一种带有防护网的安全型井盖论文和设计-宋海洋

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带有防护网的安全型井盖，包括主体、外框架和防护网，所述主体与外框架之间设有凸出块、转轴和连接板，所述凸出块通过转轴与连接板传动连接，所述外框架上开有贯穿其顶壁和底壁的槽口，所述防护网安装在该槽口内，所述防护网的外围与外框架上的槽口的侧壁焊接，所述外框架顶壁靠近主体一侧的外围开有贴合槽，所述外框架的外侧壁开有四组伸缩槽，所述主体底壁的外围固定粘接有橡胶圈，所述橡胶圈与贴合槽卡合。该带有防护网的安全型井盖，通过设置了防护网、凸出块、转轴和连接板，使连接板沿着转轴旋转，即可打开主体使防护网露出，从而方便地进行排涝，防护网可以防止人员掉进主体下方的深井。

### 主设计要求

1.一种带有防护网的安全型井盖，包括主体(1)、外框架(2)和防护网(3)，其特征在于：所述主体(1)与外框架(2)之间设有凸出块(4)、转轴(5)和连接板(6)，所述凸出块(4)通过转轴(5)与连接板(6)传动连接，所述外框架(2)上开有贯穿其顶壁和底壁的槽口，所述防护网(3)安装在该槽口内，所述防护网(3)的外围与外框架(2)上的槽口的侧壁焊接，所述外框架(2)顶壁靠近主体(1)一侧的外围开有贴合槽(10)，所述外框架(2)的外侧壁开有四组伸缩槽(8)，所述伸缩槽(8)内设有回弹块(7)和弹簧(9)；所述主体(1)底壁的外围固定粘接有橡胶圈(11)，所述橡胶圈(11)与贴合槽(10)卡合，所述主体(1)上设有两组挡板(17)，所述挡板(17)的两侧开有两组排液孔(12)，两组所述排液孔(12)分别通过两组引流孔(14)与进液孔(13)相通，两组所述排液孔(12)在进液孔(13)两侧对称分布，所述主体(1)内还开有收集槽(15)和滑槽(16)，所述滑槽(16)内设有挡板(17)。

### 设计方案

1.一种带有防护网的安全型井盖，包括主体(1)、外框架(2)和防护网(3)，其特征在于：所述主体(1)与外框架(2)之间设有凸出块(4)、转轴(5)和连接板(6)，所述凸出块(4)通过转轴(5)与连接板(6)传动连接，所述外框架(2)上开有贯穿其顶壁和底壁的槽口，所述防护网(3)安装在该槽口内，所述防护网(3)的外围与外框架(2)上的槽口的侧壁焊接，所述外框架(2)顶壁靠近主体(1)一侧的外围开有贴合槽(10)，所述外框架(2)的外侧壁开有四组伸缩槽(8)，所述伸缩槽(8)内设有回弹块(7)和弹簧(9)；

所述主体(1)底壁的外围固定粘接有橡胶圈(11)，所述橡胶圈(11)与贴合槽(10)卡合，所述主体(1)上设有两组挡板(17)，所述挡板(17)的两侧开有两组排液孔(12)，两组所述排液孔(12)分别通过两组引流孔(14)与进液孔(13)相通，两组所述排液孔(12)在进液孔(13)两侧对称分布，所述主体(1)内还开有收集槽(15)和滑槽(16)，所述滑槽(16)内设有挡板(17)。

2.根据权利要求1所述的一种带有防护网的安全型井盖，其特征在于：所述弹簧(9)的两端分别与回弹块(7)的一侧和伸缩槽(8)内腔的底壁焊接，四组所述伸缩槽(8)沿着外框架(2)的中心阵列分布。

3.根据权利要求1所述的一种带有防护网的安全型井盖，其特征在于：所述挡板(17)插接安装在滑槽(16)内，所述挡板(17)远离主体(1)顶壁的一侧焊接有把手(18)。

4.根据权利要求1所述的一种带有防护网的安全型井盖，其特征在于：所述凸出块(4)的侧壁与外框架(2)的外侧壁焊接，所述主体(1)顶壁的一侧与连接板(6)的顶壁焊接。

5.根据权利要求1所述的一种带有防护网的安全型井盖，其特征在于：所述收集槽(15)与进液孔(13)相通，所述滑槽(16)开在收集槽(15)远离进液孔(13)的一侧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于井盖技术领域，具体涉及一种带有防护网的安全型井盖。

背景技术

井盖用于遮盖道路中的深井，防止人或者物体坠落，按材质可分为金属井盖、高强度纤维水泥混凝土井盖和树脂井盖等。井盖一般为圆形，可用于绿化带、人行道、机动车道、码头和小巷等。井盖作为市政道路设备，方便了下雨天的雨水或洪涝时的洪水的排放。

但现有技术中的井盖大多存在以下问题：1、排涝时需要打开井盖，因此常常发生人员掉入深井的危险情况；2、使用时间较长后，井盖边缘被损坏，导致其可能会掉入深井中；3、正常情况下排水时，水穿过井盖的排液口落入深井，但其中含有的固体杂质可能会阻塞排液口。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种带有防护网的安全型井盖，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种带有防护网的安全型井盖，包括主体、外框架和防护网，所述主体与外框架之间设有凸出块、转轴和连接板，所述凸出块通过转轴与连接板传动连接，所述外框架上开有贯穿其顶壁和底壁的槽口，所述防护网安装在该槽口内，所述防护网的外围与外框架上的槽口的侧壁焊接，所述外框架顶壁靠近主体一侧的外围开有贴合槽，所述外框架的外侧壁开有四组伸缩槽，所述伸缩槽内设有回弹块和弹簧；

所述主体底壁的外围固定粘接有橡胶圈，所述橡胶圈与贴合槽卡合，所述主体上设有两组挡板，所述挡板的两侧开有两组排液孔，两组所述排液孔分别通过两组引流孔与进液孔相通，两组所述排液孔在进液孔两侧对称分布，所述主体内还开有收集槽和滑槽，所述滑槽内设有挡板。

优选的，所述弹簧的两端分别与回弹块的一侧和伸缩槽内腔的底壁焊接，四组所述伸缩槽沿着外框架的中心阵列分布。

优选的，所述挡板插接安装在滑槽内，所述挡板远离主体顶壁的一侧焊接有把手。

优选的，所述凸出块的侧壁与外框架的外侧壁焊接，所述主体顶壁的一侧与连接板的顶壁焊接。

优选的，所述收集槽与进液孔相通，所述滑槽开在收集槽远离进液孔的一侧。

本实用新型的技术效果和优点：该带有防护网的安全型井盖，通过设置了防护网、凸出块、转轴和连接板，需要排涝时(非正常情况下排水)，使连接板沿着转轴旋转，即可打开主体使防护网露出，从而方便地进行排涝，防护网可以防止人员掉进主体下方的深井；通过在伸缩槽内设置了回弹块和弹簧，当主体和外框架使用时间较长，二者边缘被损坏，导致二者可能掉入深井内时，回弹块可以卡在深井的井口旁，防止主体和外框架掉入深井中；通过设置了引流孔、收集槽、滑槽和挡板，在正常情况下排水时，水会从进液孔进入收集槽，再从引流孔和排液孔排向主体下方(深井)，而水中含有的固体杂质(石块等)会停留在收集槽中，使挡板在滑槽中移动并将滑槽打开，即可使固体杂质从主体中排出，从而有效地防止固体杂质阻塞排液孔和进液孔；通过设置了贴合槽和橡胶圈，当车辆轧在主体上时，橡胶圈会起到缓冲的作用，从而减小主体的晃动，同时减小了噪音。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的收集槽的剖面图；

图3为本实用新型的伸缩槽的剖面图。

图中：1主体、2外框架、3防护网、4凸出块、5转轴、6连接板、7回弹块、8伸缩槽、9弹簧、10贴合槽、11橡胶圈、12排液孔、13进液孔、14引流孔、15收集槽、16滑槽、17挡板、18把手。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了如图1-3所示的一种带有防护网的安全型井盖，包括主体1、外框架2和防护网3，所述主体1与外框架2之间设有凸出块4、转轴5和连接板6，所述凸出块4通过转轴5与连接板6传动连接，所述外框架2上开有贯穿其顶壁和底壁的槽口，所述防护网3安装在该槽口内，所述防护网3的外围与外框架2上的槽口的侧壁焊接，防护网3的材质为铁(或其它合适的金属)，人员踩在其上不会掉下(其承重应设在200kg以上)，而水可以从其中渗透并落下，所述外框架2顶壁靠近主体1一侧的外围开有贴合槽10，所述外框架2的外侧壁开有四组伸缩槽8，所述伸缩槽8内设有回弹块7和弹簧9；

所述主体1底壁的外围固定粘接有橡胶圈11，所述橡胶圈11与贴合槽10卡合，所述主体1上设有两组挡板17，所述挡板17的两侧开有两组排液孔12，两组所述排液孔12分别通过两组引流孔14与进液孔13相通，两组所述排液孔12在进液孔13两侧对称分布，所述主体1内还开有收集槽15和滑槽16，所述滑槽16内设有挡板17。

具体的，所述弹簧9的两端分别与回弹块7的一侧和伸缩槽8内腔的底壁焊接，四组所述伸缩槽8沿着外框架2的中心阵列分布，弹簧9可以防止回弹块7从伸缩槽8中脱落。

具体的，所述挡板17插接安装在滑槽16内，所述挡板17远离主体1顶壁的一侧焊接有把手18，手持把手18并移动挡板17可以打开滑槽16。

具体的，所述凸出块4的侧壁与外框架2的外侧壁焊接，所述主体1顶壁的一侧与连接板6的顶壁焊接，使连接板6沿着转轴5旋转，即可带动主体1旋转，使主体1可以打开外框架2。

具体的，所述收集槽15与进液孔13相通，所述滑槽16开在收集槽15远离进液孔13的一侧，收集槽15用于收集水中含有的固体杂质，通过打开滑槽16可以将固体杂质取出。

具体的，该带有防护网的安全型井盖，首先将主体1和外框架2安置在深井的井口处，在使用时，若需要排泄雨水，水会从主体1顶壁上的进液孔13进入主体1内，然后通过引流孔14和排液孔12排向主体1下方，并渗透过防护网3而落入深井中，水中含有的固体杂质会停留在收集槽15内，当遇到洪水需要排涝时，使连接板6沿着转轴5旋转，将主体1与外框架2分离，然后洪水会从防护网3落入深井，可以大大加快排水的速度，当主体1和外框架2使用时间较长，二者边缘被损坏，导致二者可能掉入深井内时，回弹块7可以卡在深井的井口旁，防止主体1和外框架2掉入深井中，操作人员可定期打开滑槽16并清理其内的固体杂质。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920014676.4

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209509147U

授权时间:20191018

主分类号:E03F 5/06

专利分类号:E03F5/06

范畴分类:36B;

申请人:宋海洋

第一申请人:宋海洋

申请人地址:251800 山东省滨州市阳信县

发明人:宋海洋

第一发明人:宋海洋

当前权利人:宋海洋

代理人:尚欣

代理机构:11616

代理机构编号:北京盛凡智荣知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4c8ad752cd7bb0cdeeba8e0b.html