# 一种天线U型连接器生产用冲压模具论文和设计-梅长放

### 全文摘要

本实用新型公开了一种天线U型连接器生产用冲压模具，包括底板，所述底板的顶面固定连接有侧板，所述侧板的顶面固定连接有顶板，所述顶板的顶面通过固定支架与液压机的侧面固定连接，所述液压机的输出端贯穿顶板的顶面，并延伸至顶板的下方，所述液压机的输出端固定连接有上模。该天线U型连接器生产用冲压模具，通过设置箱体、出水管、第一水泵、第一管道、连接器、通孔、圆板和圆柱，使得箱体内的水进入U型连接器外壳内，通过设置圆柱、圆板和密封圈，使得U型连接器外壳内形成密闭空间，使得U型连接器外壳的内壁各处均匀受力，进而使得冲压出来的U型连接器外壳外形与所需要的形状完全相同，避免了残次品的产生，从而达到提高经济效益的效果。

### 主设计要求

1.一种天线U型连接器生产用冲压模具，包括底板(1)，其特征在于：所述底板(1)的顶面固定连接有侧板(2)，所述侧板(2)的顶面固定连接有顶板(3)，所述顶板(3)的顶面通过固定支架与液压机(4)的侧面固定连接，所述液压机(4)的输出端贯穿顶板(3)的顶面，并延伸至顶板(3)的下方，所述液压机(4)的输出端固定连接有上模(5)，所述底板(1)的顶面固定连接有下模(6)，所述底板(1)的顶面固定连接有冲压装置(7)；所述冲压装置(7)包括箱体(701)，所述箱体(701)的侧面与出水管(702)的一端相通，所述出水管(702)的另一端固定连接有第一水泵(703)，所述第一水泵(703)的顶面与第一管道(704)的底部相通，所述第一管道(704)的顶部与第二管道(705)的表面相通，所述第二管道(705)的左端固定连接有连接器(706)，所述上模(5)的内部开设有通孔(707)，所述通孔(707)的内壁与连接器(706)的表面螺纹连接，所述上模(5)的底面固定连接有圆板(708)，所述圆板(708)的底面固定连接有圆柱(709)，所述第二管道(705)的右端固定连接有第二水泵(710)，所述第二水泵(710)的底面与回流管(711)的一端固定连接，所述回流管(711)的另一端与箱体(701)的顶面相通，所述第一水泵(703)的底面与底板(1)的顶面固定连接，所述第二水泵(710)的侧面与侧板(2)的侧面固定连接，所述箱体(701)的顶面与进水管(714)的底部相通。

### 设计方案

1.一种天线U型连接器生产用冲压模具，包括底板(1)，其特征在于：所述底板(1)的顶面固定连接有侧板(2)，所述侧板(2)的顶面固定连接有顶板(3)，所述顶板(3)的顶面通过固定支架与液压机(4)的侧面固定连接，所述液压机(4)的输出端贯穿顶板(3)的顶面，并延伸至顶板(3)的下方，所述液压机(4)的输出端固定连接有上模(5)，所述底板(1)的顶面固定连接有下模(6)，所述底板(1)的顶面固定连接有冲压装置(7)；

所述冲压装置(7)包括箱体(701)，所述箱体(701)的侧面与出水管(702)的一端相通，所述出水管(702)的另一端固定连接有第一水泵(703)，所述第一水泵(703)的顶面与第一管道(704)的底部相通，所述第一管道(704)的顶部与第二管道(705)的表面相通，所述第二管道(705)的左端固定连接有连接器(706)，所述上模(5)的内部开设有通孔(707)，所述通孔(707)的内壁与连接器(706)的表面螺纹连接，所述上模(5)的底面固定连接有圆板(708)，所述圆板(708)的底面固定连接有圆柱(709)，所述第二管道(705)的右端固定连接有第二水泵(710)，所述第二水泵(710)的底面与回流管(711)的一端固定连接，所述回流管(711)的另一端与箱体(701)的顶面相通，所述第一水泵(703)的底面与底板(1)的顶面固定连接，所述第二水泵(710)的侧面与侧板(2)的侧面固定连接，所述箱体(701)的顶面与进水管(714)的底部相通。

2.根据权利要求1所述的一种天线U型连接器生产用冲压模具，其特征在于：所述出水管(702)上串联有第一阀门(712)，所述回流管(711)上串联有第二阀门(713)，所述进水管(714)上串联有第三阀门(715)。

3.根据权利要求1所述的一种天线U型连接器生产用冲压模具，其特征在于：所述第一管道(704)和第二管道(705)均为软管。

4.根据权利要求1所述的一种天线U型连接器生产用冲压模具，其特征在于：所述圆柱(709)和圆板(708)的底面轴心处均与通孔(707)相通。

5.根据权利要求1所述的一种天线U型连接器生产用冲压模具，其特征在于：所述和圆板(708)和圆柱(709)的数量均为两个，且一个圆板(708)和一个圆柱(709)为一组，两组圆板(708)和圆柱(709)以上模(5)的正面竖直中线为对称轴，分别分布在上模(5)的底面。

6.根据权利要求1所述的一种天线U型连接器生产用冲压模具，其特征在于：所述圆板(708)的底面固定连接有密封圈(716)，所述密封圈(716)的内壁与圆柱(709)的表面固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及天线连接器生产技术领域，具体为一种天线U型连接器生产用冲压模具。

背景技术

连接器一般是将两个有源器件进行连接的器件，传输电流或信号，连接器是电子工程技术人员经常接触的一种部件，它的作用非常单纯，在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，架起沟通的桥梁，从而使电流流通，使电路实现预定的功能。连接器的种类很多，其中天线U型连接器是众多连接器种类中的一种，天线U型连接器主要由外壳、绝缘体和线芯组成，天线U型连接器外壳的生产是通过冲压工艺完成，将直管经过初步折弯后形成的的U型管进行冲压，然而U型连接器外壳在进行被冲压时，由于力的不确定性，使得U型连接器外壳很容易就被冲压成各种形状，进而成为残次品，降低了经济效益。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种天线U型连接器生产用冲压模具，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种天线U型连接器生产用冲压模具，包括底板，所述底板的顶面固定连接有侧板，所述侧板的顶面固定连接有顶板，所述顶板的顶面通过固定支架与液压机的侧面固定连接，所述液压机的输出端贯穿顶板的顶面，并延伸至顶板的下方，所述液压机的输出端固定连接有上模，所述底板的顶面固定连接有下模，所述底板的顶面固定连接有冲压装置。

所述冲压装置包括箱体，所述箱体的侧面与出水管的一端相通，所述出水管的另一端固定连接有第一水泵，所述第一水泵的顶面与第一管道的底部相通，所述第一管道的顶部与第二管道的表面相通，所述第二管道的左端固定连接有连接器，所述上模的内部开设有通孔，所述通孔的内壁与连接器的表面螺纹连接，所述上模的底面固定连接有圆板，所述圆板的底面固定连接有圆柱，所述第二管道的右端固定连接有第二水泵，所述第二水泵的底面与回流管的一端固定连接，所述回流管的另一端与箱体的顶面相通，所述第一水泵的底面与底板的顶面固定连接，所述第二水泵的侧面与侧板的侧面固定连接，所述箱体的顶面与进水管的底部相通。

优选的，所述出水管上串联有第一阀门，所述回流管上串联有第二阀门，所述进水管上串联有第三阀门。

优选的，所述第一管道和第二管道均为软管。

优选的，所述圆柱和圆板的底面轴心处均与通孔相通。

优选的，所述和圆板和圆柱的数量均为两个，且一个圆板和一个圆柱为一组，两组圆板和圆柱以上模的正面竖直中线为对称轴，分别分布在上模的底面。

优选的，所述圆板的底面固定连接有密封圈，所述密封圈的内壁与圆柱的表面固定连接。

有益效果

本实用新型提供了一种天线U型连接器生产用冲压模具，具备以下有益效果：

1.该天线U型连接器生产用冲压模具，通过设置箱体、出水管、第一水泵、第一管道、连接器、通孔、圆板和圆柱，使得箱体内的水进入U型连接器外壳内，通过设置圆柱、圆板和密封圈，使得U型连接器外壳内形成密闭空间，使得U型连接器外壳的内壁各处均匀受力，进而使得冲压出来的U型连接器外壳外形与所需要的形状完全相同，避免了残次品的产生，从而达到了提高经济效益的效果。

2.该天线U型连接器生产用冲压模具，通过设置箱体、回流管、第二水泵、第二管道、连接器和通孔，使得U型连接器外壳内的水被抽回箱体内，便于循环使用，从而达到降低生产成本的效果。

附图说明

图1为本实用新型正剖结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型图1中B处放大结构示意图。

图中：1底板、2侧板、3顶板、4液压机、5上模、6下模、7冲压装置、701箱体、702出水管、703第一水泵、704第一管道、705第二管道、706连接器、707通孔、708圆板、709圆柱、710第二水泵、711回流管、712第一阀门、713第二阀门、714进水管、715第三阀门、716密封圈。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种天线U型连接器生产用冲压模具，包括底板1，底板1的顶面固定连接有侧板2，侧板2的顶面固定连接有顶板3，顶板3的顶面通过固定支架与液压机4的侧面固定连接，液压机4的输出端贯穿顶板3的顶面，并延伸至顶板3的下方，液压机4的输出端固定连接有上模5，底板1的顶面固定连接有下模6，底板1的顶面固定连接有冲压装置7。

冲压装置7包括箱体701，箱体701的侧面与出水管702的一端相通，出水管702的另一端固定连接有第一水泵703，第一水泵703的顶面与第一管道704的底部相通，第一管道704的顶部与第二管道705的表面相通，第一管道704和第二管道705均为软管，第二管道705的左端固定连接有连接器706，上模5的内部开设有通孔707，通孔707的内壁与连接器706的表面螺纹连接，上模5的底面固定连接有圆板708，圆板708的底面固定连接有圆柱709，圆柱709和圆板708的底面轴心处均与通孔707相通，和圆板708和圆柱709的数量均为两个，且一个圆板708和一个圆柱709为一组，两组圆板708和圆柱709以上模5的正面竖直中线为对称轴，分别分布在上模5的底面，圆板708的底面固定连接有密封圈716，密封圈716的内壁与圆柱709的表面固定连接，通过设置箱体701、出水管702、第一水泵703、第一管道704、连接器706、通孔707、圆板708和圆柱709，使得箱体701内的水进入U型连接器外壳内，通过设置圆柱709、圆板708和密封圈716，使得U型连接器外壳内形成密闭空间，使得U型连接器外壳的内壁各处均匀受力，进而使得冲压出来的U型连接器外壳外形与所需要的形状完全相同，避免了残次品的产生，从而达到了提高经济效益的效果，第二管道705的右端固定连接有第二水泵710，第二水泵710的底面与回流管711的一端固定连接，回流管711的另一端与箱体701的顶面相通，第一水泵703的底面与底板1的顶面固定连接，第二水泵710的侧面与侧板2的侧面固定连接，箱体701的顶面与进水管714的底部相通，出水管702上串联有第一阀门712，回流管711上串联有第二阀门713，进水管714上串联有第三阀门715，通过设置箱体701、回流管711、第二水泵710、第二管道705、连接器706和通孔707，使得U型连接器外壳内的水被抽回箱体701内，便于循环使用，从而达到降低生产成本的效果。

工作原理：在使用该天线U型连接器生产用冲压模具时，将折弯后的U型连接器外壳放在下模6内，通过启动液压机4，使得上模5下降，当两根圆柱709的底部分别进入U型连接器外壳的两端后，打开第一阀门712，启动第一水泵703，使得箱体701内的水依次经过出水管702、第一水泵703、第一管道704、连接器706、通孔707、圆板708和圆柱709，进入U型连接器外壳内，当U型连接器外壳内被水充满时，继续控制液压机4下降，使得两块圆板708的底面通过密封圈716分别与U型连接器外壳的两端相接触，使得U型连接器外壳内形成密闭空间，继续控制液压机4下降，将U型连接器外壳内部的水进行压缩，由于被压缩的水的内部的压强处处相等，使得U型连接器外壳的内壁各处均匀受力，进而使得冲压出来的U型连接器外壳外形与所需要的形状完全相同，避免了残次品的产生，当U型连接器外壳被冲压成型后，控制液压机4，使得上模5上升，同时关闭第一阀门712，停止第一水泵703，打开第二阀门713，启动第二水泵710，使得U型连接器外壳内的水被抽回箱体701内，便于循环使用，降低了成本，从而达到提高经济效益的效果。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920021394.7

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209502739U

授权时间:20191018

主分类号:B21D 37/10

专利分类号:B21D37/10

范畴分类:26J;

申请人:三门县科讯电子有限公司

第一申请人:三门县科讯电子有限公司

申请人地址:317100 浙江省台州市三门县亭旁镇前楼工业园区

发明人:梅长放

第一发明人:梅长放

当前权利人:三门县科讯电子有限公司

代理人:杨娟

代理机构:33229

代理机构编号:台州蓝天知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4c9f368a12ceb5d59047abde.html