# 建筑机电安装施工技术要点分析与解读

中建八局第一建设有限公司山东济南250000

摘要：建筑机电安装工程是建筑项目的重要组成部分，其不仅关系到人们的生活质量，还影响着经济的发展。在机电安装工程中要结合工程复杂性和多样性的特点，培养专业人员、加强安装管理，提升机电设备的安装水平。现首先对机电工程安装技术控制的重要性进行了分析，其次总结了机电安装技术要点，最后提出了质量控制措施。

关键词：机电安装；施工技术；要点

引言

人们随着经济的进步对建筑的功能和质量要求越来越高，所以不得不加快提高建筑机电安装工程的技术。机电安装工程的施工活动主要包括设备采购、安装、调试运行、竣工验收等几个阶段。如果能对机电安装施工技术进行合理的应用，就能够保证机电安装施工工程的施工质量，也使得整个建筑工程的功能和质量得到极大的提高，推动企业获得更大的经济效益。

1当前机电安装工程的特点

机电安装工程和建筑工程、装饰工程是工程建设中的三大重要组成部分。充分了解掌握当前机电安装工程的特点，能够更好地推动工程项目进行顺利开展，为施工技术的良好应用打好基础，这不失为具有重要意义的举措。

1.1机电安装工程的覆盖范围面广

建筑工程中不可缺少的重要组成部分之一是机电安装工程，它是一个宽泛的大概念，以满足建筑物的各种使用功能为目的。涉及到工业、民用、公用工程等众多的学科和专业领域，它既有属于自己的固有特征也具有很强的通用性，施工活动贯穿在设备采购、涉安装、调试、生产运行、竣工验收等各个阶段，涉及到给电气、排水、通风、消防、采暖、通信以及自动化控制等设备的安装。

1.2工程量大，对技术的要求高

科技的兴盛推动者机电安装工程在施工过程中越来越多地采用新技术、新工艺、新材料、新设备等新兴技术，但这样还不能满足大型工程对吊装、装配、检测等技术的要求，因此要不断的对施工技术和施工设备进行更新。机电安装工程施工质量的验收与构造建筑物的质量验收在质量评估方法、工程验收和售后服务手段等方面有着明显的区别。机电设备在实际的安装过程中对工种、材料的选择兼具多样性和工艺复杂性，不仅需要有大量人力、物力的投入，施工单位及相关工程单位还必须要有有丰富的施工经历和经验。

1.3技术质量的控制贯穿在整个施工阶段中

机电安装工程贯穿在整个工程施工过程中，集中分布于结构工程结束以后至装饰工程开始以前的这段时间，所以机电安装工程极大的影响着整个工期的施工与质量；机电安装工程的质量对工程竣工后使用功能的关键影响作用强烈要求着机电设备安装工程公司在施工过程中必须严格把关。

2机电安装在施工过程中存在的常见问题

2.1产品问题

机电安装过程中的产品问题集中体现在工作人员在采购时往往忽略对实际情况的了解，也忽略了采购产品要结合建筑的实际情况，使得机电设备在安装过程中的难度无形中被加大着。施工人员在安装时经常因缺乏对产品设备的了解不彻底而出现诸多错误，使本来就大的工作量变得更大。

2.2检查问题

在设备安装前对设备进行全面的检查会有效避免安装后出现的故障问题，一次就过的调试和检查工作还会大大减少对人力和物力的浪费。除此之外，施工后的检查也要认真彻底，不能肤浅的认为正常运转即万事大吉，还会有许多潜在的隐患，都需要逐一的排查。

2.3技术问题

技术问题主要是因为机电设备和高科技技术都在飞速发展，而机电设备的安装人员却没有与之相适应的实际工作能力和理论知识水平。一成不变的运用原有的技术水平和操作方法来安装现代新型设备就不可避免的在一定程度上损害了设备。

2.4设计问题

有关设备设计问题的主要缺陷大体可以归因于建筑设计人员在设计图纸时，往往忽略机电设备安装的重要性，不能为机电设备留出足够的安装空间。还有的设计与采购环节不相符，影响着设备安装的质量。

3机电安装施工技术的要点

3.1低压配电箱安装技术

安装低压配电箱一般在建筑居室内进行，安装前要检查配电箱中盘面上涂抹的漆表面是否光滑，并选择显眼的位置将低压配电箱装置指示标志涂抹于上面。安装时要时刻注意配电箱盘架的牢固性。在低压配电箱的使用过程中可能出现开关电器启动时较大电流通过配电箱的情况，为了确保配电箱使用的安全性，可以使用具有优良防爆阻燃性能的配电箱。安装时需要紧邻墙壁的，要在配电箱的箱体下缘和地面间留置1.2m左右的垂直距离。配电箱中的电度表盘的表盘位置要和地面保持一定的距离，一般为1.8m左右；若为立式铁架，则垂直距离为2.1m左右。将低压配电箱的母线用不同的颜色进行划分，A相为黄色、B相为绿色、C相为红色，以便安装人员辨别和安装，从而提高施工的准确度和施工效率。

3.2室外配电箱安装技术

因不同的配电箱可发挥不同的功效以满足施工要求，在施工操作中，机电设备安装人员要使选用的配电箱符合工程要求和建筑使用要求，在安装和选用前必须充分考虑整个建筑工程机电设备的设计性能和配置，并列举施工过程中可能出现的问题，便于及时调整配电箱安装过程中遇到的问题，从而更好地适应施工工程要求。由室外配电箱安装特性可知，在安装前要充分考虑其防雨性，设计好配电箱防雨罩的安装位置，做好一系列的防雨罩加固工作，避免出现安全问题，以保护配电箱，进而获得良好的使用效果。

3.3机电系统安装调试技术

机电工程不但对单独设备的要求很高，同时对整个系统也有着较高的要求。想要保证机电工程设备具有良好的稳定性和适用性，应加强对设备参数的设置和协调工作。技术人员要清晰地了解相关规范和安装流程，掌握设备运行参数。机电设备安装完毕后还要进行调试和运行检查，排查故障点，对系统稳定性进行评估，避免后期使用中出现机电故障。首先需要准备调试工作，核查机电系统的各项参数，同时对运行环境进行检查；然后要在试运行中对运行情况进行仔细观察，排查故障点。如果出现运行不良的情况，应立即停止试运行，进行调整，避免损坏设备。

4施工质量控制措施

4.1建筑机电安装过程中提高感官

在建筑施工时，应该对建筑的各种管线进行整体布置，在各种管线布置后，应该对管线进行保护，防止管线的变形或者错位。强化质量意识，在施工时一定要有保障质量的意识

4.2加强弱电系统安装施工管理

建筑施工中，弱电系统，主要包括了综合布线、数字有线电视系统、安防系统、消防系统、多媒体会议系统、防雷系统等多个系统，因此在进行具体的安装中，需要重视对于管材的选择，可以选用KBG类的金属管材，在使用的过程中，可以充分发挥防护的作用，避免管道受损，同时还需要注意要和强电线管道之间，保持一定的距离，以此来避免线路之间的干扰情况发生。

结语

随着社会经济的快速发展，人们生活水平的日渐提高，人们除了关注建筑物的质量，还对机电安装的质量进行了关注。因此，在具体的安装施工中，需要注意安装质量，不断完善安装的技术手段，同时相应的安装施工人员，需要不断地加强学习，提高其安装水平，以此来确保建筑物的整体质量。建筑机电安装施工的好坏，对于建筑项目的总体质量而言，有着重要的作用。

参考文献：

[1]孙绪法.探究建筑机电安装技术与质量控制[J].电子测试，2015（12）：134-136.

[2]房浩.机电安装工程的施工技术与质量控制[J].开封教育学院学报，2015，35（6）：293-295.

[3]何国建.论建筑机电安装技术及质量控制[J].决策与信息（中旬刊），2016（10）：224-226.

[4]宁永旭.探讨机电安装施工技术在建筑中的实际应用[J].工程技术：全文版，2016（11）：102-104.

[5]杨诺，赵树洋.机电安装施工技术在建筑中的实际应用研究[J].工业b，2017（2）：225-227.

[6]李晓凤.机电安装施工技术在建筑中的实际应用浅析[J].工程技术：全文版，2016（11）：221-223.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4d11806de864739fecb73203.html