# 非平行双目视觉系统水下标定与测量

### 论文摘要

针对用非平行双目视觉系统进行水下拍摄测量时,由于折射所导致的测量误差较大、精度不高的问题,建立了基于折射光路的水下双目视觉系统测量模型,并以Agrawal方法为基础,在已知两摄像机相对位置关系的前提下,对该测量模型参数标定的方法进行了改进。为验证改进的Agrawal方法的可靠性,与Agrawal方法进行水下标定对比实验。结果表明,相较于Agrawal标定算法得到的防水罩法向量这一模型参数,提出的改进算法的结果与真实值更为接近。在此基础上,应用标定后的水下双目视觉系统测量模型对水下靶标标定点间的标准距离进行测量,测量误差平均值为-0.0134 mm,最大误差为0.2073 mm,与空气中双目视觉系统测量精度相当。

### 论文目录

- 1 引 言

- 2 水下双目成像系统

- 3 水下双目测量模型

- 4 模型参数标定

- 5 实验设计与结果分析

- 5.1 系统标定实验

- 5.2 标定结果精度测试实验

- 5.2.1 标定板点阵平面度分析

- 5.2.2 标准长度的重建精度分析

- 6 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 解则晓,余江姝,迟书凯,李俊朋,李美慧

关键词: 测量,水下双目视觉,水下摄像机标定,平面折射几何

来源: 光学学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 海洋学,计算机软件及计算机应用

单位: 中国海洋大学工程学院

基金: 国家自然科学基金(61571408)

分类号: P714;TP391.41

页码: 195-204

总页数: 10

文件大小: 470K

下载量: 240

### 相关论文文献

- [1].水下双目视觉系统的设计与密封技术研究[J]. 润滑与密封 2016(11)

- [2].机器人双目视觉系统的标定与定位算法分析[J]. 信息系统工程 2016(02)

- [3].“背对式”双目视觉系统定标方法研究[J]. 城市轨道交通研究 2013(01)

- [4].水下双目视觉系统的高精度测量模型[J]. 电脑知识与技术 2019(20)

- [5].基于一种双目视觉系统的运动目标跟踪算法研究与应用[J]. 信息系统工程 2016(03)

- [6].基于双目视觉系统的运动目标跟踪算法研究[J]. 北京交通大学学报 2013(06)

- [7].双目视觉系统在风洞伞摆角测量中的研究与应用[J]. 计算机测量与控制 2012(08)

- [8].自主跟踪机器人双目视觉系统的实现方案研究[J]. 信息与电脑(理论版) 2012(20)

- [9].远距离三维坐标测量中双目视觉系统结构参数的优化[J]. 光学精密工程 2015(10)

- [10].神助攻的陪练机器人[J]. 知识就是力量 2020(10)

- [11].一种车载双目视觉系统的标定[J]. 农业装备与车辆工程 2019(04)

- [12].基于多DSP并行处理的管道检测机器人双目视觉系统设计[J]. 西部皮革 2018(22)

- [13].基于MATLAB和Opencv的双目视觉系统研究[J]. 数字通信世界 2019(02)

- [14].基于双目视觉技术的车轮接触面损伤检测方法[J]. 电子技术与软件工程 2018(07)

- [15].新型双目视觉系统定位[J]. 计算机系统应用 2013(07)

- [16].服务机器人新型双目视觉系统及结构参数标定的研究[J]. 高技术通讯 2010(01)

- [17].基于双目视觉系统的三维目标识别研究[J]. 机床与液压 2010(01)

- [18].快速Hough变换及其在机器人双目视觉系统中的应用[J]. 广西轻工业 2008(06)

- [19].基于YOLOV2卷积神经网络的双目视觉系统设计[J]. 网络安全技术与应用 2020(10)

- [20].平行双目视觉系统的定位误差补偿[J]. 计算技术与自动化 2019(02)

- [21].基于管道探测机器人的复用式双目视觉系统设计[J]. 科学技术创新 2019(28)

- [22].基于双目视觉系统的列车轨道异物距离检测[J]. 自动化与仪器仪表 2009(04)

- [23].基于DSP的双目视觉系统[J]. 计算机系统应用 2011(11)

- [24].基于深度图像的猪体尺检测系统[J]. 农业机械学报 2016(03)

- [25].嵌入式ARM的果蔬采摘双目视觉系统与算法设计[J]. 光电子·激光 2020(01)

- [26].一种用于大场景双目视觉系统摄像机的标定方法[J]. 中国民航大学学报 2016(03)

- [27].基于双目视觉系统的农用无人机导航算法研究[J]. 农机化研究 2020(04)

- [28].基于BM算法的视觉匹配验证[J]. 唐山学院学报 2019(06)

- [29].水下双目视觉系统中的目标分割和目标定位[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2017(12)

- [30].基于双目视觉系统进行腹腔镜模拟手术纠偏研究[J]. 生物医学工程学进展 2015(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4da598396537c52a285a6738.html