# 冲击磨损工况下铁基耐磨材料的现状及发展

### 论文摘要

在破碎、研磨、挖掘等机械设备上,因其常常受物料的冲击磨损,导致耐磨件快速失效,每年耐磨件消耗量很大,如何实现耐磨性和经济效益的有机统一是人们关注的问题。而耐磨材料也在不断地发展,从第一代钢铁耐磨材料Mn13到第三代钢铁耐磨材料高铬铸铁,再到陶瓷颗粒增强复合材料,以应对不同磨损工况。冲击磨料磨损是一种较为复杂的磨损工况,要求材料具有较高的硬度,同时材料还要保持一定的韧性以抵抗冲击力。针对冲击磨损工况下铁基耐磨材料,介绍了国内外耐磨材料的发展现状,概述了从高锰钢到复合材料,再到复合结构的发展过程,总结了复合材料从基体的选择到增强颗粒的选择,及多种颗粒混合增强的研究进展,重点对陶瓷颗粒增强铁基复合材料及复合结构进行了较为全面的介绍,从软质基体包嵌硬质单元和硬质基体包嵌强韧网络单元两种复合方式进行分析,并对未来复合结构技术的发展进行展望。

### 论文目录

- 1 国内外传统铁基耐磨材料

- 2 冲击磨损工况下铁基复合材料

- 2.1 基体的选择

- 2.2 增强颗粒的选择

- 2.3 耐冲击磨损铁基复合材料研究进展

- 3 冲击磨损工况下复合材料及复合结构

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐维义,梁永红,左志超,黄永德

关键词: 冲击磨料磨损,铁基复合材料,复合结构

来源: 精密成形工程 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 南昌航空大学江西省航空构件成形与连接重点实验室,江西省机械工业设计研究院

基金: 江西省优势科技创新团队重点项目（20181BCB19002）,江西省科技厅重点研发计划项目（20171BBE50010）

分类号: TB39

页码: 155-160

总页数: 6

文件大小: 1024K

下载量: 280

### 相关论文文献

- [1].第11届中国耐磨材料与铸件年会通知[J]. 铸造设备与工艺 2020(04)

- [2].耐磨材料与铸件企业调研报告[J]. 攀枝花科技与信息 2016(01)

- [3].循环流化床锅炉耐火耐磨材料常见故障分析[J]. 华电技术 2015(08)

- [4].第6届中国耐磨材料与铸件年会预通知暨征文通知[J]. 铸造设备与工艺 2015(04)

- [5].耐磨材料的研究现状[J]. 金属加工(热加工) 2010(07)

- [6].渣浆泵过流件耐磨材料的研究进展[J]. 长沙大学学报 2010(05)

- [7].河北海钺耐磨材料科技有限公司[J]. 中国有色冶金 2010(05)

- [8].浅谈铸造耐磨材料的合理利用[J]. 金属加工(热加工) 2008(21)

- [9].钢铁耐磨材料成型加工技术研究[J]. 中国金属通报 2020(05)

- [10].铸造耐磨材料[J]. 铸造设备与工艺 2019(01)

- [11].第十届中国耐磨材料与铸件年会在洛阳隆重召开[J]. 铸造技术 2019(11)

- [12].复合金属耐磨材料的研究[J]. 煤矿机械 2016(05)

- [13].矿山装备耐磨材料的应用及发展趋势[J]. 矿业装备 2015(08)

- [14].耐磨材料在冶金行业中的应用及经济比较[J]. 炼铁 2014(04)

- [15].第十三届全国耐磨材料大会征文通知[J]. 金属热处理 2012(02)

- [16].第十三届全国耐磨材料大会征文通知[J]. 金属热处理 2012(04)

- [17].浅谈水泥设备对耐磨材料的选择[J]. 工业设计 2012(02)

- [18].中国金属学会耐磨材料学术委员会关于举办耐磨材料生产技术培训班的通知[J]. 铸造技术 2012(07)

- [19].以先进的技术打造云南耐磨材料第一品牌[J]. 云南科技管理 2011(03)

- [20].中国铸造行业系列会议(363次) 第七届中国耐磨材料与铸件年会[J]. 铸造设备与工艺 2016(05)

- [21].耐磨材料的节能环保型生产[J]. 金属加工(热加工) 2014(05)

- [22].复合耐磨材料在发电厂耐磨件上的应用[J]. 热处理 2011(03)

- [23].新型矿用耐磨材料的应用[J]. 科技信息 2011(20)

- [24].河北海钺耐磨材料科技有限公司[J]. 中国矿山工程 2010(05)

- [25].节能降耗的有效途径之一——耐磨材料的合理选用[J]. 中国水泥 2008(01)

- [26].用勤劳和智慧铺就企业成功之路——记隆尧县政协委员、河北鑫泰耐磨材料有限公司董事长李增军[J]. 乡音 2011(01)

- [27].坚持科技创新发展 铸造耐磨材料精品[J]. 质量与标准化 2014(02)

- [28].耐磨材料在工程船舶上的应用[J]. 中国高新技术企业 2014(20)

- [29].钢铁耐磨材料专利技术分析[J]. 铸造技术 2013(08)

- [30].“开胸验肺”那伤口仍在流血[J]. 当代工人(C版) 2016(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4def9b359ede6210e7ebc2d1.html