# 煤矸石集料混凝土工作与力学性能研究

### 论文摘要

为研究煤矸石集料混凝土的工作与力学性能,通过开展不同煤矸石掺量和水胶比条件下煤矸石混凝土的抗压强度试验、收缩试验、抗冻性试验和抗氯离子渗透性试验,分析其抗压强度、收缩应变、质量损失率和电通量等基本力学指标的变化规律。结果表明:随着煤矸石掺量的增加,混凝土立方体轴心抗压强度逐渐增大,立方体抗压强度和收缩应变逐渐减小,抗氯离子渗透性先增大后减小。当煤矸石掺量为45%时,电通量减小至最小值,抗氯离子渗透性最强。混凝土的质量损失率均随着冻融循环次数的增加逐渐增加,煤矸石掺量越大,质量损失率越大,且抗冻能力衰减速率加快。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验材料及方法

- 1.1 试验材料

- 1.2 试验方案

- 2 结果与讨论

- 2.1 抗压强度

- 2.2 收缩应变

- 2.3 冻融循环条件下质量损失率

- 2.4 抗氯离子渗透性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 顾云,张彬

关键词: 煤矸石混凝土,收缩应变,冻融循环,抗氯离子渗透性,力学性能

来源: 混凝土 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 辽宁工程技术大学土木工程学院,阜新市海州区政府

基金: 国家自然科学基金（51574145）,国家自然科学基金青年科学基金（51504123）,辽宁省自然科学基金（20170540417）,辽宁省教育厅一般项目（L2015211）,生产技术问题创新研究基金（20160096T）

分类号: TU528

页码: 71-73

总页数: 3

文件大小: 1190K

下载量: 239

### 相关论文文献

- [1].煤矸石制砂的优势[J]. 砖瓦 2020(01)

- [2].煤矸石对熟料烧成的影响分析[J]. 水泥工程 2019(06)

- [3].多孔煤矸石吸附剂的制备及其吸附热力学研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [4].煤矸石自燃氧化过程中自由基变化规律研究[J]. 工矿自动化 2020(04)

- [5].核桃岩沟南区煤矸石堆场生态修复实践[J]. 能源与环保 2020(06)

- [6].煤矸石回填层残余沉降计算方法及其应用[J]. 能源与环保 2020(08)

- [7].富硒煤矸石活化技术及煤矸石硒肥高效利用研究[J]. 植物营养与肥料学报 2020(08)

- [8].煤矸石作为水泥替代原燃材料的技术推演与运行效果[J]. 混凝土世界 2020(10)

- [9].浅析煅烧煤矸石对混凝土性能的影响[J]. 北华航天工业学院学报 2018(06)

- [10].煤矸石的分级分质技术研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2018(12)

- [11].混凝土用煤矸石骨料的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2019(07)

- [12].煤矸石的研究现状与应用[J]. 江西化工 2019(05)

- [13].韩城煤矸石产酸潜能分析[J]. 煤炭转化 2018(01)

- [14].煤矸石结构[J]. 能源与节能 2016(12)

- [15].低硫煤矸石微量元素赋存特征及环境效应研究[J]. 煤 2017(02)

- [16].煤矸石在淮河堤防中的应用[J]. 山东煤炭科技 2017(03)

- [17].不同类型伴随阴离子钙盐对风化煤矸石污染物释放的影响[J]. 环境工程学报 2017(05)

- [18].山西省煤矸石生态处置模式研究[J]. 低碳世界 2017(10)

- [19].煤矸石资源再生利用途径[J]. 山西化工 2017(03)

- [20].新阳煤矿高钙煤矸石热活化特性研究[J]. 煤矿安全 2017(07)

- [21].山西煤矿企业煤矸石场颗粒物排放规律及环保措施分析[J]. 科技创新与生产力 2017(10)

- [22].承压破碎煤矸石力学性能研究[J]. 盐城工学院学报(自然科学版) 2016(01)

- [23].煤矸石利用[J]. 能源与节能 2016(04)

- [24].煅烧工艺对活化煤矸石中残余碳的影响[J]. 中国粉体技术 2016(02)

- [25].高速公路特殊路基煤矸石路段的灭火处理[J]. 山西建筑 2016(12)

- [26].高铝煤矸石复合活化及其火山灰效应分析[J]. 建筑材料学报 2016(02)

- [27].浅析煤矸石利用对于环境的影响以及解决对策[J]. 山东煤炭科技 2016(08)

- [28].煤矸石分类[J]. 能源与节能 2016(09)

- [29].增钙煅烧方式对高铝煤矸石活化效果影响研究[J]. 再生资源与循环经济 2014(10)

- [30].煤矸石水泥复合体系需水性研究[J]. 硅酸盐通报 2015(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4e4665b5b7d026667eabb3e6.html