# 超声局部共振系统设计与试验研究

### 论文摘要

超声振动加工能明显降低切削力及切削热、减小刀具磨损、提高加工效率,广泛应用于加工硬、脆等难加工材料。为避免刀具负载对谐振频率的影响,利用局部共振理论将振动系统分为变幅杆和工具杆两个子系统分别进行设计。由子系统连接处的输入总阻抗为0进而推导了复杂声学系统的频率方程,计算出振动系统尺寸。计算结果表明:模态分析及实际测量结果与理论偏差小于3%,满足设计要求,验证了局部共振理论设计的合理性;采用该方法设计的声学系统不受刀具本身负载影响,且在加工时力的波动较小,在一定程度上提高了系统稳定性,表明局部共振系统具有良好的加工效果。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 理论分析

- 1.1 局部共振系统的频率方程

- 1.2 仿真验证

- 2 子系统A在负载下的频率变化

- 2.1 子系统A在负载下的频率方程

- 2.2 刀具负载对谐振频率的影响

- 3 试验

- 3.1 局部共振系统的试验验证

- 3.2 力负载下的对比试验

- 3.3 超声辅助钻削试验

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李鹏涛,赵波,赵重阳,王毅

关键词: 刀具,超声局部共振,振动系统,频率方程,阻抗综合法,抗性负载,力负载

来源: 兵工学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 河南理工大学机械与动力工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51475148,U1604255)

分类号: TG663

页码: 1747-1755

总页数: 9

文件大小: 948K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].基于局部共振理论的超声加工技术研究进展[J]. 航空制造技术 2018(21)

- [2].基于锤击法的某局部共振问题排故分析[J]. 国外电子测量技术 2018(07)

- [3].某型机载武器在挂机飞行环境局部共振问题的解决[J]. 装备环境工程 2009(05)

- [4].基于缺陷局部共振内调制机理的复合材料平板损伤识别[J]. 机械强度 2019(05)

- [5].某型测振传感器安装谐振分析及问题排除[J]. 电子世界 2018(12)

- [6].悬臂式齿轮箱体力学分析方法研究[J]. 机械传动 2018(05)

- [7].某叉车用手制动结构怠速减振优化设计[J]. 工程机械 2014(05)

- [8].超声电解复合加工装置的振动系统优化设计[J]. 中国机械工程 2014(06)

- [9].齿轮传动激励下悬臂式齿轮箱体局部共振特性研究[J]. 机械强度 2018(04)

- [10].超声电火花小孔加工中系统谐振频率的研究[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [11].声超常材料:负参数声学材料的实现[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [12].轴流风机振动问题研究分析[J]. 中国设备工程 2020(20)

- [13].英语WH-问答对话构式的语义分析(之二)[J]. 外语教学 2016(02)

- [14].一类中立型微分方程非局部共振问题解的存在性[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [15].一类三阶非局部共振问题解的存在性[J]. 黑龙江科技学院学报 2010(03)

- [16].大容量机组轴流风机振动问题分析[J]. 热力发电 2017(01)

- [17].出口底开门敞车车体振动疲劳分析[J]. 铁道科学与工程学报 2012(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4e5a24e5dc1654dad414eb43.html