# 坚硬厚顶厚煤层条件下沿空留巷工艺研究

### 论文摘要

详细介绍了厚层坚硬顶板综放采煤条件下混凝土充填沿空留巷的工艺,详细分析了留巷的基本支护、超前补强支护和单体临时加强支护技术,特别强调分析了深孔爆破预裂顶板和混凝土模袋挂设工艺;通过现场应用表明深孔爆破切顶、锚杆索支护、巷旁混凝土支护和单体临时支护四位一体的工艺适合此种条件下的沿空留巷要求。对于坚硬厚顶开采厚煤层实施沿空留巷有一定的借鉴意义。

### 论文目录

- 0前言

- 1 工程概况

- 2 坚硬厚顶条件下混凝土充填沿空留巷工艺分析

- 3 重点施工工序分析

- 3.1 超前锚杆索补强支护

- 3.2 深孔爆破断裂切顶

- 3.3 单体支柱临时加强支护

- 3.4 巷旁支护墙砌筑

- （1） 挂设护顶挡矸金属网

- （2） 充填模袋设计

- （3） 充填模袋挂设和泵注混凝土

- 4 沿空留巷效果

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡涛,李柱和,侯公羽,陈建鹏,崔永科,李子祥

关键词: 混凝土充填沿空留巷,深孔爆破预裂顶板,补强支护,临时支护

来源: 煤炭技术 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院,山西高平科兴集团有限公司南阳煤矿

分类号: TD353

DOI: 10.13301/j.cnki.ct.2019.03.001

页码: 1-4

总页数: 4

文件大小: 907K

下载量: 64

### 相关论文文献

- [1].综放沿空留巷支护结构的可靠性研究[J]. 石化技术 2019(11)

- [2].沿空留巷在2_北202工作面的应用[J]. 山东煤炭科技 2020(02)

- [3].综采工作面沿空留巷支护技术应用[J]. 山东煤炭科技 2020(04)

- [4].神东矿区厚煤层柔模沿空留巷成套维护装备研究[J]. 煤炭科学技术 2020(S1)

- [5].煤矿工作面沿空留巷围岩稳定性及控制技术研究[J]. 江西化工 2020(02)

- [6].自然沿空留巷方法可行性研究[J]. 江西化工 2020(02)

- [7].综采工作面沿空留巷支护技术应用分析[J]. 矿业装备 2020(04)

- [8].自然沿空留巷方法可行性研究与工程实践[J]. 能源技术与管理 2020(05)

- [9].沿空留巷安全支护技术研究[J]. 能源技术与管理 2019(02)

- [10].沿空留巷Y型通风设计应用[J]. 山东煤炭科技 2017(10)

- [11].巷内预充填沿空留巷数值模拟研究[J]. 煤炭技术 2017(12)

- [12].二次沿空留巷围岩结构稳定性与控制技术[J]. 采矿与安全工程学报 2018(05)

- [13].综采工作面沿空留巷安全技术研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(18)

- [14].沿空留巷支护技术及工程实践[J]. 能源技术与管理 2016(06)

- [15].抬棚支架在沿空留巷支护中的应用[J]. 中国新技术新产品 2017(02)

- [16].厚煤层柔模快速沿空留巷工艺在神东矿区的应用[J]. 煤炭工程 2016(12)

- [17].赤峪矿沿空留巷方式数值模拟研究[J]. 煤炭技术 2017(05)

- [18].香源煤业Y型通风沿空留巷实施方案及经济技术指标[J]. 机械管理开发 2017(08)

- [19].沿空留巷工艺在六矿东二煤柱面的应用[J]. 煤炭科技 2017(03)

- [20].综放沿空留巷填充体影响数值分析[J]. 煤炭技术 2014(11)

- [21].沿空留巷[J]. 能源与节能 2015(01)

- [22].三河尖矿深部沿空留巷围岩控制技术研究[J]. 能源技术与管理 2015(05)

- [23].注浆锚索在大倾角沿空留巷支护中的应用与核心技术攻关[J]. 山东煤炭科技 2020(11)

- [24].薄煤层切顶卸压沿空留巷关键参数研究[J]. 科学技术创新 2019(36)

- [25].3305工作面沿空留巷方案分析[J]. 能源与节能 2020(02)

- [26].浅析常村煤矿31101综采工作面沿空留巷柔模(局部)变形因素和治理方案[J]. 煤 2020(08)

- [27].沿空留巷工艺在大阳煤矿的应用[J]. 能源与节能 2018(12)

- [28].Y型通风方式在沿空留巷中的实践与应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(03)

- [29].变厚煤层沿空留巷变形破坏原因及规律[J]. 煤矿安全 2019(04)

- [30].大采高工作面大断面材料巷沿空留巷支护技术研究[J]. 煤 2019(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4fa6736edbc7e2e54b2a9d90.html