# 一种分体式水龙头论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及分体式水龙头，包括外壳、阀体、内管和填充组件，阀体和内管均设于外壳内，内管的上部与阀体连接，所述填充组件设于外壳和内管之间，所述内管包括热水进水管和冷水进水管，所述填充组件包括第一填充件和第二填充件，第一填充件和第二填充件均为半圆形长条，第一填充件的内侧面上开设有第一安装槽，第二填充件的内侧面上开设有第二安装槽，第一填充件上的第一安装槽与第二填充件上的第二安装槽合围组成与热水进水管和冷水进水管外形轮廓相适应的内腔。本实用新型采用在内管与外壳之间设置铁块作为填充组件，并且填充组件采用模块式的铸件结构，组装非常方便，对比采用铁砂作为填充层的结构，可以大大提高装配效率。

### 主设计要求

1.一种分体式水龙头，其特征在于：包括外壳、阀体、内管和填充组件，阀体和内管均设于外壳内，内管的上部与阀体连接，所述填充组件设于外壳和内管之间，所述内管包括热水进水管和冷水进水管，所述填充组件包括第一填充件和第二填充件，第一填充件和第二填充件均为半圆形长条，第一填充件的内侧面上开设有第一安装槽，第二填充件的内侧面上开设有第二安装槽，第一填充件上的第一安装槽与第二填充件上的第二安装槽合围组成与热水进水管和冷水进水管外形轮廓相适应的内腔。

### 设计方案

1.一种分体式水龙头，其特征在于：包括外壳、阀体、内管和填充组件，阀体和内管均设于外壳内，内管的上部与阀体连接，所述填充组件设于外壳和内管之间，所述内管包括热水进水管和冷水进水管，所述填充组件包括第一填充件和第二填充件，第一填充件和第二填充件均为半圆形长条，第一填充件的内侧面上开设有第一安装槽，第二填充件的内侧面上开设有第二安装槽，第一填充件上的第一安装槽与第二填充件上的第二安装槽合围组成与热水进水管和冷水进水管外形轮廓相适应的内腔。

2.根据权利要求1所述的分体式水龙头，其特征在于：所述第一填充件和第二填充件的长度方向上分别套设有用于防止填充件与内管或外壳碰撞的橡皮圈。

3.根据权利要求1所述的分体式水龙头，其特征在于：所述第二填充件上设有用于避让安装阀体的避让槽。

4.根据权利要求1所述的分体式水龙头，其特征在于：所述第一填充件和第二填充件均为浇注成型的金属铸件。

5.根据权利要求4所述的分体式水龙头，其特征在于：所述第一填充件和第二填充件均为铁铸件。

6.根据权利要求1所述的分体式水龙头，其特征在于：所述第一填充件和第二填充件均为水泥铸件。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及水龙头技术领域，具体涉及一种分体式水龙头。

背景技术

水龙头一般包括阀体、与阀体连通的进水管和出水管，水流从进水管进入阀体经阀体中的阀芯后，从出水管向外流出，水龙头阀体与阀芯一般采用黄铜或锌合金一体铸造成型，铸造时生产工艺要求较高，加工过程复杂，并且采用金属材质，过水时水会含有金属成分，使人类的健康受到影响，为了解决这个问题，市场上出现了采用塑料制成过水部件的水龙头，但这种水龙头因采用塑料，整体重量较轻，拿起来手感极差。

实用新型内容

本实用新型的目的是针对以上不足之处，提供了一种便于组装，安全卫生的分体式水龙头。

本实用新型解决技术问题所采用的方案是：一种分体式水龙头，包括外壳、阀体、内管和填充组件，阀体和内管均设于外壳内，内管的上部与阀体连接，所述填充组件设于外壳和内管之间，所述内管包括热水进水管和冷水进水管，所述填充组件包括第一填充件和第二填充件，第一填充件和第二填充件均为半圆形长条，第一填充件的内侧面上开设有第一安装槽，第二填充件的内侧面上开设有第二安装槽，第一填充件上的第一安装槽与第二填充件上的第二安装槽合围组成与热水进水管和冷水进水管外形轮廓相适应的内腔。

进一步的，为了提供缓冲功能，并防止碰撞产生噪音以及可能对内管和外壳造成的碰伤；所述第一填充件和第二填充件的长度方向上分别套设有用于防止填充件与内管或外壳碰撞的橡皮圈。

进一步的，为了将第二填充件插装在外壳内，并避免被阀体干涉；所述第二填充件上设有用于避让安装阀体的避让槽。

进一步的，为了保证水龙头的质感，增加水龙头的重量；所述第一填充件和第二填充件均为浇注成型的金属铸件。

进一步的，为了保证水龙头的质感，增加水龙头的重量；所述第一填充件和第二填充件均为铁铸件。

进一步的，为了保证水龙头的质感，增加水龙头的重量；所述第一填充件和第二填充件均为水泥铸件。

较之现有技术而言，本实用新型具有以下优点：本实用新型采用在内管与外壳之间设置铁块作为填充组件，增加水龙头的重量，保证水龙头的使用体验，并且填充组件采用模块式的铸件结构，热水进水管和冷水进水管固定在外壳内，组装时，只需将两个填充件分别装填到外壳内，即位于热水进水管和冷水进水管的两侧，组装非常方便，对比采用铁砂作为填充层的结构，可以大大提高装配效率；并且本实用新型直接在填充组件上套设橡皮圈，既可快速安装，又能起到较好的缓冲效果，防止填充件碰撞到内管和外壳，有效避免噪音的产生以及可能对内管和外壳造成的碰伤，延长水龙头的使用寿命。

附图说明

下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步说明：

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型的结构剖面图。

图中：1-外壳；2-热水进水管；3-冷水进水管；4-第一填充件；401-第一安装槽；5-第二填充件；501-第二安装槽；6-橡皮圈。

具体实施方式

下面结合说明书附图和具体实施例对本实用新型内容进行详细说明：

如图1-2所示，本实施例提供一种分体式水龙头，包括外壳1、阀体、内管和填充组件，阀体和内管均设于外壳1内，内管的上部与阀体连接，所述填充组件设于外壳1和内管之间，所述内管包括热水进水管2和冷水进水管3，所述填充组件包括第一填充件4和第二填充件5，第一填充件4和第二填充件5均为半圆形长条，第一填充件4和第二填充件5组成圆柱形，第一填充件4的内侧面上开设有第一安装槽401，第二填充件5的内侧面上开设有第二安装槽501，第一填充件4上的第一安装槽401与第二填充件5上的第二安装槽501合围组成与热水进水管2和冷水进水管3外形轮廓相适应的内腔。

在本实施例中，为了提供缓冲功能，并防止碰撞产生噪音以及可能对内管和外壳1造成的碰伤；所述第一填充件4和第二填充件5的长度方向上分别套设有用于防止填充件与内管或外壳1碰撞的橡皮圈6。

在本实施例中，为了将第二填充件5插装在外壳1内，并避免被阀体干涉；所述第二填充件5上设有用于避让安装阀体的避让槽。

在本实施例中，为了保证水龙头的质感，增加水龙头的重量；所述第一填充件4和第二填充件5均为浇注成型的金属铸件。

在本实施例中，为了保证水龙头的质感，增加水龙头的重量；所述第一填充件4和第二填充件5均为铁铸件。

在本实施例中，为了保证水龙头的质感，增加水龙头的重量；所述第一填充件4和第二填充件5均为水泥铸件。

在本实施例中，填充组件为拼接式结构，内管设于水龙头内，热水进水管2和冷水进水管3并排设置，安装时，直接将两个铁条制成的第一填充件4和第二填充件5插入内管与外壳1的间隙内，实现水龙头的快速安装，组装非常方便，可大大提高生产效率。

本实用新型采用在内管与外壳1之间设置铁块作为填充组件，增加水龙头的重量，保证水龙头的使用体验，并且填充组件采用模块式的铸件结构，热水进水管2和冷水进水管3固定在外壳1内，组装时，只需将两个填充件分别装填到外壳1内，即位于热水进水管2和冷水进水管3的两侧，组装非常方便，对比采用铁砂作为填充层的结构，可以大大提高装配效率；并且本实用新型直接在填充组件上套设橡皮圈6，既可快速安装，又能起到较好的缓冲效果，防止填充件碰撞到内管和外壳1，有效避免噪音的产生以及可能对内管和外壳1造成的碰伤，延长水龙头的使用寿命。

上列较佳实施例，对本实用新型的目的、技术方案和优点进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920287365.5

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209622108U

授权时间:20191112

主分类号:F16K 11/02

专利分类号:F16K11/02;F16K27/00

范畴分类:27F;

申请人:福建盛辉科技发展有限公司

第一申请人:福建盛辉科技发展有限公司

申请人地址:362300福建省泉州市南安市仑苍镇仑苍大道17—10号

发明人:钟圣辉

第一发明人:钟圣辉

当前权利人:福建盛辉科技发展有限公司

代理人:林丽英

代理机构:35221

代理机构编号:泉州市潭思专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4fbe15f809ade796cefb86d2.html