# 舰船重载甲板抗碾压耐磨涂料的研制

### 论文摘要

以聚氨酯改性环氧树脂为基体树脂,复配改性三官能团环氧树脂作为补强剂,通过添加耐磨填料、云母粉、耐磨骨料、助剂等,制备了适用于舰船重载甲板的抗碾压耐磨涂料。根据重载履带车辆行驶时涂料所受到的冲击力和剪切力,确定抗碾压耐磨涂层的研制技术路线。通过涂料的弹性模量、屈服强度和抗拉强度等重要力学特征参数,利用有限元软件进行虚拟样机仿真分析,考察重载履带在转弯工况下对涂层施加的压力和剪切力。从补强树脂、耐磨填料及耐磨骨料三方面对涂料配方进行分析和确定,然后对涂层的抗压强度、耐磨性、固化时间、耐冲击性、耐盐水浸泡等性能进行了测试。该抗碾压耐磨涂料耐磨性为24 mg、抗压强度为117 MPa、通过圆铁球冲击和180 d海水浸泡。该涂料具有优异的抗碾压耐磨性能,可用于舰船重载甲板的保护。

### 论文目录

- 1 试验部分

- 1.1 原料和仪器

- 1.2 涂料配方

- 1.3 涂料制备和性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 抗碾压耐磨涂层的配方设计思路

- 2.2 履带碾压涂层有限元分析

- 2.3 改性三官能团环氧树脂作为补强剂对涂层性能的影响

- 2.4 耐磨填料对涂层性能的影响

- 2.5 耐磨骨料对涂层性能的影响

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 康思波,马国彬,蒋健明,王飞,李明春,卢伟

关键词: 重载甲板,抗碾压,耐磨,有限元,聚氨酯改性环氧树脂

来源: 涂料工业 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 一般化学工业,武器工业与军事技术,船舶工业

单位: 海洋涂料国家重点实验室海洋化工研究院有限公司

分类号: TQ637;U674.7

页码: 61-65

总页数: 5

文件大小: 1408K

下载量: 121

### 相关论文文献

- [1].全球耐磨涂料市场未来趋势[J]. 涂层与防护 2019(08)

- [2].一种常温固化防腐耐磨涂料的研制及性能测试[J]. 军械工程学院学报 2017(01)

- [3].耐磨涂料在飞机上的应用研究[J]. 现代涂料与涂装 2019(06)

- [4].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2017(02)

- [5].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2012(02)

- [6].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2012(03)

- [7].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2012(09)

- [8].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2012(11)

- [9].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2011(07)

- [10].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2010(05)

- [11].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2010(06)

- [12].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2009(01)

- [13].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2008(04)

- [14].纳米技术在耐磨涂料中的应用[J]. 现代涂料与涂装 2017(07)

- [15].石墨掺杂聚四氟乙烯基耐磨涂料在制冷机中的试验研究[J]. 低温与超导 2015(04)

- [16].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2012(10)

- [17].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2009(12)

- [18].无溶剂内减阻耐磨涂料的研究与分析[J]. 现代涂料与涂装 2017(09)

- [19].耐磨涂料在设备维修上的应用[J]. 轻工机械 2009(02)

- [20].水泥混凝土路面防滑耐磨涂料的制备与性能研究[J]. 公路 2015(04)

- [21].一种抗静电耐磨涂料及其制备方法[J]. 乙醛醋酸化工 2018(08)

- [22].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2011(04)

- [23].AW-01天然气管道减阻耐磨涂料[J]. 石油科技论坛 2010(03)

- [24].纳米防腐耐磨涂料的制备及其性能研究[J]. 表面技术 2008(06)

- [25].SHJS聚碳硅氧烷防水防腐防撞耐磨涂料优异性能机理探讨[J]. 城市道桥与防洪 2020(11)

- [26].信息与文摘[J]. 新型建筑材料 2011(11)

- [27].自行车道防滑耐磨涂料的开发与应用[J]. 石化技术 2018(06)

- [28].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2012(04)

- [29].耐磨涂料[J]. 涂料技术与文摘 2013(05)

- [30].硅铝杂化P(MMA-BA)耐磨涂料的制备工艺研究[J]. 现代涂料与涂装 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/505e172012b61b68c8956ce9.html