# 纤维状中孔硅胶KCC-1负载的钯纳米颗粒上甲酸催化脱氢反应（英文）

### 论文摘要

在N-（3-三甲氧基硅丙基）二乙烯三胺（PDETA）功能化的纤维状硅胶KCC-1上负载了均一的、平均粒径为2.8 nm的Pd纳米粒子（Pd/KCC-1-PDETA）,采用粉末X射线衍射、X射线光电子能谱和N2吸附-脱附等温线对其进行了表征,并将其作为催化剂用于无添加剂的甲酸脱氢制H2的反应中.同时还制备了另外两个中孔硅胶材料（MSF和KIT-6）负载的Pd纳米粒子,以考察反应中催化剂的载体效应.结果表明, Pd/KCC-1-PDETA催化剂表现出很高的催化性能(323 K时TOF值为332 h-1,氢气选择性100%).这归结为KCC-1独特的纤维状形貌和胺基基团的存在,从而降低了Pd颗粒尺寸,促进了反应物与催化活性位Pd的接触.还考察了Pd负载量（2–10 wt%）、反应温度和反应时间对脱氢反应性能的影响.反应结束后,Pd/KCC-1-PDETA催化剂容易回收,可重复使用5次而催化性能未见明显下降,表现出较好的重复使用性能.

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: Siqian Zhang,Yingjie Qian,Wha-Seung Ahn

关键词: 纤维状纳米硅胶,钯纳米颗粒,储氢,甲酸脱氢

来源: Chinese Journal of Catalysis 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,无机化工

单位: 仁荷大学化学与化学工程系

基金: supported by C1 Gas Refinery Program(2015M3D3A1A01064899)by the Ministry of Science,ICT&Future Planning,Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea funded by the Ministry of Education(Grant No.:NRF-2015R1A4A1042434)

分类号: O643.36;TQ116.2

页码: 1704-1715

总页数: 12

文件大小: 4375K

下载量: 48

### 相关论文文献

- [1].铜(111)衬底上的可控连续脱氢反应[J]. 物理化学学报 2019(04)

- [2].碳纳米管金属催化剂在加氢脱氢反应中的应用[J]. 高分子通报 2011(06)

- [3].发生在充油电力设备取样阀内的脱氢反应[J]. 变压器 2010(02)

- [4].多相态条件下环己烷连续脱氢反应研究(I)[J]. 太阳能学报 2013(01)

- [5].变注水控制技术在脱氢反应中的应用[J]. 中国洗涤用品工业 2018(12)

- [6].流化床丙烷脱氢反应段的模拟及优化[J]. 石油石化绿色低碳 2019(06)

- [7].CO_2为氧化剂的有机物催化氧化脱氢反应的热力学分析[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(03)

- [8].双戊烯连续气相催化脱氢反应中试装置的研制[J]. 生物质化学工程 2010(02)

- [9].一种通过PhIO介导的脱氢反应合成色原酮衍生物的方法[J]. 精细化工中间体 2020(03)

- [10].非贵金属(Mn,Co,Fe)配合物催化醇类脱氢偶联/缩合反应研究进展[J]. 分子催化 2018(05)

- [11].多相态条件下环己烷长时间连续脱氢反应研究[J]. 高校化学工程学报 2014(06)

- [12].降低甲乙酮装置脱氢反应中重组分及杂质含量的研究[J]. 广东化工 2014(22)

- [13].乙醇在Co(111)表面脱氢反应机理的第一性原理研究[J]. 化学学报 2019(06)

- [14].碳烟成核过程中萘到菲的生长路径研究[J]. 燃烧科学与技术 2020(03)

- [15].Pt/WC催化剂甲醇脱氢反应机理的研究[J]. 当代化工 2020(09)

- [16].不同晶相结构ZrO_2负载铜基催化剂用于二乙醇胺脱氢反应[J]. 精细化工 2019(12)

- [17].分枝杆菌细胞裂解液催化甾体激素C_(1,2)位脱氢反应的研究[J]. 中国生物工程杂志 2017(08)

- [18].影响脱氢反应MEK转化率的因素以及改进方法[J]. 广东化工 2012(09)

- [19].Pd-Ga/Al_2O_3催化剂上正丁烷脱氢反应的研究[J]. 工业催化 2010(04)

- [20].棒状多孔氧化铝负载氧化铬催化丙烷脱氢反应性能（英文）[J]. 催化学报 2019(02)

- [21].KIT-6负载钨基催化材料的制备及催化环己醇脱氢反应的研究进展[J]. 中国钨业 2018(06)

- [22].负载PtSn金属助剂的镁铝水滑石上的丙烷脱氢反应研究[J]. 分子催化 2018(04)

- [23].二乙醇胺脱氢反应动力学研究[J]. 高校化学工程学报 2010(04)

- [24].PtSnNa/SUZ-4:丙烷脱氢反应的高效催化剂（英文）[J]. 催化学报 2017(03)

- [25].吡啶盐的交叉脱氢反应构建螺状四环吲哚分子[J]. 有机化学 2015(02)

- [26].环己烷催化脱氢反应的动力学研究[J]. 太阳能学报 2009(05)

- [27].轮枝霉菌催化两个原小檗碱的C环脱氢反应[J]. 中国天然药物 2008(04)

- [28].球形碳颗粒在环己烷脱氢反应中的催化作用[J]. 太阳能学报 2017(02)

- [29].氟对PtSnNaLa/ZSM-5催化剂丙烷脱氢反应性能的影响[J]. 应用化学 2015(02)

- [30].4-甲基-2-戊醇催化脱氢制甲基异丁基酮反应工艺[J]. 石油化工 2012(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/509fb3dd65f6d494b9136902.html