# Mg和RE元素对热浸镀Zn-Al-Mg合金镀层组织和性能的影响

### 论文摘要

热浸镀制备了6种不同成分的Zn-Al-Mg和Zn-Al-Mg-RE合金镀层,并对镀层的厚度、硬度、表面和截面的组织结构、耐蚀性进行了分析,研究了Mg、RE元素对热浸镀Zn-Al-Mg合金镀层组织和性能的综合影响。结果表明:添加RE后,合金镀层的厚度减小。镀层的厚度随着镁含量的减小而呈现增大。一部分合金镀层的硬度因稀土和镁含量的增大而增大。Mg和RE的添加使镀层组织细化,镀层质量优化。镀层耐蚀性也随着Mg和RE的添加而增强。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 镀层厚度及硬度分析

- 2.2 镀层外观分析

- 2.3 镀层表面及截面显微组织分析

- 2.4 镀层的耐腐蚀性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李丽,张京叶,马成骥

关键词: 热浸镀,显微组织,镀层厚度,硬度,耐腐蚀性

来源: 金属热处理 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 河北工程大学机械与装备工程学院

分类号: TG174.4

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.03.017

页码: 83-86

总页数: 4

文件大小: 536K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].第九届中国热浸镀技术交流会圆满召开[J]. 表面工程资讯 2012(01)

- [2].第八届中国热浸镀技术交流会暨中国腐蚀与防护学会热浸镀专业委员会成立10周年庆典在青岛胜利召开[J]. 表面工程资讯 2010(01)

- [3].2019全国绿色热浸镀技术研讨会征文通知(第一轮)[J]. 材料保护 2019(07)

- [4].热浸镀镧铝钢的高温耐热行为研究[J]. 材料工程 2008(07)

- [5].热浸镀铝锌合金层的扫描电镜分析[J]. 涂装与电镀 2011(04)

- [6].扩散处理对热浸镀1Cr18Ni9Ti镀层组织结构的影响[J]. 江西科学 2017(03)

- [7].微量钛硅对热浸镀锌铝合金金相组织的影响探究[J]. 矿冶工程 2019(06)

- [8].热浸镀55%Al-Zn板微观组织演变分析[J]. 中国铸造装备与技术 2019(02)

- [9].热浸镀锌合金的研究现状以及发展趋势[J]. 材料开发与应用 2011(05)

- [10].热浸镀锌助镀剂及其助镀工艺的研究进展[J]. 材料保护 2013(06)

- [11].铝锌硅镀层的冲压性能[J]. 材料保护 2017(05)

- [12].钢帘线用热浸镀黄铜钢丝的微观组织及力学性能[J]. 电镀与涂饰 2019(07)

- [13].热浸镀锌镀层在酸性盐雾试验中的防腐性能研究[J]. 当代化工 2018(09)

- [14].钢材热浸镀低铝含量锌铝合金层的形成、影响因素及性能评价[J]. 材料保护 2014(02)

- [15].铝含量对热浸镀锌合金耐蚀性的影响[J]. 腐蚀与防护 2013(02)

- [16].热浸镀锌基合金流动性研究及组织分析[J]. 钢铁研究 2011(02)

- [17].对比研究热浸镀55%Al-Zn镀层与Zn镀层在盐水中的腐蚀机理[J]. 上海金属 2012(04)

- [18].热浸镀钢材表面清洗的无害化方法研究[J]. 表面技术 2009(06)

- [19].热浸镀Galvalume合金工艺性能研究[J]. 南方金属 2008(01)

- [20].热浸镀锌技术的研究进展[J]. 热加工工艺 2012(06)

- [21].不锈钢表面热浸镀铝工艺及表面形貌[J]. 热加工工艺 2015(10)

- [22].表面粗糙度对热浸镀锌镀层特征及耐蚀性的影响[J]. 铸造技术 2019(09)

- [23].热浸镀速率对铜导线表面Pb40Sn60合金镀层组织和力学性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2019(11)

- [24].低合金高强钢热浸镀55Al-Zn-1.6Si-3Mg合金的组织结构研究[J]. 上海金属 2014(06)

- [25].稀土元素镧对铝硅镀层组织结构的影响[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2020(03)

- [26].热浸镀锌产业在钢结构腐蚀防护中的应用现状[J]. 材料保护 2019(12)

- [27].镀液合金元素对钢镀铝界面组织的影响[J]. 金属热处理 2009(02)

- [28].铝锌硅热浸镀液的侵蚀性及镀层结构与性能研究[J]. 材料保护 2008(08)

- [29].浅谈金属材料的防腐能力改进措施[J]. 世界有色金属 2016(24)

- [30].热浸镀锌合金技术的研究现状[J]. 热处理 2008(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/50f3e900af81ddd048d408b3.html