# 氧空位对Bi2MoO6的关键作用:促进可见光光催化活性和反应机理（英文）

### 论文摘要

Bi2MoO6（BMO）作为一种典型的Bi基光催化剂,近年来受到越来越多的关注并被广泛应用.然而, Bi2MoO6的可见光光催化活性仍然存在一些限制,如有限的光响应范围和低电荷分离效率.为了提高光催化活性,研究者采取了各种策略,包括元素掺杂、形成异质结构和形貌控制等.早期研究表明,氧空位可以拓展光催化剂的光吸收区域,并且氧空位是光催化剂表面反应物活化最活跃的位点,可以促进电荷分离和使电子局域化.因此,制备具有氧空位的Bi基光催化剂可能是提高其光催化性能的有效途径.然而,氧空位对Bi2MoO6电子结构和光催化反应机理的影响尚不清楚.本文通过在制备过程中加入NaBH4诱导氧空位形成,合成出了具有氧空位的可见光驱动的Bi2Mo6微球（BMO-X）.利用UV-visDRS光谱研究了合成后的光催化剂的光学吸收性能,发现在产生氧空位后, BMO-4在可见区域的吸收显著增强,带隙从BMO的2.40 eV降低到BMO-4的2.07 eV.通常,较强的光吸收能力对光催化反应更有利,因为可以产生更多的光生载流子参与光催化作用.将所制备的催化剂用于光催化净化NO,结果表明具有氧空位的Bi2MoO6（BMO-4）的可见光催化NO净化效率为43.5%,远高于本体Bi2MoO6（BMO）的可见光光催化活性（25.0%）.结合实验表征和理论计算结果,探讨了氧空位对Bi2MoO6电子结构和光催化净化NO反应机理的影响.采用低温固态电子顺磁共振（EPR）检测了催化剂中的氧空位,在BMO中仅检测到弱的EPR信号,表明BMO中几乎没有氧空位,而BMO-4上的EPR信号非常强,表明NaBH4的引入诱导产生了大量的氧空位.DFT计算确认BMO-4的带隙内有中间能级形成.XPS测试结果表明,与BMO相比, BMO-4的Bi–O峰值强度略有下降,可能是由于部分Bi–O中缺少O原子以形成氧空位所致.PL结果表明,具有氧空位的Bi2MoO6（BMO-4）显示出显著降低的光激发电子-空穴对分离效率,可能是由于氧空位改变了Bi2MoO6的电子结构.此外,理论计算结果发现具有氧空位的Bi2MoO6的表面电子可以位于氧空位周围,这有利于电荷分离和反应物活化.同时,该结果表明BMO-4中增强的电荷分离归因于氧缺陷对改进的电子结构的影响.此外,电子局域化可以为反应物活化提供额外的活性位点（O2, NO等）,这可以促进BMO-4中自由基的产生和污染物转化.利用原位红外光谱动态监测光催化NO氧化过程.与本体Bi2MoO6相比,引入氧空位后的Bi2MoO6光催化净化NO的反应机理未改变.但是, BMO-4上终产物的特征峰强度显著增大.此外, BMO-4上明显增加的多种形式的最终产物,桥接硝酸盐消失并转化为更稳定的双齿硝酸盐.这些结果可归因于氧空位可以促进电荷分离和自由基的大量产生,从而增强光催化氧化性能.本工作为理解光催化氧气空位和气相光催化反应机理提供了新的见解.

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙艳娟,王红,邢倩,崔雯,李解元,吴素娟,孙立东

关键词: 氧空位,光催化,反应机理,原位红外光谱,一氧化氮净化

来源: 催化学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 重庆大学材料科学与工程学院,机械传动国家重点实验室,重庆工商大学环境与资源学院,催化与新环境材料重庆市重点实验室,四川大学建筑与环境学院

基金: supported by the National Natural Science Foundation of China(21501016,51501024,51871037 and 21822601),the Fundamental Research Funds for the Central Universities(2018CDQYCL0027)~~

分类号: O644.1;O643.32

页码: 647-656

总页数: 10

文件大小: 3861K

下载量: 300

### 相关论文文献

- [1].TiO_2单晶中亚稳氧空位有序态增强的忆阻特性（英文）[J]. Science Bulletin 2020(08)

- [2].氧空位依赖的氯氧化铋光催化反应[J]. 物理化学学报 2018(12)

- [3].基于钼酸铋的碘掺杂辅助氧空位可控引入及其高效活化分子氧和矿化五氯酚作用（英文）[J]. Chinese Journal of Catalysis 2020(10)

- [4].金属氧化物中的氧空位:先进催化剂设计的新进展（英文）[J]. Science China Materials 2020(11)

- [5].多铁性钙钛矿薄膜的氧空位调控研究进展[J]. 物理学报 2018(15)

- [6].氧空位迁移造成的氧化物介质层时变击穿的蒙特卡罗模拟[J]. 物理学报 2017(21)

- [7].第一原理研究LuPO_4中氧空位的性质[J]. 无机材料学报 2019(08)

- [8].氧空位对钴掺杂氧化锌半导体磁性能的影响[J]. 物理学报 2009(04)

- [9].氧空位缺陷对光催化活性的影响及其机制[J]. 天津科技大学学报 2018(05)

- [10].表面氢键网络诱导的富含表面氧空位的BiOCl合成以及光催化研究（英文）[J]. Science Bulletin 2020(22)

- [11].卤化氢气体在二氧化钛表面的吸附及氧空位氧化特性研究[J]. 中国激光 2015(08)

- [12].氧空位浓度对ZnO电子结构和吸收光谱影响的研究[J]. 物理学报 2014(14)

- [13].SrCoO_(3-x)薄膜中氧空位引起的电子结构演变（英文）[J]. Science China Materials 2019(08)

- [14].铟掺杂钨位增强钨酸铋氧空位光催化效率[J]. 物理学报 2019(21)

- [15].具有氧空位Bi_xWO_6(1.81≤x≤2.01)的第一性原理计算和光催化性能研究[J]. 物理学报 2018(06)

- [16].高氧空位浓度对金红石TiO_2导电性能影响的第一性原理研究[J]. 物理学报 2013(16)

- [17].镧和氧空位掺杂钙钛矿相SrFeO_3的结构分析[J]. 伊犁师范学院学报(自然科学版) 2018(02)

- [18].In掺杂含氧空位的SnO_2的第一性原理研究[J]. 伊犁师范学院学报(自然科学版) 2018(02)

- [19].基于表面氧空位的光催化固氮材料[J]. 中国材料进展 2019(02)

- [20].结构诱导富集氧空位的空心Co_3O_4催化CO高效氧化（英文）[J]. Science China Materials 2020(02)

- [21].含氧空位锐钛矿表面的非金属杂质对其吸附NH_3特性的影响[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [22].氧化锌中氧空位价态的调控及其在ppb级别二氧化氮气体探测器中的应用（英文）[J]. Science Bulletin 2020(19)

- [23].具有高效电子-空穴分离和优异太阳光催化产氢性能的金红石TiO_2表面的氧空位调控（英文）[J]. Science China Materials 2018(06)

- [24].B和氧空位V_O掺杂锐钛矿相TiO_2的结构特征[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [25].燃烧合成氧空位型BiOCl及其可见光催化活性综合实验设计[J]. 实验技术与管理 2018(05)

- [26].氧空位的引入对纳米TiO_2光催化性能的影响及其研究进展[J]. 材料导报 2014(15)

- [27].高氧空位浓度对锐钛矿TiO_2莫特相变和光谱红移及电子寿命影响的第一性原理研究[J]. 物理学报 2008(03)

- [28].基于第一性原理计算的Ti掺杂ZrO_2的阻变存储机理[J]. 半导体技术 2013(11)

- [29].TiO_2氧空位形成的影响因素[J]. 材料科学与工艺 2012(02)

- [30].石英E′心的热力学特征及其指示意义[J]. 地球科学 2019(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/50f85eeff6d3b9665adbd798.html