# 一种房屋建筑施工用墙面磨平装置论文和设计-韩延生

### 全文摘要

本实用新型涉及一种房屋建筑施工用墙面磨平装置，包括左打磨板和右打磨板，且左打磨板和右打磨板左右对称设置，左打磨板与右打磨板的底部之间安装有连接铰链，连接铰链的底部对称安装有连接螺钉，且连接螺钉的顶端贯穿连接铰链与左打磨板和右打磨板之间通过螺纹连接，连接铰链的中部转轴上安装有支撑固定架，本实用新型通过调整定位套筒在定位螺杆上的位置，使定位拉板能够带动左打磨板和右打磨板绕连接铰链的转轴进行角度的调整，能够实现从平面打磨工具变换成阴角打磨工具或阳角打磨工具，方便打磨人员根据打磨的位置对打磨工具的进行角度的调整，减少反复更换打磨工具的繁琐性。

### 主设计要求

1.一种房屋建筑施工用墙面磨平装置，其特征在于，包括左打磨板和右打磨板，且左打磨板和右打磨板左右对称设置，所述左打磨板与右打磨板的底部之间安装有连接铰链，所述连接铰链的底部对称安装有连接螺钉，且连接螺钉的顶端贯穿连接铰链与左打磨板和右打磨板之间通过螺纹连接，所述连接铰链的中部转轴上安装有支撑固定架，所述支撑固定架的底部通过轴承安装有定位螺杆，所述定位螺杆的外壁套接有定位套筒，所述定位套筒的外壁通过螺钉左右对称固定有U形连接耳一，所述左打磨板与右打磨板的底部通过螺钉左右对称固定有U形连接耳二，所述U形连接耳一与U形连接耳二之间安装有定位拉板，所述U形连接耳一和U形连接耳二的外壁均插接有固定销钉，且固定销钉贯穿U形连接耳一和U形连接耳二与定位拉板之间活动连接，所述定位螺杆的底端套接有防滑手柄，所述左打磨板和右打磨板的顶部之间粘接有打磨砂纸。

### 设计方案

1.一种房屋建筑施工用墙面磨平装置，其特征在于，包括左打磨板和右打磨板，且左打磨板和右打磨板左右对称设置，所述左打磨板与右打磨板的底部之间安装有连接铰链，所述连接铰链的底部对称安装有连接螺钉，且连接螺钉的顶端贯穿连接铰链与左打磨板和右打磨板之间通过螺纹连接，所述连接铰链的中部转轴上安装有支撑固定架，所述支撑固定架的底部通过轴承安装有定位螺杆，所述定位螺杆的外壁套接有定位套筒，所述定位套筒的外壁通过螺钉左右对称固定有U形连接耳一，所述左打磨板与右打磨板的底部通过螺钉左右对称固定有U形连接耳二，所述U形连接耳一与U形连接耳二之间安装有定位拉板，所述U形连接耳一和U形连接耳二的外壁均插接有固定销钉，且固定销钉贯穿U形连接耳一和U形连接耳二与定位拉板之间活动连接，所述定位螺杆的底端套接有防滑手柄，所述左打磨板和右打磨板的顶部之间粘接有打磨砂纸。

2.根据权利要求1所述的一种房屋建筑施工用墙面磨平装置，其特征在于，所述支撑固定架包括U形支撑架，所述U形支撑架的顶部和底部均开设有连接插孔，所述U形支撑架的外壁中部焊接有与轴承相配合的固定套筒。

3.根据权利要求1所述的一种房屋建筑施工用墙面磨平装置，其特征在于，所述定位套筒与定位螺杆之间通过螺纹连接，且定位套筒能够在定位螺杆的外壁上下滑动。

4.根据权利要求1所述的一种房屋建筑施工用墙面磨平装置，其特征在于，所述定位拉板能够绕固定销钉在U形连接耳一和U形连接耳二的内腔转动，且两组定位拉板关于定位螺杆左右对称设置。

5.根据权利要求1所述的一种房屋建筑施工用墙面磨平装置，其特征在于，所述防滑手柄为带防滑凹槽的柔性橡胶手柄，且防滑手柄的底端焊接有三角形挂钩。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑施工技术领域，具体涉及一种房屋建筑施工用墙面磨平装置。

背景技术

墙身的外表饰面,分为室内墙面和室外墙面。墙面装修是建筑设计的组成部分。现代室内墙面运用色彩、质感的变化来美化室内环境、调节照度，选择各种具有易清洁和良好物理性能的材料，以满足多方面的使用功能。室外墙面直接影响建筑物外观和城市面貌，应根据建筑物本身的使用要求和技术经济条件选用具有一定防水和耐风化性能的材料，保护墙体结构，保持外观清洁。阴阳角是建筑构造之一，阴角指凹进去的墙角，如顶面与四周墙壁的夹角；阳角指凸出来的墙角，如走道转弯处两堵墙形成的夹角。

在房屋建筑施工的过程中常常需要对墙面进行磨平操作，以方便后期的对墙面的装饰，由于在房屋墙面存在阴阳角的现象，这些地方需要工人不断的变换阴阳角打磨工具对其进行打磨操作，较为的繁琐，而且现有的阴阳角打磨工具角度无法调整，无法随着墙面阴阳角的变化而进行角度的调整，影响打磨效率以及会造成打磨死角的产生，基于此，本实用新型设计了一种房屋建筑施工用墙面磨平装置，以解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的一个主要目的在于克服现有技术中的至少一种缺陷，提供一种房屋建筑施工用墙面磨平装置，以解决上述背景技术中提出的在房屋建筑施工的过程中常常需要对墙面进行磨平操作，以方便后期的对墙面的装饰，由于在房屋墙面存在阴阳角的现象，这些地方需要工人不断的变换阴阳角打磨工具对其进行打磨操作，较为的繁琐，而且现有的阴阳角打磨工具角度无法调整，无法随着墙面阴阳角的变化而进行角度的调整，影响打磨效率以及会造成打磨死角的产生的问题。

为了实现上述技术方案，本实用新型采用以下技术方案：

根据本实用新型的一个方面，提供一种房屋建筑施工用墙面磨平装置，包括左打磨板和右打磨板，且左打磨板和右打磨板左右对称设置，所述左打磨板与右打磨板的底部之间安装有连接铰链，所述连接铰链的底部对称安装有连接螺钉，且连接螺钉的顶端贯穿连接铰链与左打磨板和右打磨板之间通过螺纹连接，所述连接铰链的中部转轴上安装有支撑固定架，所述支撑固定架的底部通过轴承安装有定位螺杆，所述定位螺杆的外壁套接有定位套筒，所述定位套筒的外壁通过螺钉左右对称固定有U形连接耳一，所述左打磨板与右打磨板的底部通过螺钉左右对称固定有U形连接耳二，所述U形连接耳一与U形连接耳二之间安装有定位拉板，所述U形连接耳一和U形连接耳二的外壁均插接有固定销钉，且固定销钉贯穿U形连接耳一和U形连接耳二与定位拉板之间活动连接，所述定位螺杆的底端套接有防滑手柄，所述左打磨板和右打磨板的顶部之间粘接有打磨砂纸。

优选的，所述支撑固定架包括U形支撑架，所述U形支撑架的顶部和底部均开设有连接插孔，所述U形支撑架的外壁中部焊接有与轴承相配合的固定套筒。

优选的，所述定位套筒与定位螺杆之间通过螺纹连接，且定位套筒能够在定位螺杆的外壁上下滑动。

优选的，所述定位拉板能够绕固定销钉在U形连接耳一和U形连接耳二的内腔转动，且两组定位拉板关于定位螺杆左右对称设置。

优选的，所述防滑手柄为带防滑凹槽的柔性橡胶手柄，且防滑手柄的底端焊接有三角形挂钩。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型通过调整定位套筒在定位螺杆上的位置，使定位拉板能够带动左打磨板和右打磨板绕连接铰链的转轴进行角度的调整，能够实现从平面打磨工具变换成阴角打磨工具或阳角打磨工具，方便打磨人员根据打磨的位置对打磨工具的进行角度的调整，减少反复更换打磨工具的繁琐性，同时能够根据墙面阴阳角的大小进行打磨角度的调整，减少因为不贴合而影响打磨效率，减少打磨死角的产生。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型所述一种房屋建筑施工用墙面磨平装置结构示意图；

图2为本实用新型支撑固定架结构示意图；

图3为本实用新型阳角状态图；

图4为本实用新型阴角状态图。

附图中，各标号所代表的部件列表如下：

1-左打磨板，2-右打磨板，3-连接铰链，4-连接螺钉，5-支撑固定架，51-U形支撑架，52-连接插孔，53-固定套筒，6-定位螺杆，7-定位套筒，8-U形连接耳一，9-U形连接耳二，10-定位拉板，11-固定销钉，12-防滑手柄，13-打磨砂纸。

具体实施方式

在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。术语“内”、“上”、“下”等指示的方位或状态关系为基于附图所示的方位或状态关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

下面结合附图以及具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种房屋建筑施工用墙面磨平装置，包括左打磨板1和右打磨板2，且左打磨板1和右打磨板2左右对称设置，左打磨板1与右打磨板2的底部之间安装有连接铰链3，连接铰链3的底部对称安装有连接螺钉4，且连接螺钉4的顶端贯穿连接铰链3与左打磨板1和右打磨板2之间通过螺纹连接，连接铰链3的中部转轴上安装有支撑固定架5，支撑固定架5的底部通过轴承安装有定位螺杆6，定位螺杆6的外壁套接有定位套筒7，定位套筒7的外壁通过螺钉左右对称固定有U形连接耳一8，左打磨板1与右打磨板2的底部通过螺钉左右对称固定有U形连接耳二9，U形连接耳一8与U形连接耳二9之间安装有定位拉板10，U形连接耳一8和U形连接耳二9的外壁均插接有固定销钉11，且固定销钉11贯穿U形连接耳一8和U形连接耳二9与定位拉板10之间活动连接，定位螺杆6的底端套接有防滑手柄12，左打磨板1和右打磨板2的顶部之间粘接有打磨砂纸13。

其中，支撑固定架5包括U形支撑架51，U形支撑架51的顶部和底部均开设有连接插孔52，U形支撑架51的外壁中部焊接有与轴承相配合的固定套筒53，方便支撑固定架5与连接铰链3之间的固定连接，以及支撑固定架5对定位螺杆6上端轴承的固定，定位套筒7与定位螺杆6之间通过螺纹连接，且定位套筒7能够在定位螺杆6的外壁上下滑动，方便通过螺纹来确定定位套筒7在定位螺杆6上的位置，定位拉板10能够绕固定销钉11在U形连接耳一8和U形连接耳二9的内腔转动，且两组定位拉板10关于定位螺杆6左右对称设置，方便定位拉板10在位置调整时的转动，减少定位拉板10与U形连接耳一8和U形连接耳二9，防滑手柄12为带防滑凹槽的柔性橡胶手柄，且防滑手柄12的底端焊接有三角形挂钩，增加握持的舒适度，以及方便对本产品的悬挂携带。

本实施例的一个具体应用为：本实用新型在使用时，通过手持防滑手柄12将打磨砂纸13与墙面接触，通过打磨砂纸13的摩擦对墙面进行平面的打磨，当遇到墙面的阳角时，通过转动防滑手柄12带动定位螺杆6的转动，通过定位螺杆6的转动以及其与定位套筒7之间的螺纹作用，使定位套筒7能够在定位螺杆6的的外壁向上滑动，通过定位套筒7的向上滑动带动定位拉板10的向上运动，从而使定位拉板10能够推动左打磨板1和右打磨板2的外端绕连接铰链3的转轴向上运动，从而使本产品从水平打磨状态变形成如图3所示的阳角打磨状态，且左打磨板1与右打磨板2之间的角度与墙面阳角的角度相同为止，当遇到墙面的阴角时，通过转动防滑手柄12带动定位螺杆6的转动，使定位套筒7在定位螺杆6的外壁向下运动，从而通过定位拉板10带动拉动左打磨板1和右打磨板2的外端绕连接铰链3的转轴向下运动，从而使本产品从水平打磨状态变形成如图4所示的阴角打磨状态，如此方便打磨人员根据打磨的位置对打磨工具的进行角度的调整，减少反复更换打磨工具的繁琐性。

应可理解的是，本实用新型不将其应用限制到本文提出的部件的详细结构和布置方式。本实用新型能够具有其他实施例，并且能够以多种方式实现并且执行。前述变形形式和修改形式落在本实用新型的范围内。应可理解的是，本文公开和限定的本实用新型延伸到文中和\/或附图中提到或明显的两个或两个以上单独特征的所有可替代组合。本文所述的实施例说明了已知用于实现本实用新型的最佳方式，并且将使本领域技术人员能够利用本实用新型。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024122.2

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209579266U

授权时间:20191105

主分类号:B24D 15/02

专利分类号:B24D15/02

范畴分类:26F;26G;

申请人:韩延生

第一申请人:韩延生

申请人地址:518081 广东省深圳市南山区海德二道418号南光花园5-304

发明人:韩延生;徐秋慧;续进

第一发明人:韩延生

当前权利人:韩延生

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/511965431e26b8f0df2fdcb6.html