# 一种高泡咖啡机定压提供压力气体的装置论文和设计-赵枫

### 全文摘要

一种高泡咖啡机定压提供压力气体的装置，包括一装置主体中有一高压气管连通高压气罐和小气室，在小气室的高压气管的出气端口的对面，是活塞小端面，从小气室到大气室之间，有气压通道，在大气室之中的活塞大端面，其面积是活塞小端面的2.3倍～3.3倍。本实用新型的优越性在于：通过一可以微型化的减压机构，在气压达到目标值时，自动将高压气源关闭，留在定压气室中的压力气体，携带咖啡水作用于谐振装置，产生高泡咖啡；一次冲泡过程结束后，松开按钮，残留在储水腔中的次高压气体从泄气通道排出，利于后续的添水和添加咖啡操作。本实用新型的结构不但可以用于便携式咖啡机中，也可以应用于家用及台式机中，安全、可靠，使用方便，价格低廉。

### 主设计要求

1.一种高泡咖啡机定压提供压力气体的装置，其特征在于，所述装置包括：一装置主体（2）中有一高压气管（13）连通高压气罐（1）和小气室（28），在小气室（28）的高压气管（13）的出气端口（14）的对面，是活塞小端面（32），从小气室（28）到大气室（36）之间，有气压通道（37），在大气室（36）之中的活塞大端面（33），其面积是活塞小端面（32）的2.3倍～3.3倍；所述小气室（28）连通定压气室（25）。

### 设计方案

1.一种高泡咖啡机定压提供压力气体的装置，其特征在于，所述装置包括：

一装置主体（2）中有一高压气管（13）连通高压气罐（1）和小气室（28），在小气室（28）的高压气管（13）的出气端口（14）的对面，是活塞小端面（32），从小气室（28）到大气室（36）之间，有气压通道（37），在大气室（36）之中的活塞大端面（33），其面积是活塞小端面（32）的2.3倍～3.3倍；

所述小气室（28）连通定压气室（25）。

2.根据权利要求1所述的高泡咖啡机定压提供压力气体的装置，其特征在于，所述大气室（36）是大活塞端（30）的滑动腔，小气室（28）是小活塞端（31）的滑动腔；大活塞端（30）的滑动长度足以使一体连接的小活塞端（31）的活塞小端面（32）压紧出气端口（14）。

3.根据权利要求1所述的高泡咖啡机定压提供压力气体的装置，其特征在于，所述装置主体（2）连结按钮壳体（29），按钮壳体（29）中有一可滑动的按钮主轴（43），按钮主轴（43）的前端是按钮端头（41），其被设置在定压气室（25）中，在按钮主轴（43）的按钮（4）没有被压下时，按钮端头（41）将输气口上沿（26）和输气口下沿（27）封闭。

4.根据权利要求3所述的高泡咖啡机定压提供压力气体的装置，其特征在于，

所述按钮端头（41）在按钮（4）被压下而向前凸出时，输气口上沿（26）和输气口下沿（27）被张开，定压气室（25）中的气体沿输气口（50）、第一输气管（51）和输气通道（55）从出气通道（52）送出。

5.根据权利要求1所述的高泡咖啡机定压提供压力气体的装置，其特征在于，

所述小气室（28）连通定压气室（25）之间的通道上，设置存储气道（23），所述存储气道（23）连通存储气室（24）。

6.根据权利要求1所述的高泡咖啡机定压提供压力气体的装置，其特征在于，所述高压气罐（1）通过一连接嘴（12）与高压气管（13）对接；所述高压气罐（1）由一气罐外壳（11）连接装置主体（2），将高压气罐（1）压紧。

7.根据权利要求1所述的高泡咖啡机定压提供压力气体的装置，其特征在于，气压通道（37）由小活塞端（31）上的气压通道入口（34）以及大活塞端（30）上的气压通道出口（35）连通构成。

8.根据权利要求3所述的高泡咖啡机定压提供压力气体的装置，其特征在于，所述按钮（4）的按钮主轴（43）中设置一泄气通道（47），所述泄气通道（47）的泄气通道出口（48）开在按钮（4）的侧边；所述泄气通道（47）的入口设置在按钮主轴（43）前段按钮主轴斜面（45）的附近；在按钮主轴斜面（45）上设置斜面密封圈（44），当按钮（4）不被压下时，按钮主轴斜面（45）离开按钮主轴锥面套（291）一个距离，二者之间构成泄气气流（49）的一段可控通道，此通道与第一输气管（51）、出气通道（52）、泄气通道（47）一起构成通路。

9.根据权利要求8所述的高泡咖啡机定压提供压力气体的装置，其特征在于，在按钮（4）按下时，斜面密封圈（44）与按钮主轴锥面套（291）紧密接触，按钮主轴斜面（45）也与按钮主轴锥面套（291）闭合，可控通道被关闭。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及减气压压力装置，特别是用于高泡咖啡机定压提供压力气体的装置。

背景技术

为了在冲泡咖啡时产生丰富的泡沫，本专利申请人已经申请了申请号201821514536.5，名称为:一种咖啡高倍发泡的装置的中国实用新型专利，在该专利的技术方案中，在特定的压力下谐振机构将咖啡振荡成为泡沫状态，所以这个“特定的压力”在该技术中就显得很重要，市场购得的二氧化碳小气瓶，其内部的压力通常为60～70kg\/cm2，约合60.8～70.9bar，而我们期望施加在谐振机构中的压力为:便携式咖啡机中6～8bar或家用及台式机中9～11bar，因此需要减压。

现有技术中，没有可以借鉴的技术和文献，所以必须进行新的设计。

实用新型内容

为了解决“市场购得的二氧化碳小气瓶，其内部的压力通常为60～70kg\/cm2，约合60.8～70.9bar，而我们期望施加在谐振机构中的压力为:便携式咖啡机中6～8bar或家用及台式机中的9～11bar，因此需要减压；现有技术中，没有可以借鉴的技术和文献，所以必须进行新的设计”的问题，实用新型专利申请提出一种高泡咖啡机定压提供压力气体的装置。

本实用新型是这样实现的，实施一种高泡咖啡机定压提供压力气体的装置，包括：

一装置主体中有一高压气管连通高压气罐和小气室，在小气室的高压气管的出气端口的对面，是活塞小端面，从小气室到大气室之间，有气压通道，在大气室之中的活塞大端面，其面积是活塞小端面的2.3倍～3.3倍；

所述小气室连通定压气室。

所述大气室是大活塞端的滑动腔，小气室是小活塞端的滑动腔；大活塞端的滑动长度足以使一体连接的小活塞端的活塞小端面压紧出气端口。

所述装置主体连结按钮壳体，按钮壳体中有一可滑动的按钮主轴，按钮主轴的前端是按钮端头，其被设置在定压气室中，在按钮主轴的按钮没有被压下时，按钮端头将输气口上沿和输气口下沿封闭。

所述按钮端头在按钮被压下而向前凸出时，输气口上沿和输气口下沿被张开，定压气室中的气体沿输气口、第一输气管和输气通道从出气通道送出。

所述所述小气室连通定压气室之间的通道上，设置存储气道，所述存储气道连通存储气室。

所述高压气罐通过一连接嘴与高压气管对接。

所述高压气罐由一气罐外壳连接装置主体，将高压气罐压紧。

所述气压通道由小活塞端上的气压通道入口以及大活塞端上的气压通道出口连通构成。

所述按钮和按钮主轴之间设置按钮弹簧。

所述按钮的按钮主轴中设置一泄气通道，所述泄气通道的泄气通道出口开在按钮的侧边；所述泄气通道的入口设置在按钮主轴前段按钮主轴斜面的附近；在按钮主轴斜面上设置斜面密封圈，当按钮不被压下时，按钮主轴斜面离开按钮主轴锥面套一个距离，二者之间构成泄气气流的一段可控通道，此通道与第一输气管、出气通道、泄气通道一起构成通路。

在按钮按下时，斜面密封圈与按钮主轴锥面套紧密接触，按钮主轴斜面也与按钮主轴锥面套闭合，可控通道被关闭。

与现有技术相比较，本实用新型的优越性在于：通过一可以微型化的减压机构，在气压达到目标值时，自动将高压气源关闭，留在定压气室中的压力气体，携带咖啡水作用于谐振装置，产生高泡咖啡，一次冲泡过程结束后，松开按钮，残留在储水腔中的次高压气体从泄气通道排出，利于后续的添水和添加咖啡操作。本实用新型的结构不但可以用于便携式咖啡机中，也可以应用于家用及台式机中，安全、可靠，使用方便，价格低廉。

附图说明

下面利用附图来对本实用新型进行进一步的说明，但是附图中的实施例不构成对本实用新型的任何限制。

图1是高泡咖啡机定压提供压力气体的装置组合在整体产品中结构示意图；

图2是本实用新型所涉及的高泡咖啡机定压提供压力气体的装置的原理示意图，其中显示了按钮4尚未压下时，按钮端头将输气通道封闭的示意；

图3是本实用新型所涉及的高泡咖啡机定压提供压力气体的装置示意图，其中显示了按钮4已经压下，按钮端头将输气通道开通的示意；

图4是本实用新型所涉及的高泡咖啡机定压提供压力气体的装置的存储气室示意图，存储气室的设置，使得每次存储的压力气体满足一次冲泡一杯咖啡的气体用量；

图5是本实用新型所涉及的高泡咖啡机定压提供压力气体的装置的泄气通道示意图，泄气通道的设置，使得剩余在储水腔中的次高压气体从泄气通道排出，利于后续的添水和添加咖啡操作。

具体实施方式

下面结合具体的实施方式一来对本实用新型进行说明。

如图1～图4所示，实施高泡咖啡机定压提供压力气体的装置的最佳方式包括：

一装置主体2中有一高压气管13连通高压气罐1和小气室28，在小气室28的高压气管13的出气端口14的对面，是活塞小端面32，从小气室28到大气室36之间，有气压通道37，在大气室36之中的活塞大端面33，其面积是活塞小端面32的2.3倍～3.3倍；

所述小气室28连通定压气室25。

所述大气室36是大活塞端30的滑动腔，小气室28是小活塞端31的滑动腔；大活塞端30的滑动长度足以使一体连接的小活塞端31的活塞小端面32压紧出气端口14。

所述装置主体2连结按钮壳体29，按钮壳体29中有一可滑动的按钮主轴43，按钮主轴43的前端是按钮端头41，其被设置在定压气室25中，在按钮主轴43的按钮4没有被压下时，按钮端头41将输气口上沿26和输气口下沿27封闭。

所述按钮端头41在按钮4被压下而向前凸出时，输气口上沿26和输气口下沿27被张开，定压气室25中的气体沿输气口50、第一输气管51和输气通道55从出气通道52送出。

所述所述小气室28连通定压气室25之间的通道上，设置存储气道23，所述存储气道23连通存储气室24。

所述高压气罐1通过一连接嘴12与高压气管13对接。

所述高压气罐1由一气罐外壳11连接装置主体2，将高压气罐1压紧。

所述气压通道37由小活塞端31上的气压通道入口34以及大活塞端30上的气压通道出口35连通构成。

所述按钮4和按钮主轴43之间设置按钮弹簧42。

如图1所示的便携式咖啡机整体，由于市场购得的二氧化碳小气瓶是标准的长型小气瓶，所以也是长型的气罐外壳11连接装置主体2，一个按钮4露在外面共人们操作。

水容器6在装置主体2的下面，再下面是谐振装置7，一包咖啡放置在水容器6和谐振装置7之间，高泡咖啡从咖啡口71溢出。

如图2所示，最佳实施方式中小气室28直径7mm，大气室36直径12mm，二者面积之比，小气室面积=0.37大气室面积，大活塞端30的压力大于小活塞端31的压力，活塞向右滑动，活塞小端面32压紧出气端口14，定压气室25中的气体压力定压在7bar左右。

如图3所示，按钮4按下，7bar左右气压的气流沿输气通道55流动输出。

如图5所示，每冲泡一次咖啡之后，残留在储水腔61和谐振腔7之间的气压依然很高，类似与高压锅关火后，锅内有残留气压，锅盖打不开一样，水容器6和咖啡容器7也一样不容易打开，一次要泄掉残留气压。

图5所示的按钮4的按钮主轴43中设置一泄气通道47，所述泄气通道47的泄气通道出口48开在按钮4的侧边；所述泄气通道47的入口设置在按钮主轴43前段按钮主轴斜面45的附近；在按钮主轴斜面45上设置斜面密封圈44，当按钮4不被压下时，按钮主轴斜面45离开按钮主轴锥面套291一个距离，二者之间构成泄气气流49的一段可控通道，此通道与第一输气管51、出气通道52、泄气通道47一起构成通路，从而泄掉残留气压。

如图3所示，当按钮4按下时，斜面密封圈44与按钮主轴锥面套291紧密接触，按钮主轴斜面45也与按钮主轴锥面套291闭合，可控通道被关闭，不影响本实用新型冲泡高泡沫的咖啡。

本实用新型的以上内容仅为本实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式和应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920030243.8

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209826316U

授权时间:20191224

主分类号:A47J31/24

专利分类号:A47J31/24;A47J31/44

范畴分类:15F;

申请人:赵枫

第一申请人:赵枫

申请人地址:523000 广东省东莞市长安镇横增路177号松柏商务中心B栋205

发明人:赵枫

第一发明人:赵枫

当前权利人:赵枫

代理人:朱晓光

代理机构:44248

代理机构编号:深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/514e70e50d5ddbf73f8c6774.html