# 一种防潮防变形的地板垫论文和设计-盖杰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种防潮防变形的地板垫，包括铝箔层，所述铝箔层的顶部固定连接有干燥层，所述干燥层的顶部固定连接有缓冲层，所述缓冲层的顶部固定连接有减震垫，所述缓冲层的内壁底部设置有海绵，所述缓冲层的内部位于海绵的上方设置有支撑底板，所述支撑底板的顶部固定连接有支撑块，所述缓冲层的顶部设置有通孔，所述支撑块与通孔滑动连接，所述支撑块远离支撑底板的一端固定连接有支撑顶板，本实用新型涉及地垫技术领域。该一种防潮防变形的地板垫，达到了该装置底部具有干燥层，能够防潮防霉，地板安装在木板上，减震垫对支撑顶板进行缓冲，海绵对支撑底板进行缓冲，使得底板具有一定的缓冲性，提高地板使用寿命的目的。

### 主设计要求

1.一种防潮防变形的地板垫，包括铝箔层(1)，其特征在于：所述铝箔层(1)的顶部固定连接有干燥层(2)，所述干燥层(2)的顶部固定连接有缓冲层(3)，所述缓冲层(3)的顶部固定连接有减震垫(4)，所述缓冲层(3)的内壁底部设置有海绵(5)，所述缓冲层(3)的内部位于海绵(5)的上方设置有支撑底板(6)，所述支撑底板(6)的顶部固定连接有支撑块(7)，所述缓冲层(3)的顶部设置有通孔(10)，所述支撑块(7)与通孔(10)滑动连接，所述支撑块(7)远离支撑底板(6)的一端固定连接有支撑顶板(8)，所述支撑顶板(8)位于减震垫(4)的上方，所述支撑顶板(8)的顶部固定连接有木板(9)。

### 设计方案

1.一种防潮防变形的地板垫，包括铝箔层(1)，其特征在于：所述铝箔层(1)的顶部固定连接有干燥层(2)，所述干燥层(2)的顶部固定连接有缓冲层(3)，所述缓冲层(3)的顶部固定连接有减震垫(4)，所述缓冲层(3)的内壁底部设置有海绵(5)，所述缓冲层(3)的内部位于海绵(5)的上方设置有支撑底板(6)，所述支撑底板(6)的顶部固定连接有支撑块(7)，所述缓冲层(3)的顶部设置有通孔(10)，所述支撑块(7)与通孔(10)滑动连接，所述支撑块(7)远离支撑底板(6)的一端固定连接有支撑顶板(8)，所述支撑顶板(8)位于减震垫(4)的上方，所述支撑顶板(8)的顶部固定连接有木板(9)。

2.根据权利要求1所述的一种防潮防变形的地板垫，其特征在于：所述减震垫(4)的材料为橡胶。

3.根据权利要求1所述的一种防潮防变形的地板垫，其特征在于：所述减震垫(4)的厚度为1cm。

4.根据权利要求1所述的一种防潮防变形的地板垫，其特征在于：所述干燥层(2)的材料为石灰粉状干燥剂。

5.根据权利要求1所述的一种防潮防变形的地板垫，其特征在于：所述支撑底板(6)的厚度为5mm，所述支撑顶板(8)的厚度为8mm。

6.根据权利要求1所述的一种防潮防变形的地板垫，其特征在于：所述通孔(10)呈蜂窝状排布。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及地垫技术领域，具体为一种防潮防变形的地板垫。

背景技术

地板，即房屋地面或楼面的表面层。由木料或其他材料做成。地板的分类有很多，按结构分类有：实木地板、强化复合木地板、三层实木复合地板、竹木地板、防腐地板、软木地板以及目前最流行的多层实木复合地板等。通常在地板铺设前，在地面再浇一层水泥，将地面粉饰平整，再在地面上钻孔，加装地笼，然后将要铺的地板钉在地笼上固定。现有的地板垫，防潮效果差，没有缓冲功能，容易变形，影响底地板的使用寿命，无法满足使用需求。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种防潮防变形的地板垫，解决了现有的地板垫，防潮效果差，没有缓冲功能，容易变形，影响地板的使用寿命，无法满足使用需求的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种防潮防变形的地板垫，包括铝箔层，所述铝箔层的顶部固定连接有干燥层，所述干燥层的顶部固定连接有缓冲层，所述缓冲层的顶部固定连接有减震垫，所述缓冲层的内壁底部设置有海绵，所述缓冲层的内部位于海绵的上方设置有支撑底板，所述支撑底板的顶部固定连接有支撑块，所述缓冲层的顶部设置有通孔，所述支撑块与通孔滑动连接，所述支撑块远离支撑底板的一端固定连接有支撑顶板，所述支撑顶板位于减震垫的上方，所述支撑顶板的顶部固定连接有木板。

优选的，所述减震垫的材料为橡胶。

优选的，所述减震垫的厚度为1cm。

优选的，所述干燥层的材料为石灰粉状干燥剂。

优选的，所述支撑底板的厚度为5mm，所述支撑顶板的厚度为8mm。

优选的，所述通孔呈蜂窝状排布。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种防潮防变形的地板垫。具备以下有益效果：

(1)、该防潮防变形的地板垫，通过铝箔层的顶部固定连接有干燥层，干燥层的顶部固定连接有缓冲层，缓冲层的顶部固定连接有减震垫，缓冲层的内壁底部设置有海绵，缓冲层的内部位于海绵的上方设置有支撑底板，支撑底板的顶部固定连接有支撑块，缓冲层的顶部设置有通孔，支撑块与通孔滑动连接，支撑块远离支撑底板的一端固定连接有支撑顶板，支撑顶板位于减震垫的上方，支撑顶板的顶部固定连接有木板，达到了该装置底部具有干燥层，能够防潮防霉，地板安装在木板上，减震垫对支撑顶板进行缓冲，海绵对支撑底板进行缓冲，使得底板具有一定的缓冲性，提高地板使用寿命的目的。

附图说明

图1为本实用新型整体剖视图结构示意图；

图2为本实用新型A-A结构示意图。

图中：1铝箔层、2干燥层、3缓冲层、4减震垫、5海绵、6支撑底板、7支撑块、8支撑顶板、9木板、10通孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种防潮防变形的地板垫，包括铝箔层1，铝箔层1的顶部固定连接有干燥层2，干燥层2的顶部固定连接有缓冲层3，缓冲层3的顶部固定连接有减震垫4，缓冲层3的内壁底部设置有海绵5，缓冲层3的内部位于海绵5的上方设置有支撑底板6，支撑底板6的顶部固定连接有支撑块7，缓冲层3的顶部设置有通孔10，支撑块7与通孔10滑动连接，支撑块7远离支撑底板6的一端固定连接有支撑顶板8，支撑顶板8位于减震垫4的上方，支撑顶板8的顶部固定连接有木板9，达到了该装置底部具有干燥层，能够防潮防霉，地板安装在木板上，减震垫对支撑顶板进行缓冲，海绵对支撑底板进行缓冲，使得底板具有一定的缓冲性，提高地板使用寿命的目的，减震垫4的材料为橡胶，减震垫4的厚度为1cm，干燥层2的材料为石灰粉状干燥剂，支撑底板6的厚度为5mm，支撑顶板8的厚度为8mm，通孔10呈蜂窝状排布。

使用时，将铝箔层1固定在地面上，然后在木板9的顶部安装地板，达到了该装置底部具有干燥层，能够防潮防霉，地板安装在木板上，减震垫对支撑顶板进行缓冲，海绵对支撑底板进行缓冲，使得底板具有一定的缓冲性，提高地板使用寿命的目的。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个......限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920032192.2

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209686786U

授权时间:20191126

主分类号:E04F15/22

专利分类号:E04F15/22;E04F15/02;E04F15/18

范畴分类:36C;36D;

申请人:青岛欧文斯科保温材料科技有限公司

第一申请人:青岛欧文斯科保温材料科技有限公司

申请人地址:266000 山东省青岛市即墨区龙山街道办事处安和二路10号

发明人:盖杰

第一发明人:盖杰

当前权利人:青岛欧文斯科保温材料科技有限公司

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5155d1e46c411473fa0fbef9.html