# 某型汽轮机滑动轴承特性分析

### 论文摘要

为提高某型汽轮机运行的稳定性,降低机组的振动和噪声,在对机组进行改型的过程中,拟更换汽轮机转子支撑轴承。以滑动轴承为研究对象,基于雷诺方程,利用Dyrobes软件对圆柱瓦轴承、压力坝轴承、四油楔轴承和可倾瓦轴承的特性进行计算。从轴承油膜压力分布、油温、功耗、耗油量、稳定性和对外传递载荷等方面对4种轴承进行分析对比,结果表明,该汽轮发电机组汽轮机转子采用压力坝轴承可改善机组的运行状态,提高转子运行的稳定性,降低轴承的外传力,达到降低机组振动和噪声的目的。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 滑动轴承工作原理

- 2 轴承静特性分析

- 2.1 油膜压力分布

- 2.2 滑油温度

- 2.3 功耗

- 2.4 转子静平衡位置

- 3 动力学特性分析

- 3.1 稳定性

- 3.2 临界转速

- 3.3 对外传递载荷

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李典来,姚垒,周琴,高怡秋

关键词: 汽轮机,滑动轴承,轴承特性,减振降噪

来源: 船舶工程 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业,动力工程

单位: 上海船舶设备研究所

分类号: TH133.31;TK263

DOI: 10.13788/j.cnki.cbgc.2019.04.11

页码: 60-65+134

总页数: 7

文件大小: 2527K

下载量: 118

### 相关论文文献

- [1].支持发动机开发的智能滑动轴承[J]. 汽车与新动力 2020(04)

- [2].煤矿提升机滑动轴承的磨损失效分析[J]. 中国新技术新产品 2018(22)

- [3].滑动轴承性能测试的研究现状与展望[J]. 机械设计 2019(06)

- [4].高承载滑动轴承启停试验评价[J]. 现代机械 2019(04)

- [5].滑动轴承在发电机中的应用[J]. 船电技术 2017(11)

- [6].一种新型教学用滑动轴承实验台的开发与应用[J]. 机械设计 2018(S2)

- [7].滑动轴承铜套的设计与制造[J]. 黑龙江科技信息 2017(02)

- [8].径向固定瓦滑动轴承动特性计算及分析[J]. 承德石油高等专科学校学报 2017(01)

- [9].基于改进的传递矩阵法的滑动轴承动态标高的快速计算方法[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [10].解读车用塑料基滑动轴承[J]. 摩托车技术 2017(06)

- [11].某厂600MW汽轮机可倾瓦滑动轴承磨损原因分析及处理[J]. 青海电力 2016(02)

- [12].一种改进型的压榨辊滑动轴承[J]. 广西糖业 2014(05)

- [13].滑动轴承动特性试验台浮动轴承约束装置研究[J]. 工程与试验 2016(S1)

- [14].回转窑滑动轴承机械刮研的实践应用[J]. 水泥技术 2020(06)

- [15].考虑润滑油黏温效应的动压滑动轴承性能分析[J]. 润滑与密封 2020(01)

- [16].初探滑动轴承发电机轴承温度高的原因[J]. 内燃机与配件 2019(05)

- [17].基于有限元法对柴油机双联齿轮滑动轴承尺寸公差优化的研究[J]. 内燃机 2019(02)

- [18].新型反面支承滑动轴承静态性能研究[J]. 海军工程大学学报 2019(05)

- [19].离心泵滑动轴承的配置方案[J]. 通用机械 2019(10)

- [20].一种舰船轴系滑动轴承阻抗的建模方法[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2018(02)

- [21].结构参数对滑动轴承润滑性能的影响[J]. 机械设计与制造 2018(07)

- [22].压裂泵滑动轴承失效分析[J]. 机械 2017(02)

- [23].螺杆压缩机推力滑动轴承设计计算[J]. 现代盐化工 2017(03)

- [24].浅谈水力发电工程复合材料滑动轴承的国产化之路[J]. 红水河 2016(02)

- [25].发动机滑动轴承损伤原因[J]. 工程机械与维修 2012(10)

- [26].滑动轴承镗床实现技术改造的具体措施探讨[J]. 科技创新与应用 2012(34)

- [27].滑动轴承维修技术分析[J]. 南方农机 2011(01)

- [28].关于滑动轴承维修的几个问题[J]. 农机使用与维修 2010(01)

- [29].浮动滑动轴承的试验研究[J]. 东北电力技术 2010(06)

- [30].滑动轴承标准体系现状分析[J]. 机械工业标准化与质量 2010(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5165835ce88cb3f5fa48bf1f.html