# 采动应力监测系统论文-邢晓鹏

导读:本文包含了采动应力监测系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:光纤光栅,钻孔应力计,监测系统,现场应用

### 采动应力监测系统论文文献综述

邢晓鹏[1]（2017）在《基于光纤光栅钻孔应力计的巷道围岩采动应力监测系统开发与应用》一文中研究指出在煤矿安全开采中,岩体应力状态研究对揭示巷道围岩应力场的分布特征及演化规律和研究煤岩动力灾害和巷道支护设计至关重要。本文以先研制传感器和开发传感系统后进行现场应用和效果评价为主线,依次进行了光纤光栅钻孔应力计的设计与研制和光纤光栅采动应力监测系统的开发、应用和应用效果验证。通过理论分析建立了钻孔围岩力学模型,对围岩—钻孔应力计相互作用进行力学分析,结果表明增加应力计初始应力和伸缩性能可以改善监测精度。结合光纤光栅传感原理和其传感特性,对管状结构和囊状结构光纤光栅钻孔应力计进行了结构设计和性能测试,证明其初始应力不足和伸缩性能不够等缺陷的同时提出一种更优的分级组合体结构钻孔应力计。为了进一步改善传感效果,设计了一种“膜片结构+连接杆”式光纤光栅压力计,通过性能测试和仿真分析证明其具有良好的线性度和工作重复性。基于光纤光栅钻孔应力计开发了一种光纤光栅采动应力监测系统,在开放化、集成化和智能化的设计理念下,完成了多平台分工协作设计和模型设计,将其分为了硬件系统和软件系统并进行了结构设计,使系统具有实时数据显示和历史信息查询等特点。将系统用于现场巷道围岩支承压力监测中,并用数值模拟得出巷道围岩支承压力分布曲线,将二者结果进行比较得出:现场实测和模拟的巷道围岩支承压力分布趋势相近,规律相似,以此证明了系统设计合理,性能稳定可靠,达到了现场监测的预期效果并实现了成功运行。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2017-05-01）

崔中明[2]（2014）在《基于MSP430F149的矿井采动应力监测系统设计》一文中研究指出为了对井下煤岩层的应力进行监测,设计了基于MSP430F149的矿井采动应力监测系统。该系统使用压力传感器监测煤岩层压力,井下分站采用轮询方式采集压力传感器的数据,上传给上位机。实验结果表明,该矿井采动应力监测系统能够监测到井下煤岩层应力的变化,判断出煤岩层应力危险程度,做出预警。(本文来源于《煤》期刊2014年12期）

孟晓静,汪毅,赵媛媛[3]（2012）在《基于CAN总线的可变频率采动应力实时监测系统设计》一文中研究指出针对目前采动应力监测系统存在不足,比如油压传感器精度不高、采样频率固定和实时性差等特点,通过采用特殊应变材料、精密恒流源设计、多分辨率采样及CAN总线等方法设计的可变频率的采动应力实时监测系统较好地解决了以上问题,实时动态监测地应力的变化,揭示地应力的变化规律,对预防及防治类似灾害事故的发生提供对策以有力的支持,为煤矿的安全生产提供了的技术保障。(本文来源于《太原理工大学学报》期刊2012年01期）

付东波,齐庆新,秦海涛,毛德兵,尹希文[4]（2009）在《采动应力监测系统的设计》一文中研究指出提出了采动应力监测理论,开发研制了采动应力监测系统,并进行了采动应力场监测实践,针对冲击危险工作面进行了监测和预测。监测实践表明,采动应力监测系统能够准确监测采动影响条件下工作面前方煤岩体的应力变化,据此能够有效评价工作面前方冲击危险区的冲击危险等级,为冲击矿压预测与防治提供了先进、适用手段。(本文来源于《煤矿开采》期刊2009年06期）

熊祖强,王文,李化敏[5]（2009）在《采动应力和瓦斯涌出实时监测系统开发与应用》一文中研究指出工作面瓦斯突出或涌出与采动应力变化密切相关,开发了工作面支架阻力、超前支承压力,以及瓦斯浓度的实时在线监测系统,实现了根据工作面动态应力的变化,对瓦斯突出或瓦斯涌出进行预测和预报,并进行了初步的应用。(本文来源于《煤矿安全》期刊2009年09期）

杨东,张永吉[6]（2005）在《CAN总线在采动应力监测系统中的应用》一文中研究指出分析了目前我国矿的特点,针对传统控制系统的结构形式的不足,并结合当今现场总线的最新技术,提出了将现场总线标准中的CAN用于矿井监测系统中,实现一种既能多主网络运行,又经济实用的矿井监测系统的设计思想。介绍了采动应力监测系统的具体设计方案。系统经过的工业运行试验表明,课题的研究是可行的,达到了预期的设计目标。(本文来源于《辽宁工程技术大学学报》期刊2005年S2期）

杨东[7]（2005）在《CAN总线在采动应力监测系统中的设计研究》一文中研究指出本文在分析了传统矿井监测系统的缺点的基础上,指出了采用现场总线技术来实现矿井监测系统是一种比较好的监控方案。并将现场总线标准中的CAN用于矿井监测系统中,实现一种既能多主网络运行,又经济实用的矿井监测系统的设计思想。文中详细介绍了采动应力监测系统的监测要求,并在阐述、论证CAN总线的概念和原理的基础上,对采动应力监测系统的硬件组成和软件实现进行了设计研究。其中包括监测主机、监测分站等的软硬件设计方法,同时还提出了对总线的电气防爆以及网络结构等问题的具体解决方案。本系统经过工业运行试验表明,这一课题的研究是可行的,达到了预期的设计目标。(本文来源于《辽宁工程技术大学》期刊2005-11-01）

### 采动应力监测系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了对井下煤岩层的应力进行监测,设计了基于MSP430F149的矿井采动应力监测系统。该系统使用压力传感器监测煤岩层压力,井下分站采用轮询方式采集压力传感器的数据,上传给上位机。实验结果表明,该矿井采动应力监测系统能够监测到井下煤岩层应力的变化,判断出煤岩层应力危险程度,做出预警。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 采动应力监测系统论文参考文献

[1].邢晓鹏.基于光纤光栅钻孔应力计的巷道围岩采动应力监测系统开发与应用[D].中国矿业大学.2017

[2].崔中明.基于MSP430F149的矿井采动应力监测系统设计[J].煤.2014

[3].孟晓静,汪毅,赵媛媛.基于CAN总线的可变频率采动应力实时监测系统设计[J].太原理工大学学报.2012

[4].付东波,齐庆新,秦海涛,毛德兵,尹希文.采动应力监测系统的设计[J].煤矿开采.2009

[5].熊祖强,王文,李化敏.采动应力和瓦斯涌出实时监测系统开发与应用[J].煤矿安全.2009

[6].杨东,张永吉.CAN总线在采动应力监测系统中的应用[J].辽宁工程技术大学学报.2005

[7].杨东.CAN总线在采动应力监测系统中的设计研究[D].辽宁工程技术大学.2005

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5198c5128050b02de3787094.html