# 一种熏蒸机高效喷头论文和设计-薛迎春

### 全文摘要

本实用新型提供了一种熏蒸机高效喷头，包括前部呈敞口的壳体，所述壳体的后部呈漏斗形且其外端部形成进气口，所述进气口处连接有输气管，所述壳体的后部内设有多个匀流板，所述匀流板的一端固定于壳体的进气口处，且匀流板呈扇形排布，所述壳体的前部设有棉布层，所述棉布层上均匀设有排气孔，棉布层的内侧盘绕有电热丝。本实用新型在喷头的壳体上设置棉布层以及电热丝，可有效防止雾化的药剂凝结成液滴，同时进一步提高雾化效果；喷头面积大，熏蒸工作效率高，大大节省了人力；结构简单，使用方便。

### 主设计要求

1.一种熏蒸机高效喷头，其特征在于，包括前部呈敞口的壳体，所述壳体的后部呈漏斗形且其外端部形成进气口，所述进气口处连接有输气管，所述壳体的后部内设有多个匀流板，所述匀流板的一端固定于壳体的进气口处，且匀流板呈扇形排布，所述壳体的前部设有棉布层，所述棉布层上均匀设有排气孔，棉布层的内侧盘绕有电热丝。

### 设计方案

1.一种熏蒸机高效喷头，其特征在于，包括前部呈敞口的壳体，所述壳体的后部呈漏斗 形且其外端部形成进气口，所述进气口处连接有输气管，所述壳体的后部内设有多个匀流 板，所述匀流板的一端固定于壳体的进气口处，且匀流板呈扇形排布，所述壳体的前部设有 棉布层，所述棉布层上均匀设有排气孔，棉布层的内侧盘绕有电热丝。

2.根据权利要求1所述的一种熏蒸机高效喷头，其特征在于，所述壳体上设有穿线孔。

3.根据权利要求1所述的一种熏蒸机高效喷头，其特征在于，所述电热丝上设有保护 套。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于甲醛处理技术领域，涉及一种用于除甲醛的高效熏蒸机喷头。

背景技术

在室内除甲醛操作过程中，需要将除甲醛药剂装入熏蒸机中，将药剂雾化，然后通 过熏蒸机的喷头将雾化后的药剂喷在墙体和家具表面，将甲醛去除。现有的熏蒸机可将药 剂雾化后通过喷头释放，但在释放时因蓬头处温度较低，会使一部分雾化的药剂凝结成水 珠，降低雾化效率，同时水珠滴在家具或墙体的表面还需要工作人员进行擦拭，以避免对墙 体或家具表面的损伤。

实用新型内容

本实用新型的目的在于针对现有技术存在的问题，提供一种防凝结且雾化效果好 的高效熏蒸机喷头。

为此，本实用新型采取如下技术方案：

一种熏蒸机高效喷头，包括前部呈敞口的壳体，所述壳体的后部呈漏斗形且其外 端部形成进气口，所述进气口处连接有输气管，所述壳体的后部内设有多个匀流板，所述匀 流板的一端固定于壳体的进气口处，且匀流板呈扇形排布，所述壳体的前部设有棉布层，所 述棉布层上均匀设有排气孔，棉布层的内侧盘绕有电热丝。

进一步地，所述壳体上设有穿线孔。

进一步地，所述电热丝上设有保护套。

本实用新型的有益效果在于：在喷头的壳体上设置棉布层以及电热丝，可有效防 止雾化的药剂凝结成液滴，同时进一步提高雾化效果；喷头面积大，熏蒸工作效率高，大大 节省了人力；结构简单，使用方便。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的电热丝的结构设置示意图：

图3为本实用新型匀流板的结构设置示意图；

图中，1-壳体，2-进气口，3-输气管，4-匀流板，5-棉布层，6-排气孔，7-电热丝，8- 穿线孔。

具体实施方式

如图1所示，一种熏蒸机高效喷头，包括前部呈敞口的壳体1，壳体1的敞口处为矩 形，长8-15cm，宽20-30cm，壳体1的后部呈漏斗形并形成进气口2，漏斗形可使得雾化气体在 壳体1内可以更好的扩散，进气口2处连接有输气管3，输气管3可将熏蒸机内的气体输送至 壳体1内，壳体1的内部设有多个匀流板4，匀流板4的一侧固定于壳体1的进气口2处，匀流板 4呈扇形排布，这种设置可使得雾化后药剂被均能分散至壳体1内部，不集中于一点，壳体1 的前部设有棉布层5，棉布层5上均匀设有排气孔6，雾化后的药剂可从排气孔6排出，棉布层 5的内侧盘绕有电热丝7，用于将棉布层5内吸附的药剂加热并使其从新雾化挥发，壳体1上 设有穿线孔8，穿线孔8可便于电热丝7的电源线连接，电热丝7可采用电热毯上常见的串联 二极管法控温，将电热丝7的温度控制在30-50度，电热丝7上设有保护套，防止电热丝被雾 化的气体腐蚀损坏延长使用寿命。

本实用新型使用时，开启熏蒸机，熏蒸机将去除甲醛药剂雾化并通过输气管3从进 气口2进入壳体1的内部，通过匀流板4将雾化的药剂分散并使其均匀分布在壳体1内，最后 通过棉布层5上的排气孔6发散，在发散的同时一部分药剂会被棉布层5吸收，被棉布层5吸 收的药剂在被电热丝7加热后重新挥发不会凝结成水滴，从而提高雾化效果。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技 术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以作出若干改进和润饰，这些改进和 润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920013385.3

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:62(甘肃)

授权编号:CN208853057U

授权时间:20190514

主分类号:B05B7/04

专利分类号:B05B7/04;B05B7/16

范畴分类:23B;

申请人:甘肃鼎力环保科技有限公司

第一申请人:甘肃鼎力环保科技有限公司

申请人地址:730070 甘肃省兰州市安宁区安宁西路315号

发明人:薛迎春

第一发明人:薛迎春

当前权利人:甘肃鼎力环保科技有限公司

代理人:赵立权

代理机构:62201

代理机构编号:兰州智和专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/51a4b192394244af58a4afd3.html