# 一种新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴，属于卷烟技术领域，本实用新型所述的新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴由压制有间断交错的椭圆形凸起压纹的PLA薄膜卷制而成；椭圆形压纹按行排列，且相邻两行之间等行距交错排列；行内相邻两个椭圆形压纹的间距相同。本实用新型成型度高、在加工过程中易于切割、隔热性能好。

### 主设计要求

1.一种新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴，其特征在于：所述的新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴是由压制有间断交错的椭圆形凸起压纹的PLA薄膜卷制而成。

### 设计方案

1.一种新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴，其特征在于：所述的新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴是由压制有间断交错的椭圆形凸起压纹的PLA薄膜卷制而成。

2.根据权利要求1所述的一种新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴，其特征在于：所述的PLA薄膜，其椭圆形凸起压纹排列为等间距的行，行与行之间交错排列。

3.根据权利要求1所述的一种新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴，其特征在于所述的PLA薄膜，其椭圆形凸起压纹在同一行内等间距排列，相邻两个椭圆形凸起压纹的间距为1mm。

4.根据权利要求2所述的一种新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴，其特征在于所述的PLA薄膜，其椭圆形凸起压纹的行间距为1mm。

5.根据权利要求1所述的一种新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴，其特征在于所述的PLA薄膜，其椭圆形凸起压纹长度为6mm，宽度为3mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于卷烟技术领域，具体的说，涉及一种新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴。

背景技术

传统卷烟作为烟草消费的主流产品形式，已有100多年的历史，随着人们生活方式和消费观念的转变、科学技术的快速进步和商品升级换代速度的不断加快，烟草消费者的需求和关注点不断变化，逐步的催生出新型加热不燃烧卷烟，其具有“加热烟丝或烟草提取物而非燃烧烟丝”的特点，吸食时需要有加热器具和“烟弹”。它通过加热器具的特殊加热源对“烟弹”中的烟丝进行加热，从而挥发烟丝中的尼古丁及香味物质，产生烟气来满足吸烟者需求。

“烟弹”中的PLA过滤嘴是由PLA薄膜经压花辊压花后再卷制成型，现有的压花多为直线形，在用PLA薄膜压铸为过滤嘴的过程中，由于PLA薄膜产生弹性形变后的回弹力作用，导致过滤嘴的圆度不佳，且单根滤嘴棒需进行切割，直线压纹在切割时会产生较大的热量，使切刀温度过高。

发明内容

为了克服背景技术中存在的问题，本实用新型提供了一种新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴，更易于加工切割，圆度佳、弹性和隔热性能良好，且过滤效果更好。

为实现上述目的，本实用新型是通过如下技术方案实现的：

所述的新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴是由压制有间断交错的椭圆形凸起压纹的PLA薄膜卷制而成。

作为优选，所述的PLA薄膜，其椭圆形凸起压纹排列为等间距的行，行与行之间交错排列。

作为优选，所述的PLA薄膜，其椭圆形凸起压纹在同一行内等间距排列，相邻两个椭圆形凸起压纹的间距为1mm。

作为优选，所述的PLA薄膜，其椭圆形凸起压纹的行间距为1mm。

作为优选，所述的PLA薄膜，其椭圆形凸起压纹长度为6mm，宽度为3mm。

本实用新型的有益效果：

新型通过在PLA薄膜上设置间断交错的椭圆形凸起压纹，从而改善PLA薄膜的物料性质，使其更容易切割、卷制成型的过滤嘴的圆度较好，且隔热性、弹性等物理性能得以提高，交错的排列结构，在过滤嘴内不会形成烟气的直线通道，增加了烟气在过滤嘴内的停留时间，增强过滤效果。

附图说明

图1是本实用新型PLA薄膜压纹结构示意图；

图中，1-PLA薄膜、2-椭圆形凸起压纹。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案和有益效果更加清楚，下面将结合附图，对本实用新型的优选实施例进行详细的说明，以方便技术人员理解。

如图1所示，所述的新型加热不燃烧卷烟PLA过滤嘴是由压制有间断交错的椭圆形凸起压纹的PLA薄膜1卷制而成。PLA薄膜1的椭圆形凸起压纹2排列为等间距的行，行间距为1mm，行与行之间交错排列；PLA薄膜1的两边保留30mm区域不设置压纹。同一行内的椭圆形凸起压纹2等间距排列、相邻两个椭圆形凸起压纹2的间距为1mm。椭圆形凸起压纹2长度为6mm，宽度为3mm。

通过椭圆形凸起压纹2的设置，可改善PLA薄膜1的物料性质，使其更容易切割、卷制成型的过滤嘴的圆度较好，且隔热性、弹性等物理性能得以提高，交错的排列结构，在过滤嘴内不会形成烟气的直线通道，增加了烟气在过滤嘴内的停留时间，增强过滤效果。经测试，过滤嘴平均圆度为0.25。

最后说明的是，以上优选实施例仅用于说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管通过上述优选实施例已经对本实用新型进行了详细的描述，但本领域技术人员应当理解，可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变，而不偏离本实用新型权利要求书所限定的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920295083.X

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:53(云南)

授权编号:CN209825196U

授权时间:20191224

主分类号:A24D3/04

专利分类号:A24D3/04

范畴分类:14F;

申请人:红云红河烟草（集团）有限责任公司

第一申请人:红云红河烟草（集团）有限责任公司

申请人地址:650032 云南省昆明市五华区红锦路367号

发明人:卢洪林;冷和;沙立波;刘瑞;周明;张嵘;明文虎;沙云捷;陈涛;申奇林;钱甚希

第一发明人:卢洪林

当前权利人:红云红河烟草（集团）有限责任公司

代理人:张玉枢

代理机构:11453

代理机构编号:北京名华博信知识产权代理有限公司 11453

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/51e9edbb6895940d2b70d1e4.html