# 焦化纯苯论文_刘冲

导读:本文包含了焦化纯苯论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:噻吩,精馏,等温线,酸洗,山西,粗苯,活性炭。

### 焦化纯苯论文文献综述

刘冲[1]（2013）在《环保型焦化纯苯精制新工艺》一文中研究指出主要介绍了环保型焦化纯苯精制新工艺,即采用普通精馏技术与萃取精馏技术,得到了产品苯并回收了噻吩。整个过程无废物排放,在得到高品质苯的同时,又回收了高附加值的噻吩,生产效益高,投资成本低。(本文来源于《河北化工》期刊2013年01期）

艾鹏飞[2]（2012）在《山西焦化成功产出特级纯苯》一文中研究指出本报临汾消息 8月8日至14日，该厂连续7天稳定生产出纯度达99.95%以上的特级纯苯，质量指标完全达到国家标准，这标志着山西焦化成功生产出特级苯。 纯苯是苯精制装置的主导产品，分为一级品、优等品、特级品叁个质量等级，特级纯苯是纯苯中最高质量(本文来源于《山西经济日报》期刊2012-08-15）

范明霞,黄光斗,孙凤兰[3]（2006）在《采用反应-精馏法对焦化纯苯进行脱硫精制的研究》一文中研究指出采用反应-精馏法对焦化纯苯中噻吩进行脱除,探讨了硫酸用量、填料层高度、填料种类及回流情况等主要影响因素对噻吩脱除率的影响。结果表明,对400mL噻吩质量浓度为0.030g/100mL的噻吩-苯溶液,采用玻璃多圈柱状填料,填料层高度为40cm,硫酸用量为80mL,人工控制回流情况,噻吩脱除率可达94%以上,苯中噻吩的质量分数小于2×10-5。(本文来源于《煤化工》期刊2006年03期）

张占通[4]（2006）在《我国焦化纯苯现状和发展趋势》一文中研究指出一、焦化纯苯原料市场现状目前国内生产焦化纯苯的主要原料是粗苯,粗苯是焦炭生产过程中的主要副产品,其主要成份是:苯、甲苯、二甲苯以及一些重质苯的混合物,是一种重要的化工材料。但是,由于粗苯是一种初级化工品,成份混合而复杂,不能直接用于化工生产,也不能直接被(本文来源于《化工管理》期刊2006年05期）

范明霞,胡兵[5]（2006）在《采用吸附法对焦化纯苯进行脱硫精制的研究》一文中研究指出介绍了采用粒状活性炭脱除焦化纯苯中CS2的研究结果。通过静态吸附试验确定了不同温度下的平衡吸附量;通过动态吸附试验考察了进料流速及活性炭床层高度等因素对吸附效率的影响。结果表明,低温对吸附有利,进料流速越小、床层越高,穿透时间越长以及在吸附前对活性炭进行N2吹扫活化,可明显提高吸附效果。采用活性炭吸附法可使焦化纯苯CS2含量降至3×10-6以下,可达到石油苯CS2的质量要求。(本文来源于《燃料与化工》期刊2006年01期）

范明霞[6]（2004）在《对焦化纯苯进行脱硫精制的研究》一文中研究指出本文通过分析比较各种方法之后，提出了采用吸附法脱除焦化纯苯中CS_2、采用反应—精馏法脱除噻吩的工艺方法。吸附法具有能耗低，精制深度高，操作方便，不产生二次废物等优点；而反应—精馏法与常用的磺化法相比，耗酸量少，操作容易，精制深度高。 分光光度法测定苯中CS_2和噻吩是有效的，该法操作简便、快速、测量精度高。所建立的标准曲线相关系数达0.99以上。 本课题采用比表面积较大、空隙率较高的粒状活性炭进行吸附试验。低温有利于吸附进行，在静态吸附试验中，对CS_2浓度为0.001g／100mL的苯—CS_2溶液，在22℃时，活性炭对CS_2的吸附率可达74％以上，吸附后苯中CS_2的质量含量小于3×10~(-6)g／g。该吸附实验的Freundlich吸附等温式为q=0.047c~(0.3853)，吸附热为597.9J／mol，属典型的物理吸附范围。在动态吸附实验中，在26℃、进料流率为2.12×10~(-4)m~3／m~2s、床层高度为25cm时，饱和吸附量为0.07536mg／g吸附剂。活性炭对CS_2的吸附动力学行为可用Elovich方程进行描述，进料流速为2.12×10~(-4)m~3／m~2s时传质系数最大。吸附后的活性炭可以通过热N_2吹扫再生，再生温度400℃，再生时间1h，经过叁个周期的吸附—再生，活性炭的动态饱和吸附量仍可达最初的90％以上。 在酸洗试验中，对100mL浓度为0.030g／100mL的苯—噻吩溶液，共用48mL浓硫酸时，噻吩的脱除率为100％。在反应—精馏试验中，对400mL苯—噻吩溶液，采用玻璃多圈柱状填料，填料层高度为40cm，硫酸用量为80mL，采用人工控制回流情况，噻吩脱除率可达94％以上，苯中噻吩的质量含量小于2×10~(-5)g／g。对处理相同质量的苯—噻吩溶液，实际上节省硫酸58.33％，在实际生产过程中，耗酸量的显着减少，大大降低了生产成本；而且，每次试验过程中的溶液量减少，所需塔釜热负荷降低，减少了能耗。硫酸用量的减少，产生的废酸量也相应减少，从而降低了废酸的处理量，降低了后续工作难度，也符合环保要求。(本文来源于《武汉科技大学》期刊2004-05-10）

林恒生,张侃,李文怀[7]（2004）在《焦化粗苯催化加氢精制纯苯的研究与开发》一文中研究指出焦化粗苯低温(<390℃)、低压(<3.5MPa)加氢精制过程与溶剂萃取技术相结合,可获得高纯度的苯、甲苯和二甲苯,芳烃收率比酸洗法提高8%～10%,并解决了环境污染问题。立足国内技术建设粗苯加氢精制工厂是可行的。(本文来源于《煤化工》期刊2004年01期）

范明霞,童仕唐,张海禄,王大春[8]（2004）在《活性炭吸附焦化纯苯中CS_2的机理分析》一文中研究指出对活性炭吸附焦化纯苯中CS2的吸附机理进行了初步探讨。用Freundlieh方程关联出吸附等温线,并求出吸附热,结果表明吸附热较低,即吸附过程属典型的物理吸附。CS2在活性炭上的吸附动力学行为可用Elovich方程进行描述,传质系数在进料流速为1 mL/min时最大,与动态吸附试验结果一致。(本文来源于《炭素技术》期刊2004年01期）

### 焦化纯苯论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本报临汾消息 8月8日至14日，该厂连续7天稳定生产出纯度达99.95%以上的特级纯苯，质量指标完全达到国家标准，这标志着山西焦化成功生产出特级苯。 纯苯是苯精制装置的主导产品，分为一级品、优等品、特级品叁个质量等级，特级纯苯是纯苯中最高质量

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 焦化纯苯论文参考文献

[1].刘冲.环保型焦化纯苯精制新工艺[J].河北化工.2013

[2].艾鹏飞.山西焦化成功产出特级纯苯[N].山西经济日报.2012

[3].范明霞,黄光斗,孙凤兰.采用反应-精馏法对焦化纯苯进行脱硫精制的研究[J].煤化工.2006

[4].张占通.我国焦化纯苯现状和发展趋势[J].化工管理.2006

[5].范明霞,胡兵.采用吸附法对焦化纯苯进行脱硫精制的研究[J].燃料与化工.2006

[6].范明霞.对焦化纯苯进行脱硫精制的研究[D].武汉科技大学.2004

[7].林恒生,张侃,李文怀.焦化粗苯催化加氢精制纯苯的研究与开发[J].煤化工.2004

[8].范明霞,童仕唐,张海禄,王大春.活性炭吸附焦化纯苯中CS_2的机理分析[J].炭素技术.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/52583a607744ea76b81c803f.html