# 电力系统通信电源的维护与管理探微

国网山东省电力公司临沂供电公司276000

摘要：通信电源是电力系统的重要组成部分,其工作质量?管理质量与电力系统通信质量具有密切关系分析电力系统通信电源的意义及现状,电网规模的不断扩大和现代通信技术的进步，极大地促进了电力系统通信事业的快速发展，随着电力系统通信整体水平的不断提高、通信设备的不断更新，对电力系统通信直流电源也提出了更高的要求，因此做好对电力系统通信直流电源的维护管理具有重要意义，直接影响着电力系统通信网的安全平稳以及运行。尽管电力通信网通信电源系统设备越来越先进，但仍存在功能先天不足、环境条件欠缺、管理规范失准等技术和管理方面的问题，因此，加强电力系统通信电源的维护与管理就非常必要和紧迫。本文根据现状提出了相应的对策以及探讨。

关键词：电力系统；通信电源；存在问题；改进措施

前言：随着通信技术成熟和制造工艺稳定，通信设备的可靠性提升较快，从实际运行情况也反映了这点。设备本身的故障率已经很低了，对电力通信电源来说就是电力通信设备的“心脏”，是通信设备安全平稳可靠运行的基本保障。虽然，电力通信电源系统设备运行状况越来越好，但是仍存设计先天不足、环境条件欠缺、管理规范失准的技术和管理方面的问题，实际运行的统计数据显示，因电源故障造成的通信设备运行停止业务中断的约占总中断的半数以上，可见电力系统通信电源的维护与管理水平提升之必要与紧迫。

一、通信电源现状

1.1日趋成熟的技术

目前入网各类通信设备配备较先进，基本符合可靠、稳定、小型、智能、高频率的要求。

（1）可靠性

可靠性是指通信电源不发生故障停电或瞬间中断，这是前提和基本。为确保这一基础，既要大力提高通信设备的可靠性，更要保证供电电源的可靠性，1ms也不能中断，因为电源系统不是给单一通信设备供电，一旦发生故障，往往造成规模影响和损失。目前普遍在直流供电系统中用整流器与电池并联浮充供电方式，而且整流器多采用多个整流模块并联，旨在确保一个模块发生故障不会导致整体断电。

（2）稳定性

通信设备电源稳定是最基本的保障性要求，必须在科学界定的变化范围之内，不能高出上限，也不能低于下限．电源电压超过上限，电子元件则受损；低于下限则设备无法工作。直流电源电压脉动杂音也必须在允许值之下，不能有电压瞬变，否则设备正常工作会受到严重影响。

（3）小型化和智能化

在集成电路飞速发展的大背景下，通信设备小型化、集成化成了发展的趋势和主流，电源装置也渐呈小型化、集成化和智能化趋势。

（4）高频率

长期以来通信设备容量增加、电源系统负荷增大与节约电能是一对矛盾，为解此结，提高电源装置效率是可行的选择。传统普遍采用相控型整流器，但效果并不理想，一是电源效率低，二是变压器损耗大。目前高频开关电源效率达90%以上，用此开关可更好地节约能源，更好地解决增容、增效与节能的矛盾。

1.2还存在的不足

（1）应急设计有缺陷

通信电源的系统设计、设备配置、工程建设中最大的缺陷是应急设计不够，往往只考虑一般性要求，没有应急方面的灵活设计。一旦发生非常规故障，导致的后果非常严重。一是大多通信站仅有一路交流供电，无其它备用电源方式，一旦出现电源故障，蓄电池不能维持长时间的通信设备的正常供电，又没有应急设计，则通信电路必然会长时间中断。二是基层工程建设存在不按照设计施工和工程监理不到位的情况。好多电源故障乃至火灾等事故的背后都有违规建设、工艺偷工减料等问题，有时是应急在设计被不专业的忽略，为压缩资金项目审查时被砍掉。根本在于风险意识淡漠，导致的后果无法挽回。所以在设计、配置、建设等上游环节提前介入风险管控，则下游工作更有保障。

（2）基础环境配置不足

通信电源可靠运行的保障条件之一是基础环境配置要到位。目前的现状是在防雷接地上都能做到满足基本规范，但机房环境与配置参差不齐，普遍较差。通信站主设备机房条件较好，基本能配备空调设备，满足排风散热以及机房“三防”功能需要。但电源室则基本没有配置空调设备，“三防”工作也较差，不能适应电源设备可靠性要求，存在隐患。

（3）管理规范执行欠缺

管理跟不上最直接的体现是电力通信电源系统运行管理技术规程的欠缺，原因在于没有针对性的一整套的管理规程制度，导致在具体的设计、建设、运维上无章可循，不规范。有的对基本的把关环节走过场，随意性改变原有规范标准是常态的工作现状，在电网安全运行上存在巨大管理风险。

（4）运维管理基础薄弱

电力通信电源运行维护管理还有短板:首先是人员的问题，运维管理人员整体素质与能力跟不上不断增加的通信站点及上级管理的需要;然后是岗位的问题，基本没有专职岗位专业运行维护，大多身兼数职;三是管理方式的问题，大多数在岗运维人员习惯靠经验工作，对通信电源运维特点、方法、科学维护学习研究不够，特别是提前介入维护、靠维护干预风险的意识与能力不足。在电力通信电源发生故障的各种事件中，维护管理不到为产生的设备温度过高、环境积尘、渗漏水、小动物、电池失效等情况都会对电源设备造成运行异常甚至故障，直接影响到通信设备的运行。所以，要依据通信电源设备特点，分门别类、对症下药、定期专人维护保养，是减少各类事故的必要途径。

二、解决措施

2.1技术上的严把关

（1）严把设计审查关

严格依据规程规范，严格设计审查，坚决杜绝在设计源头上缩水，特别要在风险防范上周密考虑，扎实做好应急设计。

（2）严把工程建设关

坚决杜绝凑合过关和偷工减料，坚决按规划施工、建设、验收，确保电力通信电源系统工程建设保质保量。特别要建立先进的可持续使用的通信机房环境及通信电源监控系统，改造完善通信机房环境和通信电源机房环境，保证工作环境温度、湿度和洁净度符合工作要求，降低实际运行中因温度高、灰尘重造成的通信设备损坏和电源故障比例，竣工验收不留死角，特别时严格检查隐蔽部位的封堵，防止运行中发生小动物事故。

（3）严把监督验收关

定期检查，随时抽查，量化考核，责任挂钩。要实时掌握电源系统运行情况，及时检修维护。特别要进行运行数据、测试数据统计分析，科学研究掌握规律，掌握性能变化，提前介入检修维护，使系统始终处于良好运行状态。

2.2管理上的再提升

（1）科学设置岗位，强化运维管理

按照“三集五大”的改革要求，在保证技术革新的前提下，一是设岗时要把运维作为管理的重心予以构架;二是在选人时要把有责任心、敬业爱岗、肯奉献的专业技术人员放到这些重要的实践岗位上;三是提升管理人员素质，不断加强业务学习，同时培养专业梯队人员，让提高的管理水平保持。其核心是主管部门和领导要高度重视电力通信系统安全重点，在通信电源的运维技术和管理上投入人力物力和精力，才能确保电力通信网的安全可靠运行。

小结：电力通信电源的现状应引起各级领导和通信人员的高度重视。随着电力系统通信网整体水平的提高，电力通信电源系统也有了突飞猛进的发展，采用智能化开关电源设备和阀控式密封蓄电池组替代原有的整流器和防酸式蓄电池组已成为目前电力通信电源系统发展的主导方向。电源设备只有维护才能长久安全运行。应急设计、日常维护、提升素质是运行维护的关键。设计有前瞻性，设备现代化，操作规范化，维护常态化，才是电力通信电源系统落实自身责任的最大保障。

参考文献：

[1]庄昕,王锐,赵玉滨.电力通信设备电源新技术及其应用[J].黑龙江电力,2010(2)．

[2]苏博,朱敏.通信电源系统的选择与维护[J].广西大学学报,2004(S2)．

[3]步辉.电力通信设备电源管理及运行维护[J].中国科技信息,2011(10).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/52785b04ede7a8b9968b86b8.html