# 一种建筑废料的烘干设备论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种建筑废料的烘干设备，包括支撑架以及安装在所述支撑架上的储物室和传输通道，所述储物室内设置有震动下料结构，所述传输通道内设置有加热设备；所述加热设备包括电加热网和换气设备，所述传输通道倾斜设置在所述储物室侧边，所述电加热网具有倾斜部和水平部，所述水平部通过所述换气设备连通外部。本实用新型缓提供一种物料在进入传输通道干燥时通过震动将物料稀释，并且实现少量慢慢进入传输通道。

### 主设计要求

1.一种建筑废料的烘干设备，包括支撑架（1）以及安装在所述支撑架（1）上的储物室（2）和传输通道（3），其特征在于：所述储物室（2）内设置有震动下料结构，所述传输通道（3）内设置有加热设备（4）；所述加热设备（4）包括电加热网（41）和换气设备（42），所述传输通道（3）倾斜设置在所述储物室（2）侧边，所述电加热网（41）具有倾斜部和水平部，所述水平部通过所述换气设备（42）连通外部。

### 设计方案

1.一种建筑废料的烘干设备，包括支撑架（1）以及安装在所述支撑架（1）上的储物室（2）和传输通道（3），其特征在于：所述储物室（2）内设置有震动下料结构，所述传输通道（3）内设置有加热设备（4）；

所述加热设备（4）包括电加热网（41）和换气设备（42），所述传输通道（3）倾斜设置在所述储物室（2）侧边，所述电加热网（41）具有倾斜部和水平部，所述水平部通过所述换气设备（42）连通外部。

2.根据权利要求1所述的一种建筑废料的烘干设备，其特征在于：所述传输通道（3）顶部具有出气口（31），所述出气口（31）紧贴所述储物室（2）。

3.根据权利要求2所述的一种建筑废料的烘干设备，其特征在于：所述传输通道（3）底部具有进气口（32），所述进气口（32）包括可调节的风扇和固定所述风扇的风扇支架。

4.根据权利要求2或3所述的一种建筑废料的烘干设备，其特征在于：所述传输通道（3）具有上表面和下表面，所述上表面倾斜在40°-50°之间，所述下表面为水平面。

5.根据权利要求1所述的一种建筑废料的烘干设备，其特征在于：所述震动下料结构包括震动支架、支撑台和设置在所述震动支架跟所述支撑台之间的震动结构。

6.根据权利要求5所述的一种建筑废料的烘干设备，其特征在于：所述震动下料结构包括一个带有挡边的圆筒，所述圆筒下部具有弹性件，所述弹性件上具有一个底座在所述圆筒内活动的伸缩件；

所述伸缩件的所述底座上具有被动拨片，所述被动拨片通过开设在所述圆筒上的槽道伸出所述圆筒外；

所述震动下料结构还包括带有主动拨片的动力转轴，通过所述主动拨片与所述被动拨片配合使得所述伸缩件运动。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于烘干技术领域，具体涉及一种建筑废料的烘干设备。

背景技术

烘干机是一种处理大量物料的干燥器设备，由于运转可靠、操作弹性大的等优点。然而，现有的沙浆烘干机在烘干过程中，其中的物料容易出现团聚显现，从而不利于物料的充分干燥。

在公开号为CN207850012U的文件中提供一种砂浆生产用烘干机，包括进料机构、进料分散机构、输送机构、烘干炉、引风机构、出料机构；进料机构、进料分散机构、输送机构、烘干炉、引风机构、出料机构依次连接设置，进料机构包括进料输送带，进料分散机构包括分散釜以及设置于分散釜终端搅拌装置，输送机构包括进料输送带，烘干炉具有进口、出口、引风口，进口位于烘干炉的一端，出口位于烘干炉的另一端，引风口位于烘干炉的顶部，并靠近出口设置，引风机构包括与出口相连接的风道以及与风道相连通的风机，出料机构包括出料输送带。

但是对比技术跟现有技术一样，对团聚的物料的干燥还是不够理想。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种物料在进入传输通道干燥时通过震动将物料稀释，并且实现少量慢慢进入传输通道。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种建筑废料的烘干设备，包括支撑架以及安装在所述支撑架上的储物室和传输通道，其特征在于：所述储物室内设置有震动下料结构，所述传输通道内设置有加热设备；

所述加热设备包括电加热网和换气设备，所述传输通道倾斜设置在所述储物室侧边，所述电加热网具有倾斜部和水平部，所述水平部通过所述换气设备连通外部。

作为优选，所述传输通道顶部具有出气口，所述出气口紧贴所述储物室。

作为优选，所述传输通道底部具有进气口，所述进气口包括可调节的风扇和固定所述风扇的风扇支架。

作为优选，所述传输通道具有上表面和下表面，所述上表面倾斜在40°-50°之间，所述下表面为水平面。

作为优选，所述震动下料结构包括震动支架、支撑台和设置在所述震动支架跟所述支撑台之间的震动结构。

作为优选，所述震动下料结构包括一个带有挡边的圆筒，所述圆筒下部具有弹性件，所述弹性件上具有一个底座在所述圆筒内活动的伸缩件；

所述伸缩件的所述底座上具有被动拨片，所述被动拨片通过开设在所述圆筒上的槽道伸出所述圆筒外；

所述震动下料结构还包括带有主动拨片的动力转轴，通过所述主动拨片与所述被动拨片配合使得所述伸缩件运动。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型通过在进料的时候进行分散，并且控制进料的量，实现短距离的完全干燥。

而且换气设备可以反向工作，将一些从传输通道上掉落的轻质杂物进行排出。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的图1的A部放大剖视结构示意图；

图3为本实用新型的图1的B部放大剖视结构示意图；

图4为本实用新型的图1的C部放大剖视结构示意图；

图5为本实用新型的储物室的结构示意图；

图中：1-支撑架，2-储物室，3-传输通道，4-加热设备，31-出气口，32-进气口，41-电加热网，42-换气设备。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1、图2、图3、图4和图5，本实用新型提供一种技术方案：一种建筑废料的烘干设备，包括支撑架1以及安装在支撑架1上的储物室2和传输通道3，储物室2内设置有震动下料结构，传输通道3内设置有加热设备4。

震动下料结构包括震动支架、支撑台和设置在震动支架跟支撑台之间的震动结构。

震动下料结构包括一个带有挡边的圆筒，圆筒下部具有弹性件，弹性件上具有一个底座在圆筒内活动的伸缩件。弹性件为弹簧；伸缩件包括底座、固定在底座上的伸缩杆和固定在底座上的被动拨片，被动拨片通过开设在圆筒上的槽道伸出圆筒外；

震动下料结构还包括带有主动拨片的动力转轴，通过主动拨片与被动拨片配合使得伸缩件运动。

在本申请中，带有伸缩件的圆筒具有四个，设置在支撑台的四个顶角处。动力转轴具有一根或者两根，优选一根。一根动力转轴设置有两个主动拨片分别与两个被动拨片配合，且两个主动拨片处在不同的平面内。

加热设备4包括电加热网41和换气设备42，传输通道3倾斜设置在储物室2侧边，电加热网41具有倾斜部和水平部，水平部通过换气设备42连通外部。

传输通道3顶部具有出气口31，出气口31紧贴储物室2。传输通道3底部具有进气口32，进气口32包括可调节的风扇和固定风扇的风扇支架。

传输通道3具有上表面和下表面，上表面倾斜45°，下表面为水平面。

启动干燥设备的时候，将出气口31先关闭，因为传输通道3倾斜设置，所以大量的热气会汇聚在出气口31，这样当物料进入传输通道3内的时，会快速升温。电加热网41设置在换气设备42附近，保证了设备的安全性和便于电加热网41的维护。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920310719.3

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209802004U

授权时间:20191217

主分类号:F26B15/12

专利分类号:F26B15/12;F26B21/00;F26B25/00

范畴分类:35E;

申请人:杭州临安正翔建材有限公司

第一申请人:杭州临安正翔建材有限公司

申请人地址:311300 浙江省杭州市临安区青山湖街道研里村

发明人:丁文东

第一发明人:丁文东

当前权利人:杭州临安正翔建材有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/527e417505ffb6c5ebde1020.html