# 布袋除尘器论文和设计-黄拥军

### 全文摘要

本实用新型涉及一种布袋除尘器，包括仓体，所述仓体内形成除尘腔，所述除尘腔内设置有多孔板，所述多孔板上安装有多个滤袋；所述滤袋的下方转动设置有离心叶轮。通过转动设置在滤袋下方的离心叶轮，会使除尘腔内产生螺旋气流，从而将气体中的粉尘和气体进行离心分离，以实现预除尘的效果。

### 主设计要求

1.一种布袋除尘器，其特征在于，包括仓体(1)，所述仓体(1)内形成除尘腔，所述除尘腔内设置有多孔板(2)，所述多孔板(2)上安装有多个滤袋(21)；所述滤袋(21)的下方转动设置有离心叶轮(3)。

### 设计方案

1.一种布袋除尘器，其特征在于，包括仓体(1)，所述仓体(1)内形成除尘腔，所述除尘腔内设置有多孔板(2)，所述多孔板(2)上安装有多个滤袋(21)；

所述滤袋(21)的下方转动设置有离心叶轮(3)。

2.根据权利要求1所述的布袋除尘器，其特征在于，所述仓体(1)包括上筒体(11)、中筒体(12)以及下锥筒(13)，所述上筒体(11)的侧壁面上开设有出风口(111)，所述下锥筒(13)的侧壁上开设有进风口(131)，所述下锥筒(13)的下端开设有出尘孔(132)；

所述上筒体(11)的下端口与中筒体(12)的上端口密封连接，所述中筒体(12)的下端口与所述下锥筒(13)的上端口密封连接，所述多孔板(2)固定连接在上筒体(11)的内壁上；

所述中筒体(12)的内避面和下锥筒(13)的内避面上开设有螺旋流道(4)，所述进风口(131)设置在螺旋流道(4)的入口上，所述中筒体(12)和下锥筒(13)的内腔形成离心腔，所述离心叶轮(3)转动设置在离心腔内。

3.根据权利要求2所述的布袋除尘器，其特征在于，所述上筒体(11)的上端密封设置有端盖(112)，所述端盖(112)上端面上设有驱动电机(5)；

所述端盖(112)上开设有密封轴孔，所述驱动电机(5)的输出轴从密封轴孔内穿过，且可在密封轴孔内转动；

所述多孔板(2)上设有轴承座，所述轴承座内转动设置有传动轴(6)，所述传动轴(6)的上端固定连接在驱动电机(5)的输出轴上，所述传动轴(6)的下端固定连接在离心叶轮(3)上；

所述驱动电机(5)的输出轴转动以带动离心叶轮(3)转动，且所述离心叶轮(3)的转动方向与螺旋流道(4)的旋向相同。

4.根据权利要求3所述的布袋除尘器，其特征在于，所述传动轴(6)上设有分流盘(7)，所述分流盘(7)上开设有多个与滤袋(21)相配合的分流孔(71)，且所述分流盘(7)位于离心叶轮(3)上方。

5.根据权利要求4所述的布袋除尘器，其特征在于，所述分流盘(7)上设有滑环(72)；

所述中筒体(12)的内壁面上设有安装环(8)，所述安装环(8)上开设有台阶槽，所述安装环(8)的上端固定连接有挡圈(81)，所述挡圈(81)的下端面与台阶槽之间形成滑道；

所述分流盘(7)的滑环(72)滑动设置在滑道内。

6.根据权利要求5所述的布袋除尘器，其特征在于，所述安装环(8)台阶槽包括水平支撑面以及竖直限位面；

所述水平支撑面上周向均布有有多个支撑滚珠(82)，各个支撑滚珠(82)均支撑在分流盘(7)滑环(72)的下端面上；

所述竖直限位面上周向均布有有多个限位滚珠(83)，各个限位滚珠(83)均支撑在分流盘(7)滑环(72)的侧壁面上。

7.根据权利要求6所述的布袋除尘器，其特征在于，所述分流盘(7)的下端面上凹形成除尘弧面。

8.根据权利要求7所述的布袋除尘器，其特征在于，所述分流盘(7)的上端面上设有多个与分流孔(71)相配合的导流板(73)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种布袋除尘器。

背景技术

在工业生产中，会陈胜大量的带有粉尘的气体，气体中含有小颗粒、中颗粒以及大颗粒粉尘，在经过布袋除尘器除尘时，带有粉尘的气体往往是直接与布袋除尘器内的滤袋直接接触，滤袋的除尘效果有限，在气体经过滤袋使会将大量的粉尘覆盖在滤袋的表面，从而使得滤袋的除尘效果不理想。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种布袋除尘器，以解决在经滤袋除尘前先对带有粉尘的气体进行预除尘的问题。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

提供一种布袋除尘器，包括仓体，所述仓体内形成除尘腔，所述除尘腔内设置有多孔板，所述多孔板上安装有多个滤袋；

所述滤袋的下方转动设置有离心叶轮。

进一步的，所述仓体包括上筒体、中筒体以及下锥筒，所述上筒体的侧壁面上开设有出风口，所述下锥筒的侧壁上开设有进风口，所述下锥筒的下端开设有出尘孔；

所述上筒体的下端口与中筒体的上端口密封连接，所述中筒体的下端口与所述下锥筒的上端口密封连接，所述多孔板固定连接在上筒体的内壁上；

所述中筒体的内避面和下锥筒的内避面上开设有螺旋流道，所述进风口设置在螺旋流道的入口上，所述中筒体和下锥筒的内腔形成离心腔，所述离心叶轮转动设置在离心腔内。

进一步的，所述上筒体的上端密封设置有端盖，所述端盖上端面上设有驱动电机；

所述端盖上开设有密封轴孔，所述驱动电机的输出轴从密封轴孔内穿过，且可在密封轴孔内转动；

所述多孔板上设有轴承座，所述轴承座内转动设置有传动轴，所述传动轴的上端固定连接在驱动电机的输出轴上，所述传动轴的下端固定连接在离心叶轮上；

所述驱动电机的输出轴转动以带动离心叶轮转动，且所述离心叶轮的转动方向与螺旋流道的旋向相同。

进一步的，所述传动轴上设有分流盘，所述分流盘上开设有多个与滤袋相配合的分流孔，且所述分流盘位于离心叶轮上方。

进一步的，所述分流盘上设有滑环；

所述中筒体的内壁面上设有安装环，所述安装环上开设有台阶槽，所述安装环的上端固定连接有挡圈，所述挡圈的下端面与台阶槽之间形成滑道；

所述分流盘上设有滑环，所述分流盘的滑环滑动设置在滑道内。

进一步的，所述安装环台阶槽包括水平支撑面以及竖直限位面；

所述水平支撑面上周向均布有有多个支撑滚珠，各个支撑滚珠均支撑在分流盘滑环的下端面上；

所述竖直限位面上周向均布有有多个限位滚珠，各个限位滚珠均支撑在分流盘滑环的侧壁面上。

进一步的，所述分流盘的下端面上凹形成除尘弧面。

进一步的，所述分流盘的上端面上设有多个与分流孔相配合的导流板。

本实用新型的有益效果是：通过转动设置在滤袋下方的离心叶轮，会使除尘腔内产生螺旋气流，从而将气体中的粉尘和气体进行离心分离，以实现预除尘的效果。

附图说明

下面结合附图对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型除尘器实施例一的示意图；

图2是本实用新型除尘器实施例二的示意图；

图3是本实用新型除尘器中分流盘的示意图；

其中；1、仓体，11、上筒体，111、出风口，112、端盖，12、中筒体，13、下锥筒，131、进风口，132、出尘孔，2、多孔板，21、滤袋，3、离心叶轮，4、螺旋流道，5、驱动电机，6、传动轴，7、分流盘，71、分流孔，72、滑环，73、导流板，8、安装环，81、挡圈，82、支撑滚珠，83、限位滚珠。

具体实施方式

现在结合附图对本实用新型作进一步的说明。这些附图均为简化的示意图仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

实施例一

如图1所示；

提供一种布袋除尘器，包括仓体1，所述仓体1内形成除尘腔，所述除尘腔内设置有多孔板2，所述多孔板2上安装有多个滤袋21；所述滤袋21的下方转动设置有离心叶轮3。所述仓体1包括上筒体11、中筒体12以及下锥筒13，所述上筒体11的侧壁面上开设有出风口111，所述下锥筒13的侧壁上开设有进风口131，所述下锥筒13的下端开设有出尘孔132；所述上筒体11的下端口与中筒体12的上端口密封连接，所述中筒体12的下端口与所述下锥筒13的上端口密封连接，所述多孔板2固定连接在上筒体11的内壁上；所述中筒体12的内避面和下锥筒13的内避面上开设有螺旋流道4，所述进风口131设置在螺旋流道4的入口上，所述中筒体12和下锥筒13的内腔形成离心腔，所述离心叶轮3转动设置在离心腔内。所述上筒体11的上端密封设置有端盖112，所述端盖112上端面上设有驱动电机5；所述端盖112上开设有密封轴孔，所述驱动电机5的输出轴从密封轴孔内穿过，且可在密封轴孔内转动；所述多孔板2上设有轴承座，所述轴承座内转动设置有传动轴6，所述传动轴6的上端固定连接在驱动电机5的输出轴上，所述传动轴6的下端固定连接在离心叶轮3上；所述驱动电机5的输出轴转动以带动离心叶轮3转动，且所述离心叶轮3的转动方向与螺旋流道4的旋向相同。

通过驱动电机5的输出轴转动以带动离心叶轮3在离心腔内转动，以使离心腔内产生漩涡气流，带有粉尘的气体经离心力的作用，粉尘会向下流动，并从出尘孔132排出，实现预除尘的效果，带有小部分粉尘的气体继续向上流动，在经滤袋21进行除尘，以实现更好的除尘效果。

实施例二

如图2图3所示；

在实施例一的基础上，在所述传动轴6上设有分流盘7，所述分流盘7上开设有多个与滤袋21相配合的分流孔71，且所述分流盘7位于离心叶轮3上方。

所述分流盘7上设有滑环72；所述中筒体12的内壁面上设有安装环8，所述安装环8上开设有台阶槽，所述安装环8的上端固定连接有挡圈81，所述挡圈81的下端面与台阶槽之间形成滑道；所述分流盘7上设有滑环72，所述分流盘7的滑环72滑动设置在滑道内。所述安装环8台阶槽包括水平支撑面以及竖直限位面；所述水平支撑面上周向均布有有多个支撑滚珠82，各个支撑滚珠82均支撑在分流盘7滑环72的下端面上；所述竖直限位面上周向均布有有多个限位滚珠83，各个限位滚珠83均支撑在分流盘7滑环72的侧壁面上。所述分流盘7的下端面上凹形成除尘弧面。所述分流盘7的上端面上设有多个与分流孔71相配合的导流板72。通过分流盘7上的分流孔71将向上流动的气旋分割成多股小气流，以方便滤袋21进行除尘，从而实现更好的除尘效果。

在实际操作中，带有粉尘的气体经下锥筒13上的进风口131进入到离心腔内，离心叶轮3在离心腔内转动，以使离心腔内产生漩涡气流，带有粉尘的气体经离心力的作用，粉尘会向下流动，并从出尘孔132排出，以实现预除尘的效果

当带有少部分粉尘的气体继续向上流动，粉尘会受到分流盘7的除尘弧面以及导流板72的阻挡，进一步的实现预除尘，并且向上流动的气旋经分流盘7上的分流孔71分割成多股小气流，以使气体在接触到滤袋21除尘时可以实现更好的除尘效果，

而且可以以通过上筒体11和下锥筒13的结合以保证正常布袋除尘器的除尘功能；

综上所述，带有粉尘的气体，在先经过离心腔以及分流盘7的预除尘，在经滤袋21除尘达到了更好的除尘效果。

以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261552.4

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209405964U

授权时间:20190920

主分类号:B01D 50/00

专利分类号:B01D50/00

范畴分类:23A;41B;

申请人:江苏云净环保设备有限公司

第一申请人:江苏云净环保设备有限公司

申请人地址:225500 江苏省泰州市姜堰市姜堰经济开发区广州路999号

发明人:黄拥军;王洪林;何昌东

第一发明人:黄拥军

当前权利人:江苏云净环保设备有限公司

代理人:张佳文

代理机构:32280

代理机构编号:常州市权航专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/533d0d279a8fe7a21e080cb1.html