# 一种数控机床导轨可调式定位夹紧机构论文和设计-刘允峰

### 全文摘要

本实用新型提供了一种数控机床导轨可调式定位夹紧机构，属于数控机床设备技术领域包括有轨道、滑动块、距离感应器、螺丝孔、连接块、液压机和液压杆，轨道通过螺栓固定设置于机床上，轨道的底部四个角落均贯穿设置有螺栓孔，轨道的上表面嵌入设置有滑动块，螺栓孔的一旁焊接设置有距离感应器，滑动块的正中央底部焊接设置有连接块，连接块的小面焊接设置有液压杆，液压杆远离连接块的一端焊接设置于液压机上。该装置通过设置有刹车装置，刹车装置通过嵌入设置于滑动块底部的凹槽内，使得装置刹车到达指定位置时可对滑动块进行固定刹车，防止滑动，且刹车装置的刹车力作用在轨道的侧部，对轨道的损害少。

### 主设计要求

1.一种数控机床导轨可调式定位夹紧机构，包括有轨道(1)、滑动块(2)、距离感应器(3)、螺丝孔(4)、连接块(5)、液压机(6)和液压杆(7)，其特征在于：所述轨道(1)通过螺栓固定设置于机床上，所述轨道(1)的底部四个角落均贯穿设置有螺丝孔(4)，所述轨道(1)的上表面嵌入设置有滑动块(2)，所述螺丝孔(4)的一旁焊接设置有距离感应器(3)，所述滑动块(2)的正中央底部焊接设置有连接块(5)，所述连接块(5)的小面焊接设置有液压杆(7)，所述液压杆(7)远离连接块(5)的一端焊接设置于液压机(6)上；所述滑动块(2)包括有嵌入块(201)和凹槽(202)，所述滑动块(2)的前后两端均固定设置有嵌入块(201)，所述嵌入块(201)的内侧表面均嵌入设置有凹槽(202)，所述凹槽(202)内嵌入设置有刹车装置(8)；所述刹车装置(8)包括有刹车片(801)、弹簧(802)、电机(803)和钢绳(804)，所述刹车装置(8)的外侧设置有刹车片(801)，所述刹车片(801)的内部表面焊接设置有两根弹簧(802)，所述刹车片(801)的内部表面正中央焊接设置有钢绳(804)，所述钢绳(804)远离刹车片(801)的一端缠绕设置有电机(803)。

### 设计方案

1.一种数控机床导轨可调式定位夹紧机构，包括有轨道(1)、滑动块(2)、距离感应器(3)、螺丝孔(4)、连接块(5)、液压机(6)和液压杆(7)，其特征在于：所述轨道(1)通过螺栓固定设置于机床上，所述轨道(1)的底部四个角落均贯穿设置有螺丝孔(4)，所述轨道(1)的上表面嵌入设置有滑动块(2)，所述螺丝孔(4)的一旁焊接设置有距离感应器(3)，所述滑动块(2)的正中央底部焊接设置有连接块(5)，所述连接块(5)的小面焊接设置有液压杆(7)，所述液压杆(7)远离连接块(5)的一端焊接设置于液压机(6)上；

所述滑动块(2)包括有嵌入块(201)和凹槽(202)，所述滑动块(2)的前后两端均固定设置有嵌入块(201)，所述嵌入块(201)的内侧表面均嵌入设置有凹槽(202)，所述凹槽(202)内嵌入设置有刹车装置(8)；

所述刹车装置(8)包括有刹车片(801)、弹簧(802)、电机(803)和钢绳(804)，所述刹车装置(8)的外侧设置有刹车片(801)，所述刹车片(801)的内部表面焊接设置有两根弹簧(802)，所述刹车片(801)的内部表面正中央焊接设置有钢绳(804)，所述钢绳(804)远离刹车片(801)的一端缠绕设置有电机(803)。

2.根据权利要求1所述的数控机床导轨可调式定位夹紧机构，其特征在于：所述嵌入块(201)可嵌入于轨道(1)的侧部槽体内。

3.根据权利要求1所述的数控机床导轨可调式定位夹紧机构，其特征在于：所述刹车片(801)与凹槽(202)的大小相同。

4.根据权利要求1所述的数控机床导轨可调式定位夹紧机构，其特征在于：所述弹簧(802)和电机(803)进设置于凹槽(202)的内部表面。

5.根据权利要求1所述的数控机床导轨可调式定位夹紧机构，其特征在于：所述弹簧(802)正常长度时与刹车片(801)的长度之和大于凹槽(202)的深度。

6.根据权利要求1所述的数控机床导轨可调式定位夹紧机构，其特征在于：所述装置上设置有控制面板，且控制面板与距离感应器(3)、液压机(6)和电机(803)呈电性连接。

7.根据权利要求6所述的数控机床导轨可调式定位夹紧机构，其特征在于：所述控制面板为普通的机械面板，且控制面板上设置有液压机(6)和电机(803)所用的开关。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及数控机床设备技术领域，具体为一种数控机床导轨夹紧机构。

背景技术

数控机床是数字控制机床(Computer numerical control machine tools)的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，用代码化的数字表示，通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号，控制机床的动作，按图纸要求的形状和尺寸，自动地将零件加工出来。

数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现代机床控制技术的发展方向，是一种典型的机电一体化产品。

现有的数控设备很多多用到轨道，现有的车床很多轨道上都没有设置有夹紧装置，使得在设备操作过程中会左右滑动，导致数控装置的精度降低，有的刹车装置设置于轨道上，同样会使滚到磨损降低车床的精度。

实用新型内容

本实用新于解决了上述背景技术存在的问题，提供一种数控机床导轨可调式定位夹紧机构，该装置通过设置有刹车装置，刹车装置通过嵌入设置于滑动块底部的凹槽内，使得装置刹车到达指定位置时可对滑动块进行固定刹车，防止滑动，且刹车装置的刹车力作用在轨道的侧部，对轨道的损害少。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案，一种数控机床导轨可调式定位夹紧机构，包括有轨道、滑动块、距离感应器、螺丝孔、连接块、液压机和液压杆，所述轨道通过螺栓固定设置于机床上，所述轨道的底部四个角落均贯穿设置有螺丝孔，所述轨道的上表面嵌入设置有滑动块，所述螺丝孔的一旁焊接设置有距离感应器，所述滑动块的正中央底部焊接设置有连接块，所述连接块的小面焊接设置有液压杆，所述液压杆远离连接块的一端焊接设置于液压机上；

所述滑动块包括有嵌入块和凹槽，所述滑动块的前后两端均固定设置有嵌入块，所述嵌入块的内侧表面均嵌入设置有凹槽，所述凹槽内嵌入设置有刹车装置；

所述刹车装置包括有刹车片、弹簧、电机和钢绳，所述刹车装置的外侧设置有刹车片，所述刹车片的内部表面焊接设置有两根弹簧，所述刹车片的内部表面正中央焊接设置有钢绳，所述钢绳远离刹车片的一端缠绕设置有电机。

进一步的优选方案，所述嵌入块可嵌入于轨道的侧部槽体内。

进一步的优选方案，所述刹车片与凹槽的大小相同。

进一步的优选方案，所述弹簧和电机进设置于凹槽的内部表面。

进一步的优选方案，所述弹簧正常长度时与刹车片的长度之和大于凹槽的深度。

进一步的优选方案，所述装置上设置有控制面板，且控制面板与距离感应器、液压机和电机呈电性连接。

进一步的优选方案，所述控制面板为普通的机械面板，且控制面板上设置有液压机和电机所用的开关。

有益效果：

(1)该装置通过设置有刹车装置，刹车装置通过嵌入设置于滑动块底部的凹槽内，使得装置刹车到达指定位置时可对滑动块进行固定刹车，防止滑动，且刹车装置的刹车力作用在轨道的侧部，对轨道的损害少，使得车床在长期使用的过程中保持很好的精度。

(2)该装置通过设置距离感应器，通过距离感应器感应滑动块距离距离感应器的长度来感应滑动块的移动距离，能更好的保证移动的精度。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图。

图2为本实用新型的滑动块结构示意图。

图3为本实用新型的图2A处放大结构示意图。

图4为本实用新型的刹车装置结构示意图。

图1-4中：1-轨道、2-滑动块、201-嵌入块、202-凹槽、3-距离感应器、4-螺丝孔、5-连接块、6-液压机、7-液压杆、8-刹车装置、 801-刹车片、802-弹簧、803-电机、804-钢绳。

具体实施方式

本实用新型中的距离感应器、液压机和电机均可从市场购买或定制获得，具体型号为本领域的常规技术手段，不再进行赘述。

实施例：

请参阅图1至4，本实用新型实施例中一种数控机床导轨可调式定位夹紧机构，包括有轨道1、滑动块2、距离感应器3、螺丝孔4、连接块5、液压机6和液压杆7，轨道1通过螺栓固定设置于机床上，轨道1的底部四个角落均贯穿设置有螺丝孔4，轨道1的上表面嵌入设置有滑动块2，螺丝孔4的一旁焊接设置有距离感应器3，滑动块 2的正中央底部焊接设置有连接块5，连接块5的小面焊接设置有液压杆7，液压杆7远离连接块5的一端焊接设置于液压机6上；滑动块2包括有嵌入块201和凹槽202，滑动块2的前后两端均固定设置有嵌入块201，嵌入块201的内侧表面均嵌入设置有凹槽202，凹槽 202内嵌入设置有刹车装置8；刹车装置8包括有刹车片801、弹簧 802、电机803和钢绳804，刹车装置8的外侧设置有刹车片801，刹车片801的内部表面焊接设置有两根弹簧802，刹车片801的内部表面正中央焊接设置有钢绳804，钢绳804远离刹车片801的一端缠绕设置有电机803。

进一步的，嵌入块201可嵌入于轨道1的侧部槽体内，使得滑动块2可卡接与轨道1上，不会脱离轨道。

进一步的，刹车片801与凹槽202的大小相同，使得刹车片801 可嵌入于凹槽202内。

进一步的，弹簧802和电机803进设置于凹槽202的内部表面，使得刹车装置8不会从凹槽202内滑出掉落。

进一步的，弹簧802正常长度时与刹车片801的长度之和大于凹槽202的深度，当电机803在处于停止的状态下时弹簧802的弹力使得刹车片801压住导轨1，从而产生刹车力。

进一步的，装置上设置有控制面板，且控制面板与距离感应器3、液压机6和电机803呈电性连接。

进一步的，控制面板为普通的机械面板，且控制面板上设置有液压机6和电机803所用的开关，使得控制面板可控制电机803和液压机6的工作。

进一步的，控制面板与距离感应器3呈信号连接。

在使用本实用新型一种数控机床导轨可调式定位夹紧机构时首先检查好装置的稳固性，然后将装置接上电源，通过控制面板控制需要运动的距离，控制面板控制电机转动，使得钢绳804缠绕电机803 的输出端，弹簧802压缩，从而使得刹车片801与导轨脱离，同时控制面板控制液压机6启动，液压机拉动液压杆7带动滑动块2在导轨 1上滑动，当距离感应器3感应到移动的距离到达需要移动的距离时，控制面板控制液压机6停止运动，同时控制面板控制电机803停止运动，使得钢绳804处于松懈的状态，弹簧802的弹力压缩刹车片801 使得刹车片压紧导轨1的一侧产生刹车力，使得滑动块2在导轨1上被锁紧即可。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920037373.4

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209424960U

授权时间:20190924

主分类号:B23Q 1/01

专利分类号:B23Q1/01;B23Q11/00

范畴分类:26H;

申请人:安徽兴利德机械科技有限公司

第一申请人:安徽兴利德机械科技有限公司

申请人地址:243131 安徽省马鞍山市博望区博望镇平桥工业园

发明人:刘允峰

第一发明人:刘允峰

当前权利人:安徽兴利德机械科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/53bba4b655c31b86d8decc72.html