# 继电保护系统对一次设备可靠性的影响研究田小林

（贵州电网有限责任公司都匀供电局贵州都匀558000）

摘要：当前阶段随着用电需求的逐渐增加，相对的用电安全事故也时有发生，为了更好的避免用电安全事故，除了要做好相关的用电检查，还要在源头上对电网的可靠性进行分析。基于此，本文展开了继电保护系统对一次设备可靠性进行了相关的分析。

关键词：继电保护，一次设备，可靠性

1继电保护系统对一次设备可靠性研究的意义

继电保护系统是根据元件中电气量的骤变完成继电保护作用的。在当前电气环境下，电力系统能否安全并持续运转直接影响着国民经济的发展。故而，该系统的可靠性要求对运行的作用可见一斑，可靠性问题就被提到了前所未有的高度。但纵观国际，也并没有制定非常成熟并完备的体系，所以结合目前的形势发展，需要一步一个脚印，先定一个短期切实可行的技术标准，为往后进一步深层次的继电保护设施可靠性打下坚实的基础。这为防止近些年来因电网故障导致的大范围停电，给国民经济发展和群众生产生活带来影响提供了一定的保障。继电保护是处于我们保障大电网安全的第一道防线，其可靠、快速、正确的动作将帮助我们有效地阻止系统状态进一步的恶化，从而起到保障电网安全可靠运行的作用。对此提高继电保护系统可靠性就体现出了举足轻重的地位和意义。

2继电保护系统可靠性影响因素

2.1装置硬件

无论是微机保护还是全数字化保护装置，实际上都是由若干电子设备和软件构成的有机整体，而电子设备的老化和损坏会直接影响保护装置和系统在规定条件下完成规定功能的能力。例如，全数字化保护装置的硬件结构虽较微机保护的简单，但其装置增加了较多光纤输入、输出接口，也带来了新的可靠性问题，若光口因为发热等原因损坏，将直接影响样值的输入和保护跳闸的输出。影响继电保护硬件系统可靠性的因素还包括运行维护水平及运行环境的干扰等。

2.2装置软件

硬件是实现保护功能的平台，软件算法是实现保护功能的核心，因此软件的可靠性对继电保护系统能否正常工作具有极大影响。软件的可靠性很难根据物理要素进行预计，而主要取决于原理性能、系统输入、系统的使用和软件设计等。

2.3互感器等相关一次设备

CT、PT等互感器及断路器等一次设备通过传变输入量和执行输出而直接影响着保护系统正确反映一次系统状态、不拒动、不误动的能力。微机保护一般采用电磁式互感器，其接线正确性、传变误差等均会影响保护的正确动作；全数字化保护中一般采用电子式互感器或光学互感器，这些新型互感器在抗饱和等方面具有明显优势，但其可靠性在现阶段还待提高，相应保护的可靠性也会受此影响。

2.4二次回路

二次回路绝缘老化、线路裸露导致接地或者元件连接接触不良、松动均可能给保护的正确动作造成不利影响。全数字化保护系统采用高速网络通信代替了二次电缆，二次回路具备了自我监测的能力。电子式互感器与保护装置之间的光纤链路、交换机若出现断链或故障，保护装置接收不到报文就会及时发出告警。同理，保护装置与断路器之间出现断链或故障，断路器的智能终端也会及时告警，这为克服二次回路给保护可靠性带来的影响提供了技术条件。

2.5继电保护定值

保护定值的在线整定和校验是克服离线定值弊端的有效手段之一，近年来保护在线整定计算需要的技术条件取得了很大进展，主要体现在三个方面：首先，微机保护在电力系统中得到广泛应用，基本取代了模拟式保护，为在线整定、校验及修改打下了基础；其次，IEC61850标准应用研究、网络化二次设备和光纤网络二次回路技术的应用研究，为继电保护在线整定及校验系统的研究、应用和推广积累了宝贵经验，电力通信技术与通信手段的不断进步，使得整定计算所需要的电网信息和保护信息能快捷有效地集和传送；第三，现有在线实时应用软件的成功开发和应用，为继电保护在线整定校验系统的发积累了丰富经验，变电站自动化系统成功运行的经验也为继电保护在线整定及校验系统的应用提供了参考和借鉴。但是，在线整定和校验的实用化进程中还有诸多理论和实际的问题需要解决。

3提高继电保护系统对一次设备可靠性措施

3.1强化继电保护设备检验

在检验工作中，要最后开展整组试验以及电流回路升流试验，试验结束之后不得开展拔插件以及改变定值、定值区和二次回路接线。开展电流回路升流与电压回路升压试验也应当将其布置在最后进行。测负荷向量和打印负荷采样值要避免在设备运行而暂时没负荷等状态下进行。

3.2科学确定定值区

在微机保护系统中，设定多个定值区是较为明显的优势，能够为电网运行方式转变以及代路状态下定值更改提供便利，但是一定要避免定值区出现错误，建议强化日常管理工作以及借助于技术辅助设备保证定值区不出现错误。定值变动之后要将定值单、区号打印出来，要注明时间、站点、设备以及工作人员，在记录中表明定值编号，预防出现错误，造成设备损伤。

3.3注重一般性检查工作

在店里系统维护与检查中，一般性检查工作也非常重要，隐患源于细小的疏忽，一般性检查通常容易被忽略，要予以强化。要仔细检查和情节设备连接件，重点检查连接紧密性、焊点有无虚焊、机械特性等方面。要对保护屏之后的端子螺丝进行逐一检查和加固，继电保护装置的插件也应当按紧芯片，紧固螺丝和检查焊点，其余原件、部位的螺丝也要进行检查。

3.4确保接地安全可靠

要对保护屏装置机箱与屏障接地进行检查，确保接在屏内铜排位置，运用大截面铜鞭或导线将其牢固连接于接地网，以绝缘表测电阻确保接地安全规范。对电流、电压回路接地也要进行认真检查，提高继电保护设备运行状态保障效果。

3.5养成严谨工作习惯

要坚持详细、准确写工作记录，所有的环节、现象、细节均要如实记载，成为技术档案。在工作结束之后还应当对所有涉及到的设备装置进行回头看检查，及时查找并处置工作中存在的薄弱环节，提高工作严谨程度。

3.6提升继电保护装置可靠性的新技术

随着新技术与设备的广泛运用，为继电保护装置可靠性提升方面提供了有力保障。信息网络技术为继电保护可靠性提高发挥了促进作用，远方终端装置配合当地监控体系，能够及时获得继电保护装置的相关信息，实现保护、控制与测量等功能的提升。可编程控制器在继电保护中的运用，对于提升继电保护装置可靠性方面也具有积极意义，能够在继电器控制系统中将分立单元连接起来，实现复杂逻辑关系下的便捷操作。智能化故障类型判别、故障距离准确测定以及方向保护、主设备保护等智能化技术手段为继电保护装置可靠性提升奠定了坚实基础。自适应控制技术广泛运用于继电保护中，能够改善系统响应效果、提高继电保护设备运行可靠性，经济效益较好，能够在输电线路的距离保护、变压器保护以及发电机保护和自动重合闸等方面作用较为明显。另外，变电所综合自动化技术、广域保护以及新型互感器的运用等，对于提高继电保护想装置可靠性方面发挥了积极作用

4结束语

继电保护系统作为一次设备可靠性管理的核心工作之一。对一次设备方面具有十分重要的作用。我们必须将继电保护系统对一次设备可靠性的影响研究融合到继电保护系统管理工作中。

参考文献

[1]杨增力.基于方向比较原理的广域继电保护系统[J].中国电机工程学报，2011

[2]王超，W.SHAO.GO法在继电保护可靠性评估中的初步应用[J].电力系统自动化，2010

[3]丁茂生.基于可靠性经济分析的继电保护最优检修间隔时间[J].中国电机工程学报，2010

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/543aee2a7f8c6fca1beb635b.html