# 一种高保护性石英晶体谐振器论文和设计-崔应文

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高保护性石英晶体谐振器，包括外壳、底座、正极插脚、负极插脚、石英晶片、覆银层和绝缘体，所述外壳底部焊接有底座，所述外壳内设置有石英晶片，所述石英晶片外侧覆有覆银层，所述石英晶片位于覆银层两侧分别焊接有正极插脚和负极插脚，所述底座底部对称嵌入固定有绝缘体，所述正极插脚和负极插脚远离石英晶片的一端穿过对应的绝缘体裸露在空气中，所述正极插脚和负极插脚外侧安装有保护装置，该在电路板上对插脚进行镀锡时进行保护，加强插脚的稳定性，防止插接弯曲折断，加强了石英晶体谐振器的防护性，降低了石英晶体谐振器的损坏程度，从而延长石英晶体谐振器的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种高保护性石英晶体谐振器，其特征在于：包括外壳(1)、底座(2)、正极插脚(3)、负极插脚(4)、石英晶片(5)、覆银层(6)和绝缘体(7)，所述外壳(1)底部焊接有底座(2)，所述外壳(1)内设置有石英晶片(5)，所述石英晶片(5)外侧有覆银层(6)，所述石英晶片(5)位于覆银层(6)两侧分别焊接有正极插脚(3)和负极插脚(4)，所述底座(2)底部对称嵌入固定有绝缘体(7)，所述正极插脚(3)和负极插脚(4)远离石英晶片(5)的一端穿过对应的绝缘体(7)裸露在空气中，所述正极插脚(3)和负极插脚(4)外侧安装有保护装置(16)。

### 设计方案

1.一种高保护性石英晶体谐振器，其特征在于：包括外壳(1)、底座(2)、正极插脚(3)、负极插脚(4)、石英晶片(5)、覆银层(6)和绝缘体(7)，所述外壳(1)底部焊接有底座(2)，所述外壳(1)内设置有石英晶片(5)，所述石英晶片(5)外侧有覆银层(6)，所述石英晶片(5)位于覆银层(6)两侧分别焊接有正极插脚(3)和负极插脚(4)，所述底座(2)底部对称嵌入固定有绝缘体(7)，所述正极插脚(3)和负极插脚(4)远离石英晶片(5)的一端穿过对应的绝缘体(7)裸露在空气中，所述正极插脚(3)和负极插脚(4)外侧安装有保护装置(16)。

2.根据权利要求1所述的一种高保护性石英晶体谐振器，其特征在于：所述保护装置(16)包括固定环(9)、滑动环(10)、曲型板(11)、支撑块(12)和转杆(13)，所述正极插脚(3)和负极插脚(4)外侧套有固定环(9)和滑动环(10)，所述固定环(9)顶部与底座(2)相焊接，所述固定环(9)和滑动环(10)外壁等距等角度焊接有支撑块(12)，所述支撑块(12)与底座(2)垂直的一侧通过销钉转动连接有转杆(13)，所述底座(2)底部相邻的两个转杆(13)远离支撑块(12)的一端通过销钉转动连接，所述转杆(13)靠近固定环(9)的一侧安装有夹紧装置(17)。

3.根据权利要求2所述的一种高保护性石英晶体谐振器，其特征在于：所述夹紧装置(17)包括连接块(8)、曲型板(11)、限位杆(14)和弹簧(15)，所述固定环(9)和滑动环(10)之间等距等角度设置有曲型板(11)，所述曲型板(11)与固定环(9)垂直的一侧焊接有连接块(8)，所述连接块(8)与固定环(9)垂直的一侧对称设置有限位杆(14)，所述限位杆(14)远离转杆(13)的一端通过销钉与对应的连接块(8)转动连接，所述限位杆(14)远离连接块(8)的一端通过销钉与对应的转杆(13)中心处转动连接，所述连接块(8)与固定环(9)垂直的一侧设置有弹簧(15)，所述弹簧(15)两端分别与对应的支撑块(12)相焊接。

4.根据权利要求1所述的一种高保护性石英晶体谐振器，其特征在于：所述外壳(1)内设有氮气。

5.根据权利要求3所述的一种高保护性石英晶体谐振器，其特征在于：所述曲型板(11)之间合并后呈环形设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及石英晶体谐振器技术领域，具体为一种高保护性石英晶体谐振器。

背景技术

石英晶体振荡器(英文名称Crystal)简称晶振，严格来讲，它应该是石英晶体谐振器和石英晶体时钟振荡器的统称，不过由于在消费类电子产品中石英晶体谐振器的应用更多，所以一般的概念中已把晶振等同于谐振器理解了。石英晶体振荡器是一种利用石英晶片的压电特性制作而成的电谐振元件，在电路中常用于稳定频率和选择频率石英晶振的突出优点在于，用它所构成的振荡器的频率十分准确且稳定，是目前其他类型的振荡器所不能替代的，现有的石英晶体振荡器体积小，其底部的插脚在连接时容易折断弯曲，一旦插脚损坏，将导致石英晶体振荡器不能使用，很难修复，为此，我们提出一种高保护性石英晶体谐振器。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术的不足，提供一种高保护性石英晶体谐振器。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高保护性石英晶体谐振器，包括外壳、底座、正极插脚、负极插脚、石英晶片、覆银层和绝缘体，所述外壳底部焊接有底座，所述外壳内设置有石英晶片，所述石英晶片外侧覆有覆银层，所述石英晶片位于覆银层两侧分别焊接有正极插脚和负极插脚，所述底座底部对称嵌入固定有绝缘体，所述正极插脚和负极插脚远离石英晶片的一端穿过对应的绝缘体裸露在空气中，所述正极插脚和负极插脚外侧安装有保护装置。

优选的，所述保护装置包括固定环、滑动环、曲型板、支撑块和转杆，所述正极插脚和负极插脚外侧套有固定环和滑动环，所述固定环顶部与底座相焊接，所述固定环和滑动环外壁等距等角度焊接有支撑块，所述支撑块与底座垂直的一侧通过销钉转动连接有转杆，所述底座底部相邻的两个转杆远离支撑块的一端通过销钉转动连接，所述转杆靠近固定环的一侧安装有夹紧装置。

优选的，所述夹紧装置包括连接块、曲型板、限位杆和弹簧，所述固定环和滑动环之间等距等角度设置有曲型板，所述曲型板与固定环垂直的一侧焊接有连接块，所述连接块与固定环垂直的一侧对称设置有限位杆，所述限位杆远离转杆的一端通过销钉与对应的连接块转动连接，所述限位杆远离连接块的一端通过销钉与对应的转杆中心处转动连接，所述连接块与固定环垂直的一侧设置有弹簧，所述弹簧两端分别与对应的支撑块相焊接。

优选的，所述外壳内设有氮气。

优选的，所述曲型板之间合并后呈环形设置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型在将石英晶体谐振器整体与电路板进行连接时，正极插脚和负极插脚在连接时，会使得滑动环慢慢上滑，使得转杆和限位杆之间的夹角均互相减少，限位杆便可以推动曲型板之间互相靠近套在正极插脚和负极插脚的外侧，以便在电路板上对插脚进行镀锡时进行保护，加强插脚的稳定性，防止插接弯曲折断。

2、本实用新型其次在静止状态下，弹簧的弹力作用下使得固定环和滑动环是分离的，这样便可以保护固定环和滑动环之间的正极插脚和负极插脚不会弯曲损坏，即使滑动环底部的插脚折断在电路板上还是可以对石英晶体谐振器进行连接的，加强了石英晶体谐振器的防护性，降低了石英晶体谐振器的损坏程度，从而延长石英晶体谐振器的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型整体结构主视图；

图2为本实用新型A区结构放大图；

图3为本实用新型固定环结构俯视图；

图4为本实用新型曲型板结构俯视图；

图5为本实用新型外壳结构剖视图。

图中：1、外壳；2、底座；3、正极插脚；4、负极插脚；5、石英晶片；6、覆银层；7、绝缘体；8、连接块；9、固定环；10、滑动环；11、曲型板；12、支撑块；13、转杆；14、限位杆；15、弹簧；16、保护装置；17、夹紧装置。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种高保护性石英晶体谐振器，包括外壳1、底座2、正极插脚3、负极插脚4、石英晶片5、覆银层6和绝缘体7，所述外壳1底部焊接有底座2，所述外壳1内设置有石英晶片5，所述石英晶片5外侧覆有覆银层6，所述石英晶片5位于覆银层6两侧分别焊接有正极插脚3和负极插脚4，所述底座2底部对称嵌入固定有绝缘体7，所述正极插脚3和负极插脚4远离石英晶片5的一端穿过对应的绝缘体7裸露在空气中，所述正极插脚3和负极插脚4外侧安装有保护装置16。

优选地，所述保护装置16包括固定环9、滑动环10、曲型板11、支撑块12和转杆13，所述正极插脚3和负极插脚4外侧套有固定环9和滑动环10，所述固定环9顶部与底座2相焊接，所述固定环9和滑动环10外壁等距等角度焊接有支撑块12，所述支撑块12与底座2垂直的一侧通过销钉转动连接有转杆13，所述底座2底部相邻的两个转杆13远离支撑块12的一端通过销钉转动连接，所述转杆13靠近固定环9的一侧安装有夹紧装置17。

优选地，所述夹紧装置17包括连接块8、曲型板11、限位杆14和弹簧15，所述固定环9和滑动环10之间等距等角度设置有曲型板11，所述曲型板11与固定环9垂直的一侧焊接有连接块8，所述连接块8与固定环9垂直的一侧对称设置有限位杆14，所述限位杆14远离转杆13的一端通过销钉与对应的连接块8转动连接，所述限位杆14远离连接块8的一端通过销钉与对应的转杆13中心处转动连接，所述连接块8与固定环9垂直的一侧设置有弹簧15，所述弹簧15两端分别与对应的支撑块12相焊接。

优选地，所述外壳1内设有氮气，防止石英晶片5被氧化。

优选地，所述曲型板11之间合并后呈环形设置，保护正极插脚3和负极插脚4防止折断。

工作原理：在将石英晶体谐振器整体与电路板进行连接时，正极插脚3和负极插脚4在连接时，会使得滑动环10慢慢上滑，使得转杆13和限位杆14之间的夹角均互相减少，限位杆14便可以推动曲型板11之间互相靠近套在正极插脚3和负极插脚4的外侧，以便在电路板上对插脚进行镀锡时进行保护，加强插脚的稳定性，防止插接弯曲折断，其次在静止状态下，弹簧15的弹力作用下使得固定环9和滑动环10是分离的，这样便可以保护固定环9和滑动环10之间的正极插脚3和负极插脚4不会弯曲损坏，即使滑动环10底部的插脚折断在电路板上还是可以对石英晶体谐振器进行连接的，加强了石英晶体谐振器的防护性，降低了石英晶体谐振器的损坏程度，从而延长石英晶体谐振器的使用寿命。

需要说明的是，在本文中，如若存在第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920104622.7

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209545543U

授权时间:20191025

主分类号:H03H 9/19

专利分类号:H03H9/19

范畴分类:38K;

申请人:铜陵市晶汇电子有限公司

第一申请人:铜陵市晶汇电子有限公司

申请人地址:244000 安徽省铜陵市狮子山区经济技术开发区栖凤路3609号

发明人:崔应文;张海翔

第一发明人:崔应文

当前权利人:铜陵市晶汇电子有限公司

代理人:王红太

代理机构:34124

代理机构编号:合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5505738d61bf6a5846943d17.html