# 一种弹簧装配液压机论文和设计-薛进福

### 全文摘要

本实用新型公开了一种弹簧装配液压机，包括装配液压机本体，所述装配液压机本体上通过螺栓固定安装有液压缸，所述液压缸的输出端固定连接有连接板，所述连接板的下端通过螺栓固定连接上压头，所述支板的上端之间固定连接有固定座，所述固定座的下部滑动插接有插板。该装置对装配工件进行有效定位固定，保证装配的质量；无需手动把待装配的弹簧工件套接至定位座上，避免了上压头造成意外伤害的隐患，保证了人身安全，并且上料速度快降低了人工劳动强度，有利于提高工作效率。

### 主设计要求

1.一种弹簧装配液压机，包括装配液压机本体（1），其特征在于：所述装配液压机本体（1）上通过螺栓固定安装有液压缸（2），所述液压缸（2）的输出端固定连接有连接板（3），所述连接板（3）的下端通过螺栓固定连接上压头（4），所述装配液压机本体（1）包括底座（5），所述底座（5）的上端固定连接有工作台（15），所述工作台（15）上通过螺栓固定连接有定位座（6），所述底座（5）的两侧均滑动连接有支板（7），所述支板（7）的上端之间固定连接有固定座（9），所述固定座（9）的下部滑动插接有插板（11）。

### 设计方案

1.一种弹簧装配液压机，包括装配液压机本体（1），其特征在于：所述装配液压机本体（1）上通过螺栓固定安装有液压缸（2），所述液压缸（2）的输出端固定连接有连接板（3），所述连接板（3）的下端通过螺栓固定连接上压头（4），所述装配液压机本体（1）包括底座（5），所述底座（5）的上端固定连接有工作台（15），所述工作台（15）上通过螺栓固定连接有定位座（6），所述底座（5）的两侧均滑动连接有支板（7），所述支板（7）的上端之间固定连接有固定座（9），所述固定座（9）的下部滑动插接有插板（11）。

2.根据权利要求1所述的一种弹簧装配液压机，其特征在于：所述支板（7）的内侧上焊接固定有滑块（14），所述底座（5）上设有与滑块（14）相匹配连接的滑槽（8）。

3.根据权利要求1所述的一种弹簧装配液压机，其特征在于：所述固定座（9）上贯穿设置有固定槽（10），所述固定座（9）上设有与插板（11）相匹配连接的插槽（12），所述插槽（12）与固定槽（10）相交且垂直设置。

4.根据权利要求3所述的一种弹簧装配液压机，其特征在于：所述固定槽（10）至少设有三个，且所述固定槽（10）的上下端与上压头（4）和定位座（6）相对应设置。

5.根据权利要求1所述的一种弹簧装配液压机，其特征在于：所述插板（11）的端部上固定连接有手柄（13）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于装配设备技术领域，具体涉及一种弹簧装配液压机。

背景技术

气动执行器天然气行业有着广泛的应用，其结构是是齿轮齿条，双活塞对称式结构，活塞两端各有六根弹簧，作为开启或关闭执行器的动力源，气动执行器弹簧是由弹簧、塑料端盖和金属支撑管组成，在对气动执行器弹簧进行装配工作时，塑料端盖卡设在弹簧的两端，支撑管套设在弹簧内，装配时需把弹簧两端的端盖装配至支撑管的两端上；现有技术中对气动执行器弹簧进行装配时，使用液压机进行装配，工作中需手动把装配工件放置到工作台上，若出现意外情况，如操作失误或机器故障，液压缸下连接的上压头极易对工作人员造成伤害，存在安全隐患。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种弹簧装配液压机，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种弹簧装配液压机，包括装配液压机本体，所述装配液压机本体上通过螺栓固定安装有液压缸，所述液压缸的输出端固定连接有连接板，所述连接板的下端通过螺栓固定连接上压头，所述装配液压机本体包括底座，所述底座的上端固定连接有工作台，所述工作台上通过螺栓固定连接有定位座，所述底座的两侧均滑动连接有支板，所述支板的上端之间固定连接有固定座，所述固定座的下部滑动插接有插板。

此项设置通过定位座可对装配工件进行有效定位固定，保证装配的质量；通过支板、固定座、固定槽和插板，无需手动把待装配的弹簧工件套接至定位座上，避免了上压头造成意外伤害的隐患，保证了人身安全，并且上料速度快降低了人工劳动强度，有利于提高工作效率。

优选的，所述支板的内侧上焊接固定有滑块，所述底座上设有与滑块相匹配连接的滑槽。

此项设置推动支板移动时，滑块在滑槽内进行滑动，提高了支板与底座连接结构的稳定性，从而便于对固定座进行移动。

优选的，所述固定座上贯穿设置有固定槽，所述固定座上设有与插板相匹配连接的插槽，所述插槽与固定槽相交且垂直设置。

此项设置固定槽与待装配的弹簧工件相匹配且滑动连接，用于放置待装配的弹簧工件，当对装配工件进行上料时，把装配工件放置固定槽中，推动支板带动装配工件置于上压头的正上方，此时抽出插板使得装配工件从固定槽中滑落，即卡接至定位座上，便于进行装配工作；无需人工上料套接至定位座上，避免了上方的上压头造成意外伤害的隐患，有利于保证人身安全，并且上料速度快降低了人工劳动强度，有利于提高工作效率；插槽的设置提高了插板与固定座连接结构的稳定性，使用方便。

优选的，所述固定槽至少设有三个，且所述固定槽的上下端与上压头和定位座相对应设置。

此项设置可同时放置多个待装配工件，上料速度快，可对装配工件进行连续装配工作，工作效率高；便于装配工件卡入至定位座上。

优选的，所述插板的端部上固定连接有手柄。

此项设置便于抽拉插板，使用方便。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的固定座左侧内部结构示意图；

图3为本实用新型的底座右侧结构示意图。

图中：1、装配液压机本体；2、液压缸；3、连接板；4、上压头；5、底座；6、定位座；7、支板；8、滑槽；9、固定座；10、固定槽；11、插板；12、插槽；13、手柄；14、滑块；15、工作台。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-3所示，一种弹簧装配液压机，包括装配液压机本体1，所述装配液压机本体1上通过螺栓固定安装有液压缸2，所述液压缸2的输出端固定连接有连接板3，所述连接板3的下端通过螺栓固定连接上压头4，所述装配液压机本体1包括底座5，所述底座5的上端固定连接有工作台15，所述工作台15上通过螺栓固定连接有定位座6，所述底座5的两侧均滑动连接有支板7，所述支板7的上端之间固定连接有固定座9，所述固定座9的下部滑动插接有插板11。

所述支板7的内侧上焊接固定有滑块14，所述底座5上设有与滑块14相匹配连接的滑槽8，提高了支板7与底座5连接结构的稳定性，从而便于对固定座9进行移动。

所述固定座9上贯穿设置有固定槽10，所述固定座9上设有与插板11相匹配连接的插槽12，所述插槽12与固定槽10相交且垂直设置，便于放置待装配的弹簧工件，上料方便有利于提高工作效率，插板11移动稳定拆卸方便。

所述固定槽10至少设有三个，且所述固定槽10的上下端与上压头4和定位座6相对应设置，可同时放置多个待装配工件，上料速度快，可对装配工件进行连续装配工作，工作效率高；便于装配工件卡入至定位座6上。

所述插板11的端部上固定连接有手柄13，便于抽拉插板11，使用方便。

具体的，使用时，液压缸2与装配液压机本体1内部的控制系统电性连接，把装配工件放入固定槽10中，推动支板7使得装配工件的上下端分别与上压头4和定位座6相对应，抽出插板11使得装配工件向下滑动套接至定位座6上，然后启动液压缸2带动上压头4进行下压，即把弹簧两端的端盖装配至金属管上，装配工作完成；该装置通过定位座6可对装配工件进行有效定位固定，保证装配的质量；通过支板7、固定座9、固定槽10和插板11，无需手动把待装配的弹簧工件套接至定位座6上，避免了上压头4造成意外伤害的隐患，保证了人身安全，并且上料速度快降低了人工劳动强度，有利于提高工作效率。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920030503.1

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209532626U

授权时间:20191025

主分类号:B23P 19/027

专利分类号:B23P19/027

范畴分类:26H;

申请人:无锡阿莱士金属制品有限公司

第一申请人:无锡阿莱士金属制品有限公司

申请人地址:214000 江苏省无锡市惠山区玉祁街道曙光村

发明人:薛进福;顾鑫

第一发明人:薛进福

当前权利人:无锡阿莱士金属制品有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/55126e4058484cd5fa7bc5cb.html