# 单点系泊论文_姜季江

导读:本文包含了单点系泊论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:单点,孟加拉,石油,链式,加里,印度尼西亚,公司。

### 单点系泊论文文献综述

姜季江[1]（2019）在《锚链分布方式对悬链式单点系泊浮筒系泊力的影响》一文中研究指出使用水动力和系泊分析软件进行建模和计算,分析了六锚链悬链式单点系泊浮筒在不同的锚链和锚点分布方式中的系泊力变化,探讨了抛锚位置对系泊系统的位移和拉力可能造成的影响。(本文来源于《机电设备》期刊2019年06期）

李佳霖,崔国军,周佳[2]（2019）在《管道局印度尼西亚拉维拉维单点系泊及陆上设施项目开球》一文中研究指出本报讯(记者 李佳霖 通讯员 崔国军 周佳)10月10日,管道局印度尼西亚拉维拉维单点系泊及陆上设施项目召开开球会,管道局承建的首个印度尼西亚国家石油公司(PERTAMINA)项目启动实施。项目位于印度尼西亚东加里曼丹岛巴里巴半市,由管道局东南亚(本文来源于《石油管道报》期刊2019-10-15）

余骁,董海防,朱刚,雷慧[3]（2019）在《软刚臂单点系泊装置对小型浮式平台性能影响研究》一文中研究指出软刚臂单点系泊是浅水海域FPSO重要的系泊方式之一,其结构尺寸及重量较大。通常FPSO排水量较大,软刚臂单点系泊装置对其影响可忽略不计。当软刚臂单点系泊装置用于排水量较小的浮式平台时,其对浮式平台的影响不可忽略。为研究单点系泊装置对小型浮式平台性能的影响,运用AQWA软件,基于耐波性理论基础,分别计算浮式平台在单点系泊状态和顺应式系泊状态下的频响及固有周期;采用时域分析方法,分别计算浮式平台在2种系泊状态下的运动响应。计算结果表明,单点系泊装置会减小浮式平台横摇频响峰值,增大其对应的周期,对纵摇和垂荡的频响影响不大;明显增大横摇和纵摇的固有周期,略微减小垂荡的周期,增大3个运动量的阻尼;增大横摇和垂荡的平均值以及垂荡的幅值,2种系泊方式对横摇和纵摇幅值的影响与风浪流方向分布有关。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2019年19期）

胡勇,李慧,朱刚,李雷,李光[4]（2019）在《基于ADAMS的塔架软刚臂单点系泊系统多自由度运动特性》一文中研究指出本文针对塔架软刚臂单点系泊系统与船体的相互耦合运动展开研究,采用ADAMS对软刚臂系统多自由度运动特性进行预测分析。分析发现,当船体横向运动时,软刚臂系统刚度和纵向时的变化趋势是一致的,相同位移下,其数值远小于纵向运动时的刚度。随着船体正向运动位移的增加,2条系泊腿的姿态逐渐不同,左系泊腿随着软刚臂自转,出现向上翘起,张力大于右系泊腿。通过船体纵向运动碰撞分析发现,船体靠近导管架8.19 m时,软刚臂与船船首甲板发生碰撞,其碰撞力达到8 251 N,这有利于对系泊系统进一步优化设计。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2019年19期）

张钊源[5]（2019）在《管道局推进孟加拉单点系泊项目设计采办工作》一文中研究指出本报讯(通讯员 张钊源)8月28日,管道局孟加拉单点系泊EPCC项目设计采办推进会在廊坊召开,管道局副总经理高建国主持会议,孟加拉石油公司(BPC)主席沙姆苏尔·拉合曼出席会议,并对管道局的工作进展给予肯定。孟加拉单点系泊项目设计分为陆上部分和海(本文来源于《石油管道报》期刊2019-09-05）

高堂钧[6]（2019）在《单点系泊系统旋转结构建造工艺研究》一文中研究指出单点系泊系统是当今海陆原油接卸的重要枢纽,其最大优势是将码头由岸边移至海上,解决了世界上绝大部分港口航道较窄、较浅、规模较小,不能与大型油轮和超大型油轮发展相匹配的矛盾,相对于建设码头浮筒的前期投资大大降低。该系统为可旋转海上浮体结构,油轮通过系船系统及输油管道连接将原油输送至陆地,油轮随环境影响将围绕单点系统自由旋转,因此,该系统旋转机构在建造阶段的工艺研究对后续使用阶段起到至关重要的作用。(本文来源于《化工管理》期刊2019年21期）

雷慧,余骁,王允,麻妍妍[7]（2019）在《水深对水上软刚臂单点系泊系统影响研究》一文中研究指出在渤海海域服役的大型FPSO作业水深较浅,水深的变化会直接影响FPSO运动性能。为研究水深对FPSO附加质量、阻尼系数、运动幅度以及波浪力等水动力参数的影响,应用AQWA软件,基于叁维势流理论,求解FPSO各项水动力参数;利用多体动力学方法,建立FPSO和软刚臂系统的耦合时域运动方程,求解FPSO的六自由度运动及系泊载荷。计算结果表明,附加质量在低频范围内对水深更为敏感;随着水深的减小,6个自由度上的阻尼呈均增大,且在低频时变化比较明显;纵荡响应幅值在低频时远大于高频;随着水深的减小,纵荡运动极值和系泊力均显着增大,各运动平均值有所增大。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2019年13期）

胡勇,董海防,梅国柱,李光明[8]（2019）在《一种新型单点系泊球面滑动轴承力学分析》一文中研究指出介绍了一种新型单点系泊球面滑动轴承,运用摩擦力学分析轴承的摩擦力矩,验证使用滑动轴承的可行性,运用数值分析方法对球面滑动轴承整体和局部进行力学分析。结果表明:在约束内圈底部凸缘下,球面滑动轴承承受系泊载荷,其整体区域应力远小于许用应力,轭头挂钩处变形较小;滑动衬板受力与外圈相似,从上部到下部前半球变形量逐渐减小,后半球变形量逐渐增大,并且由于最外缘衬板的尖锐边角引起应力集中,最大应力达160 MPa,其连接螺栓变形从上部到下部呈减小趋势。(本文来源于《轴承》期刊2019年07期）

李程,孙铁峰,王松显[9]（2019）在《风从东方来 丝路花正开》一文中研究指出一带一路,一个充满想象的词汇。一带一路,一篇写满梦想的文章。6月初的孟加拉吉大港马特巴里岛上,身着工装忙碌的管道人让这片水域生动起来。作为2016年习近平主席出访孟加拉见签27个项目中第一个落地实施的项目,管道人在单点系泊项目建设过程(本文来源于《石油管道报》期刊2019-06-17）

王直[10]（2019）在《什么是单点系泊》一文中研究指出单点系泊源于英文"Single Point Mooring"。其原理很简单,传统的固定码头卸油方式是:油轮进港靠泊,通过管道卸油至岸;单点系泊则是油轮不用靠港,而是在离岸足够水深处,设置一浮单点卸油装置,通过漂浮在海面上的浮筒和铺设在海底与陆地贮藏系统连接的管道,将油卸输至岸。与固(本文来源于《石油知识》期刊2019年03期）

### 单点系泊论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本报讯(记者 李佳霖 通讯员 崔国军 周佳)10月10日,管道局印度尼西亚拉维拉维单点系泊及陆上设施项目召开开球会,管道局承建的首个印度尼西亚国家石油公司(PERTAMINA)项目启动实施。项目位于印度尼西亚东加里曼丹岛巴里巴半市,由管道局东南亚

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 单点系泊论文参考文献

[1].姜季江.锚链分布方式对悬链式单点系泊浮筒系泊力的影响[J].机电设备.2019

[2].李佳霖,崔国军,周佳.管道局印度尼西亚拉维拉维单点系泊及陆上设施项目开球[N].石油管道报.2019

[3].余骁,董海防,朱刚,雷慧.软刚臂单点系泊装置对小型浮式平台性能影响研究[J].舰船科学技术.2019

[4].胡勇,李慧,朱刚,李雷,李光.基于ADAMS的塔架软刚臂单点系泊系统多自由度运动特性[J].舰船科学技术.2019

[5].张钊源.管道局推进孟加拉单点系泊项目设计采办工作[N].石油管道报.2019

[6].高堂钧.单点系泊系统旋转结构建造工艺研究[J].化工管理.2019

[7].雷慧,余骁,王允,麻妍妍.水深对水上软刚臂单点系泊系统影响研究[J].舰船科学技术.2019

[8].胡勇,董海防,梅国柱,李光明.一种新型单点系泊球面滑动轴承力学分析[J].轴承.2019

[9].李程,孙铁峰,王松显.风从东方来丝路花正开[N].石油管道报.2019

[10].王直.什么是单点系泊[J].石油知识.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5552369ded6ffd93c5992946.html