# 一种线路板缺陷的检测装置论文和设计-林振中

### 全文摘要

本实用新型公开了一种线路板缺陷的检测装置，属于检测设备技术领域，包括显示主板及安装在显示主板上的显示屏、控制按钮和开关旋钮，显示主板连接有第一旋转轴，第一旋转轴连接有显微镜和固定横杆，固定横杆上设置有固定立杆，固定立杆上连接有固定连接杆，固定连接杆的一端设置有支撑杆。本实用新型的固定装置可以对待检测的线路板起到固定的作用，防止在检测线路板的过程中因外力导致检测台发生较大的移动而导致线路板的位置也发生改变，能更加稳定的对线路板进行检测，提高了检测的效率。本实用新型的电动伸缩杆可以升高检测台的高度，使个子较高的使用者方便使用检测装置对线路板进行检测，扩大了检测装置的适用人群。

### 主设计要求

1.一种线路板缺陷的检测装置，其特征在于：包括显示主板（1）及安装在所述显示主板（1）上的显示屏（2）、控制按钮（3）和开关旋钮（4），所述显示主板（1）连接有第一旋转轴（5），所述第一旋转轴（5）连接有显微镜（6）和固定横杆（7），所述固定横杆（7）上设置有固定立杆（8），所述固定立杆（8）上连接有固定连接杆（9），所述固定连接杆（9）的一端设置有支撑杆（11），所述支撑杆（11）的下方设置有第二旋转轴（12）及设置在所述第二旋转轴（12）下方的检测台（13），所述检测台（13）上设置有固定装置（16），所述固定装置（16）包括第一固定板（1601）、安装在所述第一固定板（1601）下方的弹簧（1602）和安装在所述弹簧（1602）下方的第二固定板（1603）。

### 设计方案

1.一种线路板缺陷的检测装置，其特征在于：包括显示主板（1）及安装在所述显示主板（1）上的显示屏（2）、控制按钮（3）和开关旋钮（4），所述显示主板（1）连接有第一旋转轴（5），所述第一旋转轴（5）连接有显微镜（6）和固定横杆（7），所述固定横杆（7）上设置有固定立杆（8），所述固定立杆（8）上连接有固定连接杆（9），所述固定连接杆（9）的一端设置有支撑杆（11），所述支撑杆（11）的下方设置有第二旋转轴（12）及设置在所述第二旋转轴（12）下方的检测台（13），所述检测台（13）上设置有固定装置（16），所述固定装置（16）包括第一固定板（1601）、安装在所述第一固定板（1601）下方的弹簧（1602）和安装在所述弹簧（1602）下方的第二固定板（1603）。

2.根据权利要求1所述的一种线路板缺陷的检测装置，其特征在于：所述检测台（13）下方设置有电动伸缩杆（14）及设置在所述电动伸缩杆（14）下方的真空吸盘（15）。

3.根据权利要求1所述的一种线路板缺陷的检测装置，其特征在于：所述固定立杆（8）安装在所述固定横杆（7）的一端。

4.根据权利要求1所述的一种线路板缺陷的检测装置，其特征在于：所述固定连接杆（9）与所述支撑杆（11）通过转杆（10）连接。

5.根据权利要求1所述的一种线路板缺陷的检测装置，其特征在于：所述第二固定板（1603）与所述检测台（13）的连接处设置有安装在所述检测台（13）内部的第二固定板固定凹槽（17）。

6.根据权利要求1所述的一种线路板缺陷的检测装置，其特征在于：所述第一旋转轴（5）安装在所述显示主板（1）的下方，所述显微镜（6）安装在所述第一旋转轴（5）的下方，所述固定横杆（7）安装在所述第一旋转轴（5）的一侧。

7.根据权利要求1所述的一种线路板缺陷的检测装置，其特征在于：所述第二固定板（1603）的正截面为L形。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及线路板，特别是涉及一种线路板缺陷的检测装置，属于检测设备技术领域。

背景技术

电路板的名称有：陶瓷电路板，氧化铝陶瓷电路板，氮化铝陶瓷电路板，线路板，PCB板，铝基板，高频板，厚铜板，阻抗板，PCB，超薄线路板，超薄电路板，印刷（铜刻蚀技术）电路板等。电路板使电路迷你化、直观化，对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。

在对线路板进行生产过程中，经常拿取样品进行检测，亦或者在使用线路板过程中遇到故障，我们需要用检测装置对线路板进行检测，目前的检测装置的底座较低，无法根据实际使用环境进行调节，若用于放置检测装置的桌面也较低的话，会影响到检测者对检测装置的使用。

实用新型内容

本实用新型的主要目的是为了提供一种线路板缺陷的检测装置，使检测装置上的检测台可以被调高。

本实用新型的目的可以通过采用如下技术方案达到：

一种线路板缺陷的检测装置，包括显示主板及安装在所述显示主板上的显示屏、控制按钮和开关旋钮，所述显示主板连接有第一旋转轴，所述第一旋转轴连接有显微镜和固定横杆，所述固定横杆上设置有固定立杆，所述固定立杆上连接有固定连接杆，所述固定连接杆的一端设置有支撑杆，所述支撑杆的下方设置有第二旋转轴及设置在所述第二旋转轴下方的检测台，所述检测台上设置有固定装置，所述固定装置包括第一固定板、安装在所述第一固定板下方的弹簧和安装在所述弹簧下方的第二固定板。

优选的，所述检测台下方设置有电动伸缩杆及设置在所述电动伸缩杆下方的真空吸盘。

优选的，所述固定立杆安装在所述固定横杆的一端。

优选的，所述固定连接杆与所述支撑杆通过转杆连接。

优选的，所述第二固定板与所述检测台的连接处设置有安装在所述检测台内部的第二固定板固定凹槽。

优选的，所述第一旋转轴安装在所述显示主板的下方，所述显微镜安装在所述第一旋转轴的下方，所述固定横杆安装在所述第一旋转轴的一侧。

优选的，所述第二固定板的正截面为L形。

本实用新型的有益技术效果：

1、本实用新型提供的固定装置可以对待检测的线路板起到固定的作用，防止在检测线路板的过程中因外力导致检测台发生较大的移动而导致线路板的位置也发生改变，能更加稳定的对线路板进行检测，提高了检测的效率。

2、本实用新型提供的电动伸缩杆可以升高检测台的高度，使个子较高的使用者方便使用检测装置对线路板进行检测，扩大了检测装置的适用人群。

3、本实用新型提供的真空吸盘可以使检测台固定在桌面上，有效的降低了因外力碰撞而导致检测台移动的幅度，提高了检测装置在使用和闲置过程中的稳定性。

附图说明

图1为按照本实用新型的实施例的显示屏正视结构示意图；

图2为按照本实用新型的实施例的支架右视结构示意图；

图3为按照本实用新型的实施例的固定装置剖面结构示意图；

图4为按照本实用新型的实施例的线路板盛放板立体结构示意图。

图中：1-显示主板，2-显示屏，3-控制按钮，4-开关旋钮，5-第一旋转轴，6-显微镜，7-固定横杆，8-固定立杆，9-固定连接杆，10-转杆，11-支撑杆，12-第二旋转轴，13-检测台，14-电动伸缩杆，15-真空吸盘，16-固定装置，1601-第一固定板，1602-弹簧，1603-第二固定板，17-第二固定板固定凹槽。

具体实施方式

为使本领域技术人员更加清楚和明确本实用新型的技术方案，下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步详细的描述，但本实用新型的实施方式不限于此。

如图1-图4所示，本实施例提供的线路板缺陷的检测装置，包括显示主板1及安装在显示主板1上的显示屏2、控制按钮3和开关旋钮4，显示主板1连接有第一旋转轴5，第一旋转轴5连接有显微镜6和固定横杆7，固定横杆7上设置有固定立杆8，固定立杆8上连接有固定连接杆9，固定连接杆9的一端设置有支撑杆11，支撑杆11的下方设置有第二旋转轴12及设置在第二旋转轴12下方的检测台13，检测台13上设置有固定装置16，固定装置16包括第一固定板1601、安装在第一固定板1601下方的弹簧1602和安装在弹簧1602下方的第二固定板1603。

在本实施例中，如图2所示，检测台13下方设置有电动伸缩杆14及设置在电动伸缩杆14下方的真空吸盘15，为了方便升高检测台13的所处位置高度，以及使检测装置固定在桌面上。

在本实施例中，如图1所示，固定立杆8安装在固定横杆7的一端，起到连接固定的作用。

在本实施例中，如图2所示，固定连接杆9与支撑杆11通过转杆10连接，为了使固定连接杆9能够上下转动。

在本实施例中，如图2-图4所示，第二固定板1603与检测台13的连接处设置有安装在检测台13内部的第二固定板固定凹槽17，方便将固定装置16固定在检测台13上。

在本实施例中，如图1所示，第一旋转轴5安装在显示主板1的下方，显微镜6安装在第一旋转轴5的下方，为了能对检测台13上的线路板进行观察，固定横杆7安装在第一旋转轴5的一侧，起到支撑显示主板1的作用。

在本实施例中，如图3所示，第二固定板1603的正截面为L形，方便插入第二固定板固定凹槽17且能对弹簧1602进行固定。

如图1-图4所示，本实施例提供的一种线路板缺陷的检测装置使用流程为：

步骤1：首先将该检测装置放置在水平的桌面上，使真空吸盘15的底侧表面紧贴桌面，直至真空吸盘15与桌面之间没有空气即可；

步骤2：将第二固定板1603插入检测台13上的第二固定板固定凹槽17，将待检测的线路板的某一侧边放在第一固定板1601和检测台13之间的位置，在弹簧1602的作用力下，第一固定板1601会压紧线路板，使线路板不易发生移动；

步骤3：个子较高的人在使用检测装置的时候，若桌面的高度较矮，使用者使用检测装置不舒服，那么使用者可以控制伸长电动伸缩杆14，使检测台13的高度升高至合适的位置即可。

综上所述，在本实施例中，本实施例提供的固定装置16可以对待检测的线路板起到固定的作用，防止在检测线路板的过程中因外力导致检测台13发生较大的移动而导致线路板的位置也发生改变，能更加稳定的对线路板进行检测，提高了检测的效率。本实施例提供的电动伸缩杆14可以升高检测台13的高度，使个子较高的使用者方便使用检测装置对线路板进行检测，扩大了检测装置的适用人群。本实施例提供的真空吸盘15可以使检测台13固定在桌面上，有效的降低了因外力碰撞而导致检测台13移动的幅度，提高了检测装置在使用和闲置过程中的稳定性。

以上所述，仅为本实用新型进一步的实施例，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型所公开的范围内，根据本实用新型的技术方案及其构思加以等同替换或改变，都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920075526.4

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209432723U

授权时间:20190924

主分类号:G01N 21/956

专利分类号:G01N21/956

范畴分类:31E;

申请人:深圳市爱丁普电子科技有限公司

第一申请人:深圳市爱丁普电子科技有限公司

申请人地址:518101 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路时代中心11楼A.B（办公场所）

发明人:林振中;林建华

第一发明人:林振中

当前权利人:深圳市爱丁普电子科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/558500eb6a883b3ea3afaa22.html