# 一种木材木板高精度切割装置论文和设计-邱桂华

### 全文摘要

本实用新型涉及切割装置技术领域，尤其是一种木材木板高精度切割装置，包括底板，所述底板上设有驱动水平设置的主轴绕其轴线旋转的驱动机构，所述主轴上等距设有定位孔，所述主轴上套设有多个安装座，所述安装座与主轴之间滑动连接，所述安装座上螺纹安装有定位螺钉，所述定位螺钉穿过安装座且端部螺纹安装在其中一个定位孔内，所述安装座的外部固定有与主轴同轴的锯片，所述底板的上部且位于主轴的下方设有输送机构。采用等距设置的锯片对木板进行切割，能够高效地将木板切割成多块长条板；通过控制安装座之间的距离能够改变锯片之间的距离，从而控制长条板的宽度，无需人工丈量，减少误差，精度得到提高。

### 主设计要求

1.一种木材木板高精度切割装置，包括底板(1)，其特征在于，所述底板(1)上设有驱动水平设置的主轴(10)绕其轴线旋转的驱动机构，所述主轴(10)上等距设有定位孔(8)，所述主轴(10)上套设有多个安装座(6)，所述安装座(6)与主轴(10)之间滑动连接，所述安装座(6)上螺纹安装有定位螺钉(9)，所述定位螺钉(9)穿过安装座(6)且端部螺纹安装在其中一个定位孔(8)内，所述安装座(6)的外部固定有与主轴(10)同轴的锯片(7)，所述底板(1)的上部且位于主轴(10)的下方设有输送机构。

### 设计方案

1.一种木材木板高精度切割装置，包括底板(1)，其特征在于，所述底板(1)上设有驱动水平设置的主轴(10)绕其轴线旋转的驱动机构，所述主轴(10)上等距设有定位孔(8)，所述主轴(10)上套设有多个安装座(6)，所述安装座(6)与主轴(10)之间滑动连接，所述安装座(6)上螺纹安装有定位螺钉(9)，所述定位螺钉(9)穿过安装座(6)且端部螺纹安装在其中一个定位孔(8)内，所述安装座(6)的外部固定有与主轴(10)同轴的锯片(7)，所述底板(1)的上部且位于主轴(10)的下方设有输送机构。

2.根据权利要求1所述的一种木材木板高精度切割装置，其特征在于，所述驱动机构包括固定在底板(1)上的第一电机(2)，所述主轴(10)的两端均同轴连接有连轴(11)，两个所述连轴(11)分别转动安装在两个转动支架(5)上，两个所述转动支架(5)分别固定在底板(1)的两侧，其中一个所述连轴(11)端部以及第一电机(2)的输出轴端部均同轴连接有带轮(4)，两个所述带轮(4)之间连接有传动带(3)。

3.根据权利要求1所述的一种木材木板高精度切割装置，其特征在于，所述输送机构包括垂直设在底板(1)两侧的侧支架(18)，两个所述侧支架(18)之间水平转动连接有多个输送轴(20)，所述输送轴(20)上等距设有与之同轴的输送轮(15)，不同所述输送轴(20)上的输送轮(15)之间共同连接有输送带(17)，其中一个所述输送轴(20)与第二电机(13)的输出轴同轴连接。

4.根据权利要求3所述的一种木材木板高精度切割装置，其特征在于，所述侧支架(18)的上部连接有竖直设置的限位板(19)，两个所述限位板(19)分别与木板(16)的两侧接触，所述限位板(19)的上部等距转动安装有压轮(14)，所述压轮(14)底部压住木板(16)的边缘。

5.根据权利要求1所述的一种木材木板高精度切割装置，其特征在于，所述底板(1)的中部凹陷形成集尘槽(21)，所述底板(1)的底部两侧垂直连接有支板(22)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及切割装置技术领域，尤其涉及一种木材木板高精度切割装置。

背景技术

木材加工过程中，常用的加工步骤为切割，这就需要用到切割机，现有技术中木材的切割装置结构简单，只具有切割功能，对木材的尺寸的控制需要依靠人工丈量，例如将一块整板切割成多块相同规格的长板需要的操作过程为，测量、切割一块长条板、再次测量、切割下一块长条板，操作繁琐，而且容易因为测量的误差导致切割的长条板尺寸不一致。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在效率低、误差大的缺点，而提出的一种木材木板高精度切割装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

设计一种木材木板高精度切割装置，包括底板，所述底板上设有驱动水平设置的主轴绕其轴线旋转的驱动机构，所述主轴上等距设有定位孔，所述主轴上套设有多个安装座，所述安装座与主轴之间滑动连接，所述安装座上螺纹安装有定位螺钉，所述定位螺钉穿过安装座且端部螺纹安装在其中一个定位孔内，所述安装座的外部固定有与主轴同轴的锯片，所述底板的上部且位于主轴的下方设有输送机构。

优选的，所述驱动机构包括固定在底板上的第一电机，所述主轴的两端均同轴连接有连轴，两个所述连轴分别转动安装在两个转动支架上，两个所述转动支架分别固定在底板的两侧，其中一个所述连轴端部以及第一电机的输出轴端部均同轴连接有带轮，两个所述带轮之间连接有传动带。

优选的，所述输送机构包括垂直设在底板两侧的侧支架，两个所述侧支架之间水平转动连接有多个输送轴，所述输送轴上等距设有与之同轴的输送轮，不同所述输送轴上的输送轮之间共同连接有输送带，其中一个所述输送轴与第二电机的输出轴同轴连接。

优选的，所述侧支架的上部连接有竖直设置的限位板，两个所述限位板分别与木板的两侧接触，所述限位板的上部等距转动安装有压轮，所述压轮底部压住木板的边缘。

优选的，所述底板的中部凹陷形成集尘槽，所述底板的底部两侧垂直连接有支板。

本实用新型提出的一种木材木板高精度切割装置，有益效果在于：

1、采用等距设置的锯片对木板进行切割，能够高效地将木板切割成多块长条板；

2、通过控制安装座之间的距离能够改变锯片之间的距离，从而控制长条板的宽度，无需人工丈量，减少误差，精度得到提高。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种木材木板高精度切割装置的结构示意图；

图2为沿图1中A-A的截面示意图。

图中：底板1、第一电机2、传动带3、带轮4、转动支架5、安装座6、锯片7、定位孔8、定位螺钉9、主轴10、连轴11、中轴12、第二电机13、压轮14、输送轮15、木板16、输送带17、侧支架18、限位板19、输送轴20、集尘槽21、支板22。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-2，一种木材木板高精度切割装置，包括底板1，底板1的中部凹陷形成集尘槽21，集尘槽21用于收集切割产生的碎屑。底板1的底部两侧垂直连接有支板22。

底板1上设有驱动水平设置的主轴10绕其轴线旋转的驱动机构，主轴10上等距设有定位孔8，主轴10上套设有多个安装座6，安装座6与主轴10之间滑动连接，安装座6上螺纹安装有定位螺钉9，定位螺钉9穿过安装座6且端部螺纹安装在其中一个定位孔8内，安装座6的外部固定有与主轴10同轴的锯片7，底板1的上部且位于主轴10的下方设有输送机构。主轴10旋转的情况下，锯片7旋转对木板16进行切割，由于设置了多个锯片7同时进行切割，能够在一次输送的情况下，将木板切割成多块，效率得到提高，且通过移动安装座6并将定位螺钉9固定到定位孔8内，能够调整锯片7之间的距离，从而改变切割后长条板的宽度，无需人工丈量，提高了切割尺寸的精度。

驱动机构包括固定在底板1上的第一电机2，主轴10的两端均同轴连接有连轴11，两个连轴11分别转动安装在两个转动支架5上，两个转动支架5分别固定在底板1的两侧，其中一个连轴11端部以及第一电机2的输出轴端部均同轴连接有带轮4，两个带轮4之间连接有传动带3。第一电机2通过带轮4和传动带3带动主轴10旋转，在实际应用中，主轴也可以采用截面为矩形的轴，这样更加方便带动安装座6一起旋转。

输送机构包括垂直设在底板1两侧的侧支架18，两个侧支架18之间水平转动连接有多个输送轴20，输送轴20上等距设有与之同轴的输送轮15，不同输送轴20上的输送轮15之间共同连接有输送带17，其中一个输送轴20与第二电机13的输出轴同轴连接。第二电机13带动输送轮15旋转，从而使得上输送带17对木板16进行输送，输送带17之间的间隙方便锯片7切割木板16时通过。

侧支架18的上部连接有竖直设置的限位板19，两个限位板19分别与木板16的两侧接触，限位板19的上部等距转动安装有压轮14，压轮14底部压住木板16的边缘。限位板19用于限制木板16两侧的位置，压轮14用于将木板16压在输送带17上，方便稳定地输送木板16。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920074034.3

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209793962U

授权时间:20191217

主分类号:B27B5/06

专利分类号:B27B5/06;B27B5/29

范畴分类:26G;

申请人:惠州市三人行科教设备有限公司

第一申请人:惠州市三人行科教设备有限公司

申请人地址:516199 广东省惠州市博罗县罗阳镇云步村南门岭村

发明人:邱桂华;刘玉朋;杨展浪

第一发明人:邱桂华

当前权利人:惠州市三人行科教设备有限公司

代理人:毛雨田

代理机构:11504

代理机构编号:北京力量专利代理事务所(特殊普通合伙) 11504

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/55b6d7ea797b20f43f37d9cf.html