# 一种脉冲式双侧排气仓顶除尘器论文和设计-黄真彪

### 全文摘要

本实用新型公开了一种脉冲式双侧排气仓顶除尘器，解决现有仓顶除尘器存在除尘效果不佳、且除尘效率不高的问题。本实用新型包括机体和设置在机体上的脉冲喷吹控制组件，设置在机体上方并与其连通的顶盖，以及排气罩；所述顶盖采用等腰梯形结构设计，其两腰上均开设有一个面积相同的排气口；所述排气罩数量与排气口对应，并对应罩在排气口上。本实用新型实现了除尘器的双侧排气，采用此种排气设计方式，可以使除尘器的排气更加顺畅，并能阻止雨水进入到机体内部，防止脉冲喷吹控制组件相关部件发生堵塞，从而有效地优化了除尘器、尤其是脉冲式除尘器的整体除尘效果，并提高了除尘的效率，延长了脉冲喷吹控制组件的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种脉冲式双侧排气仓顶除尘器，包括机体(1)和设置在机体上的脉冲喷吹控制组件(2)，其特征在于，还包括设置在机体(1)上方并与其连通的顶盖(3)，以及排气罩(5)；所述顶盖(3)采用等腰梯形结构设计，其两腰上均开设有一个面积相同的排气口(4)；所述排气罩数量与排气口对应，并对应罩在排气口上。

### 设计方案

1.一种脉冲式双侧排气仓顶除尘器，包括机体(1)和设置在机体上的脉冲喷吹控制组件(2)，其特征在于，还包括设置在机体(1)上方并与其连通的顶盖(3)，以及排气罩(5)；所述顶盖(3)采用等腰梯形结构设计，其两腰上均开设有一个面积相同的排气口(4)；所述排气罩数量与排气口对应，并对应罩在排气口上。

2.根据权利要求1所述的一种脉冲式双侧排气仓顶除尘器，其特征在于，所述排气罩(5)由位于排气口两侧的侧板以及位于排气口上方的弧形板构成。

3.根据权利要求2所述的一种脉冲式双侧排气仓顶除尘器，其特征在于，所述顶盖(3)上还设有吊耳(6)。

4.根据权利要求2或3所述的一种脉冲式双侧排气仓顶除尘器，其特征在于，所述顶盖(3)与机体(1)采用螺栓连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种除尘器，具体涉及的是一种脉冲式双侧排气仓顶除尘器。

背景技术

目前，在粉体行业加工生产中，除尘是一项必要的设备，可以保证生产的安全性，仓顶除尘器可分有漏斗及无漏斗式；主要安装在料仓顶部，或料仓上开孔连接仓顶除尘器。

现有的除尘设备一般都采用大型结构，占地面积大，需要一定的占地面积，能耗与运行成本比较高，收集的物料一般很难回收利用；操作繁琐，成本高；滤筒的使用寿命比价段短。

基于此，专利公开号为CN203227371U公开了一种仓顶除尘器，其是将除尘器直接安装在料仓上，不仅免去了设备占地面积，而且其采用全自动压缩空气脉冲清灰方式，使滤筒的使用寿命更长，并确保除尘机持续低阻力运行。

然而，在实际应用过程中，虽然该种仓顶除尘器采用了脉冲的方式进行清灰，但由于其采用的是单侧出风的方式，因而在排气方面不是非常顺畅，这导致了其除尘的效果受到了较大的影响，且除尘效率不够高。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种脉冲式双侧排气仓顶除尘器，主要解决现有仓顶除尘器存在除尘效果不佳、且除尘效率不高的问题。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

一种脉冲式双侧排气仓顶除尘器，包括机体和设置在机体上的脉冲喷吹控制组件，还包括设置在机体上方并与其连通的顶盖，以及排气罩；所述顶盖采用等腰梯形结构设计，其两腰上均开设有一个面积相同的排气口；所述排气罩数量与排气口对应，并对应罩在排气口上。

具体地说，所述排气罩由位于排气口两侧的侧板以及位于排气口上方的弧形板构成。

为方便实现吊装，所述顶盖上还设有吊耳。

进一步地，所述顶盖与机体采用螺栓连接。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

(1)本实用新型通过在机体上设计一个等腰梯形结构的顶盖，该顶盖与机体互通，并且顶盖两侧均开设有一个面积相同的排气口，然后结合排气罩的形状和结构设计，实现了除尘器的双侧排气，采用此种排气设计方式，可以使除尘器的排气更加顺畅、且排气量增加；同时，采用本实用新型的结构设计，还有利于平衡机体内的气压，防止在上料的过程中，由于压力大而发生爆仓的危险。

(2)本实用新型中的排气罩由位于排气口两侧的侧板以及位于排气口上方的弧形板构成，采用此种结构设计的排气罩，能保证顺畅排气的同时，还因为自身有适宜的下滑角(弧形板形状特点)，所以能够阻止雨水进入到机体内部，从而有效地优化了除尘器、尤其是脉冲式除尘器的整体除尘效果，并提高了除尘的效率，延长了脉冲喷吹控制组件的使用寿命。

(3)本实用新型中，顶盖与机体采用螺栓连接，可便于顶盖的拆装和对机体的检修。

附图说明

图1为本实用新型的主视图。

图2为本实用新型的侧视图。

其中，附图标记对应的名称为：

1-机体，2-脉冲喷吹控制组件，3-顶盖，4-排气口，5-排气罩，6-吊耳。

具体实施方式

下面结合附图说明和实施例对本实用新型作进一步说明，本实用新型的方式包括但不仅限于以下实施例。

实施例

如图1、2所示，本实用新型提供了一种脉冲式双侧排气仓顶除尘器，其主要由机体1、脉冲喷吹控制组件2(此部分与现有技术一致，主要由滤袋、储气罐、脉冲控制仪等部件组成)、顶盖3、排气罩5构成。所述的顶盖3采用等腰梯形结构设计，其设置在机体1上方并与其连通(本实施例中，顶盖与机体采用螺栓连接)，该顶盖3两侧均开设有一个面积相同的排气口4用于排放洁净气体。所述的排气罩5数量上与排气口4对应，并对应罩在排气口上。本实施例中的排气罩由位于排气口两侧的侧板以及位于排气口上方的弧形板构成，如图1、2所示。

此外，在顶盖3上还设置有吊耳6，便于将除尘器整体进行吊装，从而更能有效地结合场地的实际面积来安放除尘器。

本实用新型通过合理的结构设计，借助顶盖及其双侧排气口和排气罩的作用，实现了除尘器的双侧排气，采用此种排气设计方式，可以使除尘器的排气更加顺畅，并能避免发生爆仓的现象，从而有效地优化了除尘器、尤其是脉冲式除尘器的整体除尘效果，使其工作更加顺畅，并提高了除尘的效率(据测试，本实用新型相比传统的除尘器来说，其除尘的效率可提高近40％)。

上述实施例仅为本实用新型的优选实施方式之一，不应当用于限制本实用新型的保护范围，但凡在本实用新型的主体设计思想和精神上作出的毫无实质意义的改动或润色，其所解决的技术问题仍然与本实用新型一致的，均应当包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920125120.2

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209530352U

授权时间:20191025

主分类号:B01D 46/02

专利分类号:B01D46/02;B01D46/04;B01D46/42

范畴分类:23A;41B;

申请人:成都兴业邦达重工机械有限公司

第一申请人:成都兴业邦达重工机械有限公司

申请人地址:611230 四川省成都市崇州经济开发区宏业大道北段1205号

发明人:黄真彪

第一发明人:黄真彪

当前权利人:成都兴业邦达重工机械有限公司

代理人:贺凤

代理机构:51239

代理机构编号:成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/55d248723072a194c234069e.html