# 捣打料论文_李连洲

导读:本文包含了捣打料论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:英石,尖晶石,添加剂,感应炉,干式,性能,微粉。

### 捣打料论文文献综述

李连洲[1]（2019）在《硅质捣打料性能与其配料组成的关系》一文中研究指出论述了某些矿物添加剂对硅质捣打料物理机械性能影响的研究结果。为了分析含有矿物添加剂的硅质捣打料的最佳配料组成,查明了配料中矿物添加剂的最大添加量。(本文来源于《耐火与石灰》期刊2019年03期）

袁辅平[2]（2019）在《炉底垫层捣打料的实践与改进》一文中研究指出介绍了垫层用捣打料在固定式阳极炉的使用情况,探讨了铜液侵蚀捣打料层的机理及其对炉役寿命的负面影响。详细介绍了镁质捣打料、镁铁捣打料、加强型镁铁捣打料与电炉用镁铬质捣打料的成分配比、施工、养护与应用情况及对炉寿的影响。(本文来源于《工业炉》期刊2019年03期）

许欢,王玺堂,王周福,马妍,刘浩[3]（2018）在《添加Y_2O_3对铝镁质干式捣打料微观组织和性能的影响》一文中研究指出以电熔白刚玉、电熔镁砂、活性氧化铝为主要原料,以Y_2O_3为添加剂,分别在1300、1400、1500、1600℃温度下保温3h制备铝镁质干式捣打料。研究在不同煅烧温度下添加Y_2O_3对铝镁质干式捣打料物相组成、显微结构、烧结性能、力学性能的影响。研究结果表明,适量Y_2O_3的引入能促进尖晶石材料的烧结,当温度低于1400℃时,Y_2O_3与Al_2O_3通过固相反应形成亚稳相的YAlO3(YAP),随着温度的上升,YAP逐渐被Y3Al5O12(YAG)所取代,其中,Y3+在高温下易固溶到尖晶石晶格内,促进其晶界迁移和晶粒长大,使材料的致密度得到明显提高;在1600℃保温3h的热处理条件下,添加0.5%~1.0%Y2O3所制铝镁质干式捣打料具有较好的烧结性能和力学性能,其中,添加1.0%Y_2O_3所制材料的线变化率约为2.7%、显气孔率为26%、体积密度为2.8g·cm-3、常温耐压强度约为15.4 MPa、高温抗折强度达3.8 MPa。(本文来源于《武汉科技大学学报》期刊2018年05期）

朱岳屏[4]（2018）在《免加热碳质捣打料炉衬关键技术与应用》一文中研究指出前言碳质捣打炉衬由于具有整体性、无裂缝、操作方便、成本低、寿命长、绿色环保,并且在使用过程中能够避免传统方法砌筑的炉衬常常出现的炭砖上浮、漏铁等炉衬损坏影响炉子正常运行的现象发生,越来越得到用户的青睐。但是目前市面上使用的碳质捣打炉衬材料存在需要加热软(本文来源于《第26届全国铁合金学术研讨会论文集（下册）》期刊2018-09-12）

邹祖桥,刘栋梁,胡正刚[5]（2017）在《提高炭素捣打料导热系数分析》一文中研究指出针对高炉炭素捣打料实际工作温度低,而炭素捣打料导热系数检测制样高温焙烧情况,进行了炭素捣打料标准制定,该标准不仅要求导热系数高,而且导热系数测量制样只进行低温固化;为提高炭素捣打料导热系数,通过实验研究分析,提出了高导热炭素捣打料生产技术关键;并通过实验进行了不同结合剂炭素捣打料适用部位分析。(本文来源于《第十一届中国钢铁年会论文集——S01.炼铁与原料》期刊2017-11-21）

许欢,王玺堂,王周福,马妍,刘浩[6]（2017）在《Y_2O_3添加剂对铝镁质干式捣打料性能的影响》一文中研究指出以电熔白刚玉、电熔镁砂为主要原料,Y_2O_3为添加剂,分别在1300,1400,1500,1600℃温度下保温3h制备了镁铝质干式捣打料。研究了Y_2O_3的添加量、煅烧温度对镁铝质干式捣打料烧结性能、力学性能、物相演变及显微结构的影响。研究结果表明:适宜量Y_2O_3的引入在较低温度即能显着地促进尖晶石材料的反应烧结。当温度低于1400℃时,Y_2O_3通过固相反应形成了亚稳相YAlO_3,活化晶格,促进了Al~(3+)离子迁移。当温度高于1500℃时,YAlO_3开始转化成Y_3Al_5O_(12)。当Y_2O_3添加量过多时,导致过多Y_3Al_5O_(12)生成分布于晶界处阻碍了晶界迁移和晶粒长大,在晶界处留下较多封闭气孔。在1600℃×3h条件下当Y_2O_3加入量在0.5~1%时,制品可以获得较好的综合性能,其线变化率约为3%,显气孔率和体积密度分别为26%和2.8g/cm~3,耐压强度约为17.68MPa。(本文来源于《2017·武汉耐火材料学术年会摘要集》期刊2017-10-15）

杨伟,李宏儒,孙巍伟,曹凤玲,费方[7]（2017）在《利用挡渣墙回收料研制的中间包座砖捣打料》一文中研究指出利用回收挡渣墙颗粒料,通过引入石英砂解决了捣打料的体积稳定性问题。非水环保的有机增塑剂延长了保存时间,施工简单,无跑料、偏析问题。达到了传统铝质中间包捣打料相同的安全使用效果。(本文来源于《第十四届全国不定形耐火材料学术会议论文集》期刊2017-09-20）

柴志南,邓承继,丁双双,祝洪喜,丁军[8]（2017）在《SiO_2微粉加入量对铝镁质捣打料性能的影响》一文中研究指出为了进一步提高现有铝镁质干式捣打料的性能,以粒度5~3、3~1、≤1和≤0.074 mm的电熔白刚玉及粒度≤0.088 mm的电熔镁砂细粉为主要原料,以分析纯SiO_2微粉和α-Al_2O_3微粉为添加剂,制备了铝镁质捣打料。研究了SiO_2微粉加入量(质量分数分别为1%、2%、3%、4%、5%)对铝镁质捣打料的烧后线变化率,烧后试样的显气孔率、体积密度、常温耐压强度、物相组成等的影响。结果显示:随着SiO_2微粉加入量的增多,铝镁质捣打料的烧后线变化率逐渐减小,从膨胀1.41%变化至收缩1.51%;烧后试样的显气孔率逐渐减小,体积密度不规律地增大,常温耐压强度基本上呈增大趋势;SiO_2微粉加入量为2%(w)的烧后试样的物相主要为α-Al_2O_3和Al_2MgO_4以及微量的α-SiO_2。综合考虑各项性能,铝镁质捣打料中SiO_2微粉加入量以2%(w)为宜。(本文来源于《耐火材料》期刊2017年01期）

孟海平,吉小军,薛一晟[9]（2017）在《添加锆英石微粉对玻璃窑用锆英石捣打料的性能研究》一文中研究指出以锆英石荒坯为骨料,锆英石粉为细粉,磷酸二氢铝为结合剂,研究了锆英石微粉的加入量对玻璃窑用锆英石捣打料的性能影响。利用扫描电子显微镜对锆英石微粉的显微形貌进行分析,通过研究发现:随着锆英石微粉的加入量增加,材料的高温性能明显增强。当锆英石微粉的加入量在5%时其烧结性能最好;微米级的锆英石微粉可以在玻璃熔融温度下形成片状的陶瓷结合相,在很大程度上提高了材料的力学性能。(本文来源于《耐火与石灰》期刊2017年01期）

盈生才,任隽,周涛[10]（2016）在《粉煤气化炉水冷壁用SiC-Al_2O_3-Cr_2O_3系捣打料的应用实践》一文中研究指出介绍了粉煤气化炉水冷壁的特点,分析了煤灰的熔点、黏度、炉膛温度、灰分含量及捣打料对水冷壁挂渣的影响。结果表明:Cr_2O_3的引入提高了碳化硅捣打料在水冷壁上抗煤渣的侵蚀性能;排湿剂的加入缩短了干燥时间,降低了烘炉温度。实践说明,SiC-Al_2O_3-Cr_2O_3系捣打料有助于水冷壁的挂渣,明显地提高了水冷壁耐火衬里的使用效果。(本文来源于《耐火材料》期刊2016年06期）

### 捣打料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了垫层用捣打料在固定式阳极炉的使用情况,探讨了铜液侵蚀捣打料层的机理及其对炉役寿命的负面影响。详细介绍了镁质捣打料、镁铁捣打料、加强型镁铁捣打料与电炉用镁铬质捣打料的成分配比、施工、养护与应用情况及对炉寿的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 捣打料论文参考文献

[1].李连洲.硅质捣打料性能与其配料组成的关系[J].耐火与石灰.2019

[2].袁辅平.炉底垫层捣打料的实践与改进[J].工业炉.2019

[3].许欢,王玺堂,王周福,马妍,刘浩.添加Y_2O_3对铝镁质干式捣打料微观组织和性能的影响[J].武汉科技大学学报.2018

[4].朱岳屏.免加热碳质捣打料炉衬关键技术与应用[C].第26届全国铁合金学术研讨会论文集（下册）.2018

[5].邹祖桥,刘栋梁,胡正刚.提高炭素捣打料导热系数分析[C].第十一届中国钢铁年会论文集——S01.炼铁与原料.2017

[6].许欢,王玺堂,王周福,马妍,刘浩.Y_2O_3添加剂对铝镁质干式捣打料性能的影响[C].2017·武汉耐火材料学术年会摘要集.2017

[7].杨伟,李宏儒,孙巍伟,曹凤玲,费方.利用挡渣墙回收料研制的中间包座砖捣打料[C].第十四届全国不定形耐火材料学术会议论文集.2017

[8].柴志南,邓承继,丁双双,祝洪喜,丁军.SiO_2微粉加入量对铝镁质捣打料性能的影响[J].耐火材料.2017

[9].孟海平,吉小军,薛一晟.添加锆英石微粉对玻璃窑用锆英石捣打料的性能研究[J].耐火与石灰.2017

[10].盈生才,任隽,周涛.粉煤气化炉水冷壁用SiC-Al_2O_3-Cr_2O_3系捣打料的应用实践[J].耐火材料.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/55e4828f57bb3f7f5c4bbda7.html