# 一种适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒论文和设计-何锋

### 全文摘要

本实用新型公开了一种适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒，包括盖体和与盖体连接的盒体，所述盖体表面设有一穿刺孔，穿刺孔用以输入蒸汽，所述盒体内部设有至少两个腔室，所述至少两个腔室与盖体底部的距离不同，腔室之间通过连通槽连接，所述连通槽与腔室连接端设有滤网；所述至少两个腔室，其中一个腔室位于穿刺孔下方，与穿刺孔连通；所述盒体底部设有出水口，另一个腔室与出水口连接。相对于现有技术，本实用新型具有使用方便、速度快、效率高等优点。

### 主设计要求

1.一种适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒，其特征在于：包括盖体和与盖体连接的盒体，所述盖体表面设有一穿刺孔，穿刺孔用以输入蒸汽，所述盒体内部设有至少两个腔室，所述至少两个腔室与盖体底部的距离不同，腔室之间通过连通槽连接，所述连通槽与腔室连接端设有滤网；所述至少两个腔室，其中一个腔室位于穿刺孔下方，与穿刺孔连通；所述盒体底部设有出水口，另一个腔室与出水口连接。

### 设计方案

1.一种适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒，其特征在于：包括盖体和与盖体连接的盒体，所述盖体表面设有一穿刺孔，穿刺孔用以输入蒸汽，所述盒体内部设有至少两个腔室，所述至少两个腔室与盖体底部的距离不同，腔室之间通过连通槽连接，所述连通槽与腔室连接端设有滤网；所述至少两个腔室，其中一个腔室位于穿刺孔下方，与穿刺孔连通；所述盒体底部设有出水口，另一个腔室与出水口连接。

2.根据权利要求1所述的适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒，其特征在于：所述穿刺孔表面覆盖有一层薄膜，所述薄膜将咖啡料盒密封。

3.根据权利要求2所述的适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒，其特征在于：所述盒体内部设有第一腔室、第二腔室和第三腔室，所述三个腔室之间通过连通槽连接，所述第一腔室、第二腔室和第三腔室内分别放置有咖啡粉、茶叶和奶粉。

4.根据权利要求1所述的适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒，其特征在于：所述出水口处设置有滤网。

5.根据权利要求4所述的适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒，其特征在于：所述盒体底部侧面内嵌有自发热件。

6.根据权利要求5所述的适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒，其特征在于：所述滤网目数大于80目。

7.根据权利要求1所述的适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒，其特征在于：所述盒体底部为一漏斗，所述漏斗将水流引出至出水口。

8.根据权利要求1所述的适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒，其特征在于：所述盒体壁设有可开关的侧门，所述侧门面积略大于盒体内部腔室的侧面积。

9.根据权利要求8所述的适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒，其特征在于：所述侧门边缘处设有硅胶密封圈。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及咖啡加工领域，尤其是涉及一种适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒。

背景技术

咖啡奶茶饮品中，是将咖啡粉、茶叶汁萃取后混合融合在牛奶中。目前的咖啡料盒普遍是咖啡粉、茶叶独立包装，使用时分别拆开包装再将咖啡粉、茶叶放进同一容器里萃取出混合液。现有的利用蒸汽咖啡机冲泡咖啡奶茶的工序繁杂，工作效率低。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点与不足，提供一种使用简单，工作效率快的适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒。

本实用新型是通过以下技术方案实现的：一种适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒，包括盖体和与盖体连接的盒体，所述盖体表面设有一穿刺孔，穿刺孔用以输入蒸汽，所述盒体内部设有至少两个腔室，所述至少两个腔室与盖体底部的距离不同，腔室之间通过连通槽连接，所述连通槽与腔室连接端设有滤网；所述至少两个腔室，其中一个腔室位于穿刺孔下方，与穿刺孔连通；所述盒体底部设有出水口，另一个腔室与出水口连接。

相对于现有技术，本实用新型通过在盒内设置至少两个腔室，两个腔室之间互相连通，通过往腔室内部放置不同的物料来满足现有市场上各种咖啡饮品的制作，实现一次性冲泡咖啡饮品，本实用新型具有使用方便、速度快、效率高等优点。

进一步地，所述穿刺孔表面覆盖有一层薄膜，所述薄膜将咖啡料盒密封，防止咖啡料盒内的物质受潮腐变。

进一步地，所述盒体内部设有第一腔室、第二腔室和第三腔室，所述三个腔室之间通过连通槽连接，所述第一腔室、第二腔室和第三腔室内分别放置有咖啡粉、茶叶和奶粉，可快速冲泡出咖啡奶茶。

进一步地，所述出水口处设置有滤网，防止咖啡料盒内的物质从出水口流出。

进一步地，所述滤网目数大于80目，可有效对流出的咖啡液进行过滤。

进一步地，所述盒体底部侧面内嵌有自发热件，方便对输出的咖啡液进行加热

进一步地，所述盒体底部为一漏斗，所述漏斗将水流引出至出水口，方便咖啡奶茶流出。

进一步地，所述盒体壁设有可开关的侧门，所述侧门面积略大于盒体内部腔室的侧面积，所述侧门可供盒体内部的腔室进出，方便工作人员对腔室内的物质进行更换。

进一步地，所述侧门边缘处设有硅胶密封圈，所述硅胶密封层保证侧门关闭后的密闭性。

附图说明

图1是本实用新型实施例中适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒的结构示意图。

具体实施方式

实施例

请参阅图1，其是本实用新型实施例中的一种适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒的结构示意图。所述适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒包括盖体1和与盖体连接的盒体2，所述盖体1表面设有一穿刺孔10，所述穿刺孔10用以输入蒸汽，所述盒体2内部设有至少两个腔室，所述至少两个腔室与盖体底部的距离不同，所述至少两个腔室之间通过连通槽20连接，所述腔室与连通槽20连接处设有滤网；所述至少两个腔室，其中一个腔室位于穿刺孔10下方，与穿刺孔10形成一个密闭的空间；所述盒体2底部设有出水口24，另一个腔室底部与出水口24连接。

在一个实施例中，所述穿刺孔10表面覆盖有一层薄膜100，所述薄膜100将咖啡料盒密封，防止咖啡料盒内的物质受潮腐变。所述薄膜100可以为铝箔、聚乙烯或其他容易被刺破的材质组成的薄膜。

在本实施例中，所述盒体2内部设有第一腔室21、第二腔室22和第三腔室23，所述三个腔室依次通过连通槽20连接，所述第一腔室21、第二腔室22和第三腔室23分别放置有咖啡粉、茶叶和奶粉。具体地，所述第一腔室21、第二腔室22和第三腔室23从上至下分布，所述三个腔室紧贴料盒侧壁并互相间隔开，所述第三腔室23底部为滤网，所述第三腔室23将水输出至出水口24。所述第一腔室21、第二腔室22和第三腔室23不限于用来放置咖啡粉、茶叶和奶粉，还可以放置方糖或其他用于制作咖啡饮料的原料。

此外，所述盒体2内部不限于三个腔室，还可以设置为两个腔室，所述两个腔室之间通过连通槽连接，所述腔室内可以放置咖啡和奶粉制成白咖啡饮品。

在一个实施例中，所述出水口处24设置有滤网240，所述滤网目数大于80目，可有效对流出的咖啡液进行过滤。

在一个实施例中，所述盒体2底部为一漏斗，所述漏斗将水流引出至出水口，所述漏斗底部设有出水口24。

在一个实施例中，所述盒体底部侧面内嵌有自发热件26。具体地，所述盒体底部侧面内嵌有铁粉层，铁粉与空气中的氧气氧化后散发出大量热量，方便对输出的咖啡液进行加热。

在一个实施例中，所述料盒壁设有可开关的侧门25，所述侧门25设置在料盒侧壁，所述侧门25面积略大于盒体内部腔室的侧面积，所述侧门可供盒体内部的腔室进出，方便工作人员对腔室内的物质进行更换。

在一个实施例中，所述侧门25四周边缘处设有硅胶密封圈(图未示)，所述硅胶密封层保证侧门关闭后的密闭性。

利用本案所述咖啡料盒进行冲泡时，利用穿刺件将咖啡料盒穿刺孔10表面的薄膜100刺穿并往穿刺孔内输入蒸汽，蒸汽在盒体2与第一腔室21、第二腔室22和第三腔室23内部物质接触过程中液化形成水，蒸汽在盒体2积压形成高压环境，迫使高压腔内的咖啡饮品沿穿出水口24流出。

相对于现有技术，本实用新型通过在盒内设置至少两个腔室，两个腔室之间互相连通，通过往腔室内部放置不同的物料来满足现有市场上各种咖啡饮品的制作，实现一次性冲泡咖啡饮品，本实用新型具有使用方便、速度快、效率高等优点。

此外，本实用新型所述的一种适用于蒸汽咖啡机的咖啡料盒盒体内部还可以设置为两个腔室，所述腔室之间通过连通槽连接，所述腔室内可以放置咖啡和牛奶制成白咖啡饮品

本实用新型并不局限于上述实施方式，如果对本实用新型的各种改动或变形不脱离本实用新型的精神和范围，倘若这些改动和变形属于本实用新型的权利要求和等同技术范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变形。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920128586.8

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209678238U

授权时间:20191126

主分类号:A47J31/40

专利分类号:A47J31/40;A47J31/44

范畴分类:15F;

申请人:广州煌牌自动设备有限公司

第一申请人:广州煌牌自动设备有限公司

申请人地址:511493 广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技发展大厦201B

发明人:何锋

第一发明人:何锋

当前权利人:广州煌牌自动设备有限公司

代理人:潘桂生

代理机构:44425

代理机构编号:广州骏思知识产权代理有限公司 44425

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/55e81dcece427b397939baf6.html