# 建筑工程框架结构施工工艺和施工技术要求探讨杨国宏

岳阳市屈原管理区堤防管理总站湖南省岳阳市414418

摘要：随着建筑工程的繁荣发展工程项目有了新的发展方向，时代赋予其新的内涵，要求其使用更为先进的框架结构施工工艺构建更为科学的建筑体系，并且以施工技术为依托,将确保建筑质量作为施工目标，从而突破原有局势、开创新的发展格局。下面本文具体阐述建筑工程框架建设的具体特征，分析建筑框架结构施工质量现状，并在此基础上进行路径探索。

关键词：建筑工程；框架结构；施工工艺；施工技术；具体要求

前言：国土资源有限，为了满足不断增长的建筑需求，应当投入物力、精力进行高层建筑工程框架结构建设。高层框架结构建筑工程有着更好的工艺与技术要求，要求施工方要严格把控建筑材料，分析框架结构的建筑特点，从多方面出发呈现出符合现代化建筑内涵的成品，在施工建设过程中要加强管理力度，积极进行技术探索，促使建筑工程框架结构施工工艺和施工技术上升新的台阶。

1建筑工程框架结构施工技术概念

框架结构施工技术是社会发展到一定阶段的先进产物，其以钢筋混凝土为建筑原材料，将这些材料按照一定的比例制作成承重梁柱，建设一定的建筑框架起到支撑作用，另外还预制加气混凝土、浮石等原材料调制成隔墙，改变了原有落后的技术弊端，对隔墙进行特殊处理。框架结构施工技术具有针对性，其适用于高层大面积结构楼层施工。建筑工程框架结构施工技术能够有效节省建筑资源，符合现代建筑标准。高层大面积楼层建筑需要耗费大量的时间和精力，对建筑材料的需求量较大。建筑工程中有三大重要因素，分别是进度、成本、质量。这两者之间相互联系，彼此密不可分。传统的施工工艺难以耗时耗力，难以实施掌握三要素之间的关系，加大了建筑成本且建筑工程，整体较为笨重。随着社会环境的变化建筑工程顺应时代发展趋势、以框架结构施工工艺和施工技术为依托进行楼层施工具有一定优势，框架结构施工操作简单，可以减少不必要的人力、物力资源浪费，其不仅促使建筑施工变得简单化还增强了建筑物的实用性，能够带给人们全新的体验。框架结构与传统结构相比突出优势在于其具有极强的抗震性能。通过研究框架结构工程可以发现其整体梁柱的构件截面积很小，但是其特有的施工工艺能够保证建筑自身刚度与承载能力。当地震发生时，框架结构建筑物位移速度与传统砖混结构相对较慢，会分别向纵横两个方面进行受力。

2高层建筑框架结构施工质量现状

2.1钢筋结构施工问题

钢筋结构施工是框架结构施工重点，其根本核心在于梁柱节点，这一建筑施工要点的工序复杂，另外由于本身处在高空中进行施工作业，这在一定程度上加了施工难度，工程技术队伍不具有先进性，没有学习过专业知识，难以保证钢筋的合理分布。高层建筑需要进行钢筋绑扎，但是现有操作水平难以满足施工需求，钢筋相互关联，一旦有一方出现捆绑不力就会影响整个工程，钢筋结构施工存在安全隐患。现有钢筋施工多采用两个开口捆筋拼合，但是若全使用这种开口方式会不利于后续工作的开展，难以起到很好的支撑作用，钢筋系统不具有稳定性。另外高层建筑框架结构施工多有不便，难以实现钢筋运输与搬运。

2.2混凝土施工问题

混凝土多用于高层建筑工程施工，需要施工人员进行柱混凝土和混凝土框架、梁板框架构造。在混凝土结构施工过程中要考虑多方面因素，确保柱混凝土的强度实际具有合理性，另外要具体分析其强度差与建筑物高度之间的关系，避免出现烂根、混凝土漏筋现象。为了消除混凝土施工常见问题应当找寻问题根源，严格按照国家相关标准。

3框架结构的施工工序过程及施工技术要求

3.1框架结构的施工工艺过程

根据工程特点建立健全施工程序，制定工程施工计划，标明框架结构施工所需要的具体工艺，确保能够满足专项施工方案和技术交底要求。另外要进行结构模板设置，具体分析建筑工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备，将确保工程刚度与稳定性作为工程目标，分析建筑工程各要素，严格按照国家制定的混凝土结构工程施工工艺标准要求自我，按照施工流程进行轴线放样定位、柱钢筋对焊绑扎及预埋件、柱模板安装等工作，一定要保证施工程序的整体性，结构框架施工工艺是建筑工程构建的前提和重要保障，切不可遗漏了某一施工步骤。

3.2框架结构的施工技术要求

框架结构建筑工程对技术要求较高，为了保证整体建筑质量必须要做好轴线定位放线工作，要借助手头工具设置合理的确定标高，严格进行纵横轴走向设置，建立一个线路网。另外再借助水准仪进行建筑地点勘测，测量建筑和道路的相对标高，做好数据收集工作，建立建筑模型，考虑施工方案的可行度。在这一过程中需要施工人员提高自身的技术水平和操作水平，坚持认真、负责原则，另外还要成立专门的质检小组完成后续复审工作，一定要确保测量数据的准确性和真实性。

完成以上操作时就要进行框架柱模板安装，这一过程是对施工人员水平的考验，要求施工人员要对每一个框架柱模进行处理，首先要确定测量方向，找寻关键点，以确保柱模本身垂直，另外分别在框架柱网纵、横两个关键位置拉通线，随后进行数据记录。

施工人员在进行框架柱混凝土浇筑时要严格按照施工方案的技术标准进行，要确保浇筑和振捣数量，把握操作时间，要引起高度重视避免出现安全事故。框架梁和楼面板模块安装应当建立科学的支撑系统，要进行混凝土重量管控，避免出现超负荷情况。在支设立柱过程中要合理设置立柱方向，并且在立柱下端进行托架处理。框架结构施工需要进行管线埋设，在进行面板上预埋管线时应当尤为注意，要合理进行管线布局，切勿出现管子重叠现象，最好是将在面板上设置网带或者钢板对水暖、电气管道进行固定处理。梁、板混凝土浇筑和振捣需要坚持具体问题具体分析的施工原则，施工方案会有严格的梁高标准，要根据梁高分别采取两种不同的方案，从而确保建筑工程施工质量。商品混凝土水灰比较大，为了确保整体的美观程度施工人员应当进行对混凝土水灰进行二次振捣。在浇筑完混凝土后利用木杠将其推平，接着利用大拉板拍平。这一工序完成之后墙体较为粗糙，还需进行后续加工。代等混凝土表面收水之后进行二次振捣，以此反复消除墙体裂缝，以上工序完成之后立刻用塑料薄膜覆盖梁、板表层，避免因水分流失产生干裂现象。后续要设置专门的人员进行浇水养护，调节好温度于湿度，待时机成熟之后放可拆除塑料薄膜。框架结构建筑工程的最后一步是填充墙砌筑，检查人员要按照砌体工程施工质量验收规划严格进行质量管控，观察填充墙与框架柱之间的距离，从而及时发现工程问题，有效消除安全隐患，向目标跟进，确保整体质量。

4结束语

框架结构施工技术是社会发展到一定阶段的产物，其极具现代化，是建筑行业的一大改革，其作为最主流的施工方式具有较为明显的建设优势。在具体建筑施工过程中要严格管控框架结构施工工艺与施工技术，建立健全建设体系，将工程建设置于监督之下，从而有效消除问题。建筑方要完成思想和行为转变，贯彻落实国家制定的行业建筑标准，利用强有力的手段进行工程建设，不断解决现有问题、消除发展弊端，推动建筑工程实现新格局。

参考文献：

[1]王红兵.框架结构建筑梁柱节点的施工探析[J].福建建材.2014(03):89-92.

[2]刘维.框架结构建筑工程施工工艺分析[J].工业设计.2015(05):56-58.

个人简介，杨国宏，1967年10月，男，湖南汨罗人，本科，工程师，研究方向：建筑工程（堤防水工建筑）。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/55ff9c6eb0dec1f4d2281923.html