# 城市排水系统雨污分流改造的措施及作用分析刘盼盼

中国水利水电第十四工程局有限公司云南昆明650000

摘要：排水系统是城市发展过程中很重要的设施之一，对水环境、防洪排涝等都有重要影响，应根据城市基础设施建设条件、环境需求选择排水体制。新建城区基本都按照雨污分流制建设，已建城区尤其是建设年代较久的区域由于当时建设水平的限制多采用雨污合流制。合流体制管网简单，但降雨量较大时对污水处理厂造成冲击，同时部分污水排入河道，污染地表水环境。随着城市的发展和旧城的改造，雨污分流也成为城市更新改造的重要内容之一。

关键词：城市排水系统；雨污分流改造；措施及作用

引言

最近几年，由于受到气候条件影响，很多城市经常受到连续性强雨的袭击，并且一些城市排水设计标准不完善，排水功能不足，经常出现积水情况。为了可以积极治理这一问题，实现城市可持续发展，必须要采取措施来充分的保护水体环境，实现经济效益、社会效益与环境效益统一。政府机构逐渐加强了环境治理，投入了大量人力、物力与财力，可以全面的改善城市居住环境。

1城市排水系统雨污分流作用

首先，采用雨污分流的分流制排水系统设计，在实现城市雨水与污水独立收集基础上，将污水统一排放至污水处理厂进行集中处理，而城市雨水在经过蓄水池以及大型景观水体等调蓄储存作用下，对初期雨水进行简单处理后排入自然水体，不仅能够起到削弱洪峰、控制城市内涝的作用，同时对实现水资源的循环利用，以达到节约资源的效果，也有着十分积极的作用。

其次，在雨污分流的城市排水系统设计中，进行排放处理的水体主要为城市污水，与合流制排水系统设计相比，其处理水体量及规模明显减少，并且合流制排水系统中雨污合流情况下雨水进入会造成水COD降低，导致污水处理的实际进水水质小于设计标准，从而增加其污水处理难度，因此，通过雨污分流排水设计，对处理水体的水质以及水量均比较稳定，其处理成本及经济效益控制更加容易。

最后，雨污分流的排水系统设计，在城市排水系统建设运行后，能够有效减少溢流混流污水对城区河流等水体的污染影响，减少城市排水系统对周围环境的污染和危害，使城市环境质量得到改善提升，树立良好的城市形象，促进城市建设的可持续发展，具有十分显著的社会效益。

2城市排水系统雨污分流改造的措施

2.1充分利用原有排水管道

一般来说，对于雨污分流工程的建设来说，其并不是一项推倒重来颠覆性工程，原有的管道网络仍然是整个工程实施的重要基础，切不可一概废除，要根据实际管道的状况来加以利用。如果新旧的管道不合标准，可以应具体功用来做进一步地分配，通常情况下新建污水管道由于管径较小，不能与原有的管道相连接，而原有的合流管道可以作为雨水管道使用，这样整个工程的成本投入势必会得到很大程度的节约。另外原有管道由于长时间的使用必定会出现一定程度的渗漏，而这也有助于雨水对城市地下水的补给，从而便利整个城市环境的维护。对于原有的管道来说，其可以被运用于污水管渠的布置，而旧城区庭院内通常都是合流的形式。这样一来就会使得各类污水和雨水等汇聚到一块，进而使得整个管道系统的维护和疏通更为复杂，而这也是管道清理中最为棘手的一个方面。如此看来原有管道的保留在技术上加大了雨污分流改造的难度，经济上合理的降低了造价，整体而言可以使得管道系统更为经济合理。

2.2改造或废除原有合流制管道

城市排水系统的建设和安装，原有的管线被改造或取消，许多排水系统的效果存在着严重的混水现象，因此大部分雨水在管道附近直接进入水体，没有采取相应的沉淀和净化措施，就会有一部分污水随管道进入附近的水体，造成水污染。检查维护过程中如果发现管道损坏或老化，应及时采取措施进行改造或修改，以保证雨水污水排水系统的正常稳定。在城市排水系统的建设和安装过程中，对原有管线进行优化，改善排水系统混水现象，避免大部分雨水在管道附近直接进入水体，应用相应的降水和净化措施，防止一部分污水用管道进入附近的水体，造成附近的水污染。考虑到避免和防止水质的污染，市政建设单位可用于雨水污水分流的现象，有效地缓解了检查维护过程中的不良现象，若发现管道损坏或老化，需及时采取措施进行修改，实现雨水污水排水系统的可靠运行，并可为原有管道改造提供辅助，使改造过程更好，在提升管道的利用效率的同时降低成本，进一步节约资金，更好地完成管道雨污分流工程的实施。

2.3加强基础调研工作，采用新技术进行管网监测

雨污分流改造前应充分调查现状排水系统，明确雨污合流区的分布情况、管道的管径大小、新旧程度、通畅性等。充分收集管道原有施工资料和后期运行资料，结合地上标志和井盖确定管道位置及走向。对于无法直接观测的管道可利用管道潜望镜、管道声纳监测和管道CCTV监测等技术进行探测。管网潜望镜是一种便携式管道快速监测设备，适用于窨井和靠近窨井的管道；管道声纳监测采用声波反射技术对管道内侧进行声纳扫描，可用于探测管道破损情况，也可与其它传感器结合进行全面检查；管道CCTV即管道闭路电视检测技术由操作人员在地面远程控制爬行器，在管道内录像拍摄，该方法操作方便，可避免人员进入管道引发的事故，是目前应用最普遍的方法。在排水支管连接部位，接入点繁多，部分接入检查井甚至是暗井，探测难度大，综合运用多种监测手段，并结合城市远期规划对排水体系进行科学的评估，有效设计雨污分流系统。

2.4设置初期雨水处理装置

初期雨水的污染主要来源于屋面、广场和道路等下垫面的杂质，可在雨水入河前采取过滤、截留等方式进行处理。土壤和植物根系对污染物能起到过滤和降解的作用，采用透水混凝土、植草砖等透水铺装措施改变雨水径流条件，能减少了雨水径流量，同时使雨水在下渗过程被净化，减少对地表水体和地下水的污染。对于路面的大颗粒杂质，可采用截污挂篮并定期清洗，拦截树叶、垃圾等杂物，降低管道污染物沉积和堵塞的风险。此外，雨水径流过程中可通过建设雨水调蓄池、雨水湿地等手段，降雨时暂时储存雨水，不仅达到截留杂质的目的，还能削减径流峰值，缓解内涝压力。

2.5截留雨水管初期雨水，建设初期雨水处理系统或新建小型湿地系统

通常情况下，建设初期的雨水含有较多的污染物质，甚至于一些重金属等高度污染的物质排放到污水管道中，而这些有毒物质的长期积聚和沉淀势必会导致水域的极大污染，而这对城市居民的生活用水也是一大严重损害。为了解决以上可能出现的问题，对于雨水管渠的设计就需要严加防范，一般情况下这样的管渠都应设置为截留模式。这样初期的雨水通过截留作用排入到雨水处理系统中去，从而通过一系列的沉淀和净化以后再排入到水体中。对于新建的小型的湿地系统，则可以起到小区内环境美化的作用。与此同时对于城市空气的净化和城市生态的保护也有着重要的价值，因而务必要着力推进此类改造方式的运用。

结语

城市雨污分流改造对于地表水环境有着直接影响，是城市品质提升的重要工程项目之一，同时也是一项复杂的工程，影响因素众多。应根据污染源的特征和排水系统的现状特点，分步骤、分片区循序渐进的改造，针对改造过程中的问题采取针对措施，最终实现整个排水系统的雨污分流。

参考文献：

[1]赵阳阳，李博强.浅谈阳泉矿区河流排污系统雨污分流设计思路[J].能源环境保护，2019（01）.

[2]钱伟兰.城市雨污分流排水管道改造技术情况分析[J].科技经济导刊，2018（32）.

[3]葛军．探索目前城市排水系统雨污分流的措施与改进[J]．建筑工程技术与设计，2018（27）：3046．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/564288d23c35d505d6f763f2.html