# 耐热羟基聚苯硼硅氧烷的制备及表征

### 论文摘要

为提高羟基聚苯硼硅氧烷的耐热性,以二甲基二氯硅烷（DMDC）与苯硼酸（PBA）为原料,在浓硫酸的催化下合成耐热羟基聚苯硼硅氧烷,研究了单体物质的量比、反应温度对羟基聚苯硼硅氧烷热稳定性的影响。结果表明,当DMDC与PBA物质的量比为10∶1.1、反应温度为120℃时,所得产物质量损失5%时的温度（T5）为451.2℃、最大分解速率时温度(Tmax)为589.0℃、折射率为1.405 1、相对分子质量为11 920、羟基质量分数为0.260%。利用核磁共振（NMR）、红外光谱（FT-IR）对羟基聚苯硼硅氧烷的结构进行了表征,证实合成了目标产物。四甲氧基硅烷固化的羟基聚苯硼硅氧烷的耐热性提高,T5为484.0℃。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 原料

- 1.2 仪器及设备

- 1.3 羟基聚苯硼硅氧烷的合成

- 1.4 羟基聚苯硼硅氧烷的固化

- 1.5 表征与测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 单体物质的量比分析

- 2.2 缩合反应温度

- 2.3 羟基聚苯硼硅氧烷的表征

- 2.4 固化物分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐伟强,蒋年新,周正发,徐卫兵,马海红,任凤梅

关键词: 羟基聚苯硼硅氧烷,苯硼酸,热稳定性,固化

来源: 弹性体 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 合肥工业大学化学与化工学院

分类号: O634.41

DOI: 10.16665/j.cnki.issn1005-3174.2019.02.004

页码: 18-23

总页数: 6

文件大小: 1142K

下载量: 116

### 相关论文文献

- [1].纺织品中甲基环硅氧烷检测方法的研究进展[J]. 中国纤检 2020(Z1)

- [2].甲基硅氧烷的污染现状及其环境风险[J]. 当代化工研究 2020(18)

- [3].甲基硅氧烷的分析方法研究进展[J]. 环境化学 2019(04)

- [4].甲基硅氧烷对人体暴露途径的研究进展[J]. 环境化学 2018(05)

- [5].环硼硅氧烷的制备与表征[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [6].聚氟硅氧烷—聚氟乙烯嵌段共聚物的制备及性能研究[J]. 塑料工业 2016(09)

- [7].聚钛硅氧烷的合成与表征[J]. 材料导报 2013(S2)

- [8].环甲基硅氧烷的环境分布、行为与效应研究进展[J]. 生态毒理学报 2016(03)

- [9].台州电子垃圾拆解地土壤中甲基硅氧烷的污染特征[J]. 环境化学 2016(11)

- [10].氟硅氧烷的化学性质与应用性能[J]. 有机氟工业 2013(02)

- [11].环硅氧烷开环聚合研究进展[J]. 高分子通报 2010(07)

- [12].环硅氧烷企业:我们被误解了[J]. 有机硅氟资讯 2009(05)

- [13].挥发性和半挥发性硅氧烷在生物气中的迁移转化规律及脱除方法[J]. 可再生能源 2009(04)

- [14].聚酰亚胺硅氧烷的性能研究及其应用[J]. 化学与粘合 2008(03)

- [15].一种环硅氧烷反应釜的设计[J]. 装备制造技术 2016(10)

- [16].食品接触用硅橡胶的寿命及环硅氧烷和蒸发残渣检测研究进展[J]. 有机硅材料 2016(01)

- [17].一种用于硬表面整理的氟硅氧烷的中间体及其制备方法,和氟硅氧烷的制备方法[J]. 有机硅氟资讯 2009(03)

- [18].立方硅氧烷多枝分子合成与双光子吸收性能研究[J]. 功能材料 2009(08)

- [19].含磷桐油基硅氧烷增韧酚醛树脂[J]. 有机硅材料 2020(04)

- [20].紫外光固化钛掺杂含硼硅氧烷的制备及在3D打印材料中的应用研究[J]. 化工新型材料 2017(09)

- [21].校园室内环境空气中环状挥发性甲基硅氧烷浓度水平及其健康风险评价[J]. 生态毒理学报 2016(04)

- [22].化妆品用硅氧烷化合物的结构功能和应用(上)[J]. 中国洗涤用品工业 2009(04)

- [23].甲基硅氧烷在污水处理厂中的环境行为[J]. 化工学报 2016(01)

- [24].八苯基环四硅氧烷的合成研究[J]. 沈阳化工学院学报 2008(04)

- [25].硅氧烷衍生物的合成及其对棉织物的抗菌整理[J]. 化工新型材料 2016(08)

- [26].冷冻脱硅氧烷系统非稳态缓冲期对比实验研究[J]. 制冷学报 2014(02)

- [27].顶空固相微萃取/气相色谱-质谱联用测定水中6种挥发性硅氧烷[J]. 分析测试学报 2012(09)

- [28].甲基苯基环硅氧烷制备工艺的研究[J]. 化学反应工程与工艺 2011(01)

- [29].硅氧烷活性稀释剂改性环氧/酸酐浸渍树脂研究[J]. 绝缘材料 2011(05)

- [30].星型羧基改性聚醚硅氧烷的合成及应用[J]. 印染 2011(20)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/56c622a7b992b218e357a339.html