# 引水隧洞工程施工技术及施工质量控制研究

中国水利水电第九工程局有限公司贵州贵阳550000

摘要：引水隧洞施工是水利工程中非常重要的一项内容。随着人们用水需求的迅速扩大，就需要加强水利工程建设，把关引水隧洞施工质量，引进先进的施工技术，确保施工安全，使其质量更上一层楼。

关键词：引水隧洞工程；施工技术；质量控制

1、工程概况

经取水样分析，该段地下水中SO42-含量一般为1880.9—2299.4mg/L，对普通砼具有硫酸盐强腐蚀性；C1含量一般1537.4—1935.6mg/L，对钢筋砼中的钢筋具有中等腐蚀性。由于该隧洞段岩体较完整，透水性差，地下水径流极为缓慢，隧洞运行后为内水外渗，淡化地下水水质；隧洞段一般岩石本身介质基本无硫酸根离子、氯离子腐蚀性，但岩体中局部发育有断裂破碎带及影响带、节理密集带和成矿蚀变带（黄铁矿），由于这些岩体较为破碎，裂隙贯通性强，在地下水的作用下，富集硫酸盐、氯化物含量较高，对砼易产生中等——强腐蚀性。因此，建议对该洞段一般硬质岩围岩岩体（Ⅱ、Ⅲ类围岩）的渗水、滴水洞段基本采用普通水泥进行处理局部断层破碎带（Ⅴ类围岩）、影响带及节理密集带（Ⅳ类围岩）、成矿蚀变带和局部线状流水洞段采用抗硫酸盐水泥进行处理。

2、引水隧洞工程施工技术要点

2.1隧洞进、出口边坡支护施工技术及测量控制要点

隧洞边坡施工进出口对周围的环境产生一定的影响，所以在对其进行设计时要依据“先进晚出、不刷或尽量少刷坡”的原则，刷坡实质上是在施工过程中人为或利用机械将周围存在的道路或大规模基坑等边坡的倾斜表面整平。由此可见，施工中刷坡会破坏隧洞进出口周边工程，甚至破坏地质水文环境，为扩大隧洞施工技术的时效性，应严格按照施工原则进行。通常在设计过程中采用无洞门设计，在客观条件不允许的情况下也会采用斜洞门或非挡墙洞门等施工便捷的形式，这样不仅实现了降低对洞口山体及其他工程设施的破坏程度，而且为后期针对性的维修检查提供了便利条件。在隧洞开挖过程中，必须采取边坡支护技术，施工过程中发现围岩不稳定，应予以有效支护。支撑的主要工具是地脚螺栓，具体螺栓的规格是根据实际需要确定的。必要时，可以考虑采用更严格技术要求的混凝土锚杆支护方法。此外，引水隧洞通常较长，用于相反的方向。因此，根据设计的隧洞掘进平面和高程方向控制图纸开挖过程中是必不可少的，主要包括洞外平面控制测量的方法，测量和控制测量和高程。

2.2导洞法

导洞法施工比较安全，所使用的机体比较庞大，成本比较低，随着掘进机的不断发展，也可以与导洞开挖平行作业，利用机械设施来击碎岩石。使用导洞法的缺点是其地质条件与岩性变化的适应性比较差。

2.3钻爆法

使用钻爆法开挖隧洞可以逐次扩大开挖隧洞的整个断面，许多国家采用钻爆法在中、硬岩中进行挖掘，进而将一节节管子顶入。在施工过程中，要使用装碴设施来装碴，在需要支护的情况下，根据现代岩石力学的理论，以中小型机械为主进行施工，在施工中要把衬砌与围岩当做一个整体来看待。

2.4顶管法

在地下修建涵洞或管道，运输不便。通常从第一序钻孔开始，用大直径转动刀盘上的刀具对岩石进行挤压，并且通风散烟，先采用全断面掘进法与支护方式作为一个隧洞开挖作业循环。在20世纪80年代，开挖大断面的隧洞时，先开挖部分断面作为导洞，围岩稳定性比较差的情况下，确定使用下导洞，掘进速度平均每月约为200m。顶管法特别适用于修建穿过已建成建筑物或交通线下面的涵管。

2.5掘进机法

掘进机是全断面开挖隧洞的专用设备，是在充分考虑围岩自身承载能力的基础上，又用作输送排出土体的介质。一般掘进机的直径不能调整，用掘进机开挖大断面隧洞，进行全面推进，有利于勘探出隧洞的地质和水文地质情况，开挖面要平整。

2.6混凝土泵隧洞的支护法

混凝土泵隧洞的支护法主要是用混凝土浇筑的，把排水管、冲天尾管与导管等管道之间相互连接形成混凝土输送管道，用强压力把地表混凝土挤压到模板仓内，实现混凝土浇筑。运用混凝土泵隧洞支护法时，施工单位需要注意混凝土要浇筑到顶拱仓面的阶段，尽量把仓面两端筑高；保护工作人员安全，保证工作人员安全撤离；在浇筑完成后，增加泵机速率，保证浇筑支护工作顺利进行。

2.7新奥法隧洞的支护法

一般新奥法隧洞的支护法主要分为三部分：锚喷支护、光面爆破开挖与围岩状况的检测。在了解岩体的具体情况之后，施工单位使用新奥法支护法来施工操作。引水隧洞在开挖支护的阶段，在引水隧洞挖掘的过程中发生了变形，要使用拥有加固性能的材料与工具来对岩体进行加固处理，保证围岩具备抗击外力压力的能力，进而为引水隧洞提供保护，确保引水隧洞工程施工更加安全稳定。

2.8回填注浆的操作技术

隧洞衬砌的施工建设之后，要对隧洞顶部实施注浆试验，在获得一定的数据之后，再开始实施回填注浆的施工。回填注浆压力要根据试验结果来确定，涉及到的衬砌压力值一般在0.08～0.21MPa。引水隧洞的顶部在进行回填注浆时，必须由低至高进行，每段施工区域的长度要低于50m，要确保各部分的连接紧密。

3、施工质量控制措施

3.1工程测量质量控制措施

首先，要确定测量设备质量是否合格，如果存在安全隐患，就不能投入使用。在检验的时候，要结合校审制度，对放样点进行校准与核对。要加强对设备的保护，避免隧洞内的不良环境影响设备的精度。要设置非常明显的标志保护测点。

3.2开挖质量控制措施

关于隧洞的长度要高度重视，因为隧道的地质比较复杂，就需要根据地质特点进行开挖，不要出现过分开挖和开挖不充分等问题。须严格遵守地质条件，加强测量，合理选择爆破参数。要根据爆破参数进行爆破实验，从而确定每一个工作面的爆破参数，优化爆破作业，提高施工质量。

严格进行钻孔，确保孔的尺寸与孔的位置。采取完善的施工工艺与施工工具提高孔的精度。需要对孔进行及时检测，一旦发现精度不够或者质量有待提升者，则需要重新调整。在爆破之前还要对孔进行仔细检查，排除不合格的孔，将其进行封堵，再进行爆破。

3.3喷混凝土质量控制措施

要确保喷混凝土的各项要求符合规定，严格遵守图纸要求，准确进行设计与施工。在喷混凝土的配合比设计方面，同样要使其遵守各项规定，对砂、石、水泥的比例控制好，这样就可以提高喷混凝土质量。在开展施工之前，要对喷嘴以及需要喷的工作面进行清洗。要根据钢筋埋设的标志确定需要喷射的厚度。喷混凝土的质量若要得到进一步保障，需重点把控好施工过程，确保喷嘴以横向移动的方式逐层喷射，保证最终喷射出的混凝土以均匀的方式呈现，表面无粗糙之感，确保平整度。

3.4锚杆施工质量控制措施

在锚杆施工中，最重要的就是锚杆质量要有保证。因此，在选择锚杆的时候，必须要确定其质量是否合格，是否符合施工的要求和检验标准。为了进一步提高锚杆施工质量，还要了解注浆的密实度。通过选择与原有锚杆规格、尺寸统一的锚杆与钢管，对其进行注浆，保证浆液的配比严格遵循施工的要求。对注浆工程养护一个星期后再检查密实度，就可以得出结论。对锚杆的各部分与钻孔的尺寸进行严格的检查，再通过拉拔试验确定锚杆施工的质量。

3.5灌浆质量控制措施

控制灌浆质量的时候，首先要确保人员到位。在灌浆之前，还要确保设备、管路、仪器、施工材料符合要求，质量无误，这样方可投入使用。在灌浆环节中，需要提前进行管埋设，施工人员按照要求严格对管道进行埋设，并确保其稳固。在灌浆过程中，可能会面临各种意外状况，为了提高灌浆质量，就需要制定好相应的应急方案与应急对策，以备不时之需。在施工时要做好记录，不错过每一项数据，并及时将这些数据进行整理，提交给监理部门。

4、结论

引水工程中隧洞施工技术的实际应用情况，直接影响到水利工程的质量与社会经济效益。因此，在施工中一定要准确掌握施工要点，根据施工现场的实际情况进行施工建设，进而确保引水工程的质量，为我国水利行业的发展作出应有的贡献。

参考文献：

[1]梁其东.小断面长距离引水隧洞施工综合技术研究[D].山东建筑大学,2016.

[2]范鹏飞.基于引水隧洞小断面长距离的施工通风技术[J].黑龙江水利科技,2016,10:82-84.

[3]林松.关于水利工程引水隧洞施工技术的探析[J].建材与装饰,2016,38:281-282.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5711c0b9deebf6a7ca1e5409.html