# 聚羧酸减水剂与增强组分的复合效应及原理

### 论文摘要

关于聚羧酸减水剂与增强组分进行复配的机理尤其是水化进程的研究较少。本工作通过聚羧酸减水剂复配有机类和无机类早强剂,测试净浆流动度和流变参数、砂浆强度、水泥水化热、水泥水化产物的XRD谱和TG-DTA曲线,以分析研究水泥基材料的流动及强度的发展规律。研究表明,无机类早强剂硫代硫酸钠（Na2（S2O3））与氯化钙（CaCl2）的加入会显著降低聚羧酸减水剂的减水率,破坏聚羧酸减水剂的空间位阻效应;甲酸钙（Ca（HCOO）2）、硫氰酸钠（NaS CN）及三乙醇胺（TEA）的加入对聚羧酸减水剂的减水率无显著影响。通过检测24 h水泥水化热可知,随着早强剂的加入,水泥浆体在水化加速期的水化程度相应提高。通过XRD、TG-DTA分析看出,早强剂的加入可显著提高3 d水泥水化进程中C-S-H凝胶、氢氧化钙（Ca（OH）2）以及钙矾石（AFt）的生成速率,但对水泥浆体28 d水化进程无显著影响。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 原材料

- 1.2 试验方法

- 2 结果与分析

- 2.1 聚羧酸减水剂与早强剂复配对水泥净浆流动度的影响

- 2.1.1 聚羧酸减水剂与无机早强剂复配

- 2.1.2 聚羧酸减水剂与有机早强剂复配

- 2.2 聚羧酸减水剂与早强剂复配对水泥浆体粘度的影响

- 2.3 聚羧酸减水剂与早强剂复配对水泥砂浆强度的影响

- 2.3.1 聚羧酸减水剂与无机早强剂复配

- 2.3.2 聚羧酸减水剂与有机早强剂复配

- 2.4 聚羧酸减水剂与早强剂复配增强机理分析

- 2.4.1 聚羧酸减水剂与早强剂复配水泥水化进程放热测定

- 2.4.2 聚羧酸减水剂与早强剂复配水泥水化产物的XRD分析

- 2.4.3 聚羧酸减水剂与早强剂复配水泥水化产物的TG-DTA分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 都蓉蓉,张雄,顾明东,季涛

关键词: 聚羧酸减水剂,复配效应,早期强度,水化进程

来源: 材料导报 2019年14期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室,同济大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金(51378391)~~

分类号: TU528.042.2

页码: 2461-2466

总页数: 6

文件大小: 3526K

下载量: 368

### 相关论文文献

- [1].交联型聚羧酸减水剂的敏感性研究[J]. 广州建筑 2019(05)

- [2].固体聚羧酸减水剂的研究概述[J]. 中国建材科技 2019(06)

- [3].含膦基抗泥保坍型聚羧酸减水剂的合成及性能研究[J]. 化工设计通讯 2020(01)

- [4].一种新型聚羧酸减水剂的制备及性能研究[J]. 福建建材 2020(02)

- [5].高保坍型聚羧酸减水剂的合成及其性能研究[J]. 硅酸盐通报 2020(03)

- [6].降粘型聚羧酸减水剂性能研究[J]. 江西建材 2020(03)

- [7].福建西建新材料40万吨/年聚羧酸减水剂项目[J]. 乙醛醋酸化工 2020(03)

- [8].本体法合成固体醚类抗泥型聚羧酸减水剂及作用机理研究[J]. 新型建筑材料 2020(04)

- [9].醚化麦芽糊精改性聚羧酸减水剂合成与应用研究[J]. 商品混凝土 2020(04)

- [10].一种功能型聚羧酸减水剂的开发与应用[J]. 居业 2020(03)

- [11].聚羧酸减水剂材料在路桥施工中的应用研究[J]. 科技资讯 2020(11)

- [12].两步法合成缓释型聚羧酸减水剂试验研究[J]. 市政技术 2020(03)

- [13].复合型早强剂与聚羧酸减水剂复配试验研究[J]. 江西建材 2020(05)

- [14].全自动聚羧酸减水剂生产线建设项目管理[J]. 居舍 2020(16)

- [15].酰胺类聚羧酸减水剂的合成及性能评价[J]. 新型建筑材料 2020(07)

- [16].磷酸酯型聚羧酸减水剂的合成及性能研究[J]. 新型建筑材料 2020(07)

- [17].高保坍聚羧酸减水剂的合成及性能的研究[J]. 商品混凝土 2020(07)

- [18].聚羧酸减水剂在高性能混凝土中的应用[J]. 绿色环保建材 2020(08)

- [19].基于响应面的固体聚羧酸减水剂引发工艺参数研究[J]. 山东化工 2020(14)

- [20].一种聚羧酸减水剂防腐性能快速测试方法[J]. 新型建筑材料 2020(10)

- [21].反应型增溶剂对合成固体聚羧酸减水剂性能的影响研究[J]. 新型建筑材料 2020(10)

- [22].聚羧酸减水剂车间安全研究[J]. 化工设计通讯 2018(11)

- [23].聚羧酸减水剂车间安全研究[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [24].保坍型聚羧酸减水剂的研究现状[J]. 广州建筑 2018(05)

- [25].聚羧酸减水剂中间大单体结构设计[J]. 新型建筑材料 2018(10)

- [26].高性能聚羧酸减水剂的常温制备与结构表征[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [27].高保坍型聚羧酸减水剂的合成及性能研究[J]. 新型建筑材料 2019(01)

- [28].F类粉煤灰对P.Ⅱ水泥与聚羧酸减水剂适应性的影响[J]. 绿色环保建材 2019(02)

- [29].低粘度高强混凝土聚羧酸减水剂的制备及应用研究[J]. 低温建筑技术 2019(02)

- [30].抗泥型聚羧酸减水剂研究及应用的分析[J]. 化工管理 2019(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5728d7a1fae7bfee51f1b210.html