# 建筑给排水工程施工问题的解决对策房海波

广东恒正建设集团有限公司

摘要：随着人们生活水平的不断提高，对建筑给排水的要求也越来越高。在当前建筑给排水工程中，因为施工技术不到位、管理不当和施工人员素质偏低等原因，导致建筑工程给排水工程存在很多的安全隐患和质量问题。建筑给排水工程主要包括室外排水系统、室内给水系统和室内排水系统等。本文针对建筑给排水施工环节中可能出现的问题进行具体探讨，并提出相应的解决措施。

关键词：建筑；给排水工程；施工问题；解决对策

我国城市化进程的不断加快，人们对于居住环境也提出了更高的要求，在追求住房美观的同时，还对其舒适度提出了很多新的想法，建筑给排水工程的施工情况，对于工程的整体质量具有着直接的影响，需要给予高度重视。

1.筑给排水施工过程中常见的问题

1.1管道的渗漏问题

在建筑工程的给排水施工过程中，管道的渗漏是一个比较突出的问题，而导致管道渗漏的原因繁多，具体有：①管道材料质量的问题。在实际施工的过程中，管道材料的质量不符合国家标准，管件的丝口尺寸存在不规范的问题，或者管道材料本身就存在砂眼等问题，这些问题的存在经常不易被人们所察觉，甚至出现了问题之后，相关人员也没有给予太多的关注，最终导致管道出现了渗漏，进而对整个工程施工质量造成严重的影响；②管道受到环境的影响，在实际施工的过程中，施工现场的环境通常变化都比较大，常常会对管件造成不同程度的破坏，例如，塑料类型的管材，本身的膨胀系数较高，一旦温度发生巨大的变化，就会导致管道出现伸缩变化，最后造成破损，随之出现管道渗漏；③施工的因素。如果管道的接口处密封不严，配件的质量出现问题，一般情况下，不会导致管道出现渗漏，而导致此问题出现的主要原因，通常都是因为工作人员忘记对管道进行胶水密封，或者是在施工的过程中，对于管道的插入深度把握不科学造成的。

1.2堵的方面

建筑给排水工程施工中管道堵的方面也是施工中不足的表现之一。给排水工程中管道堵塞的问题也有一些方面的原因。比如在安装过程中施工人员没有提前预防管道堵塞的意识，导致施工中的废渣废料残留在管道中，特别是在管道连接处或者管道拐弯处会有这样的问题。还有比如设计施工人员在材料选型的时候为了节省成本，选择口径过小的管道材料，导致后期管道在使用过程中口径太小难以满足管道通过的给排水等的流量。管道口径小，管道流量大，长期以往，导致管道流通不顺畅，从而导致管道堵塞。

1.3专业人员方面

建筑给排水工程施工中的不足还有一个表现方面就是专业人员方面的专业能力不强，素质不高。建筑给排水设计人员及施工人员的专业素质问题很多时候对整个工程的影响是很大的，设计施工人员的素质高，职业道德水平好，整个工程的质量可能就相对好一些。反之，设计施工人员的专业素养低，那么整个给排水工程的质量就会差一些。所以，建筑给排水工程中的设计及施工人员的专业素养也是影响建筑给排水工程施工结果好坏的很大原因。

2.加强室内给水工程建设

室内给排水系统包括引入管、室内管路、配水点等，其中的具体设备包括控制阀门、高位水箱计量水表、消火栓、水龙头、水平立管和立管。

2.1给水管道和储水设备问题和解决对策

室内给水通常采用水池和水箱结合的方式，然后在出水管道口加上消毒装置。由于在施工中经常被忽视，导致消毒设备无法达到设计效果。为了节省施工成本，延长储存设备和消防设备的使用寿命，通常消防储存装置中的水是静止的，放置的时间长了，可能会引起细菌滋生，污染储水装置中的水，人们生活用水受到影响，生活质量得不到保证。建设给水管道时，常常会有不符合规定的现象发生，导致排污管道和给水管道之间的距离过小，产生二次污染，危害人们的身体健康。因此，在安装给水管道时，必须严格遵守施工规定，遵照相关技术标准，污水排放管和生活引入水管质检的距离必须在1m以上，埋地生活水池必须和化粪池、污水井等污水处理系统隔开0.5m以上的距离，保证生活用水的质量和安全。

2.2降低给水管道压力和噪音

给水管道在使用时会产生噪音，噪音来源于供水的流速，某些市政供水的水压过高，水流流速很快，导致给水管道和水流会产生共鸣和振动，产生噪音污染。目前，很多住房都会设计成两个卫生间的结构，这就必须加长供水的管道，但是在施工建筑中，施工人员是利用DN20进行施工，这样会导致在用水时产生噪音污染。为了解决噪音污染，保证人们生活在安静的环境中，必须根据当地市政供水的压力进行施工和设计，常用的供水压力在0.40~0.50之间，所以必须把供水线进行适当的延长。通常情况下，低楼层的住户管道压力会大一些，因此最好采用DN25的分户水管，避免在水管末端产生噪音污染。与此同时，必须在管道上安装减压阀等减压装置，避免压力带来噪音。

2.3严格审核施工设计方案

建筑工程在进行给排水工程施工之前，需要对工程的施工方案进行了解，对于建筑给排水的施工方案，施工方和业主一定要进行严格的审核，并在专业人员的协同下，对方案进行完善和改进，只有保证了工程的施工方案完全符合标准和要求之后，才能通过审批，并进入正式的施工。在实际施工的过程中，施工人员还要对施工图纸进行详细的研究和分析，在掌握了施工图纸之后，在决定使用的施工技术。在审核施工方案的过程中，首先就需要保证施工方案的合理性；其次，对工程的质量保障措施和施工技术进行重点的审核，在这个基础上，满足合约上的实际需求，充分结合现场实际的施工状况，合理施工；最后，明确具体的施工原则，保证施工技术能够达到相应标准，为工程的施工质量提供保障。

3.完善室外排水系统

3.1室外埋地排水管道问题和解决对策

在施工过程中，经常会出现室外排水管道的材料选择不当或不合格的现象，且在施工中还存在着坡度设计不符合国家标准等问题.这些原因导致室外排水系统出现漏水、排水管裂纹、排水管堵塞等现象。施工中没有对埋地排水管道进行防腐措施，导致管道寿命短。针对室外埋地排水管道要进行严格的材料检验，使其符合国家规定，从质量过关的厂家购买材料；严格检验管件质量，表面有裂纹、氧化皮的材料不允许进行施工安装.排水管的坡度要符合国家规定和设计要求.管道防腐层要针对不同地区的需要选择防腐层涂料，至少要大于4.0mm，一般采用石油沥青、聚乙烯黏胶带、玻璃布等涂料，防止管件氧化和腐蚀。

3.2大力培养专业人员

针对建筑给排水工程施工中专业人员方面的专业能力不强，素质不高的问题。建筑给排水工程设计及施工方应该大力培养培育专业技术人员。比如通过在岗培训学习来提升目前已有的设计施工人员的专业素质及个人素养，让其不断的学习，不断提升自己来提升建筑给排水工程设计施工中的质量。另一方面，给排水设计施工公司应该不断的引进优秀的高素质的专业技术人员。这样通过对设计施工队伍不断加入新鲜血液，让高素质的优秀专业技术人员来带动原有的设计施工人员，推动他们不断提升自身的职业素养及专业技术水平。当然设计施工方也需要在招聘设计施工专业技术人员时把握好对专业技术人员的专业技术水平及职业素养方面，从源头方面来抓专业人员的质量。这样通过多方面的手段来大力培养高素质专业技术人员，才能应对未来的需要。

结论

在建筑施工的过程中，给排水工程是一个重要的组成部分，但目前我国的建筑给排水工程施工中，依然存在着很多的问题。在今后的给排水施工过程中，施工人员一定要明确施工流程，采取相应的技术进行施工，在实践中不断创新，从而为给排水工程质量的提升提供保障。

参考文献：

［1］李飞，强班班，成俊冬．建筑给排水工程施工问题的解决对策分析［J］．住宅与房地产，2016（15）：186．

［2］孙适．建筑给排水施工中的常见问题及解决对策分析［J］．科技创新与应用，2014（23）：164．

［3］彭浩杰，蒋婷婷．浅析建筑给排水工程常见施工质量问题及控制措施［J］．山东工业技术，2017（05）：107．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/578f4b773722c658cbde6673.html