# 基于PC构件的装配式建筑施工技术研究盛敏杰

盛敏杰

浙江绿城建筑科技有限公司浙江杭州311100

摘要：随着当前建筑工程施工技术水平的不断提升，建筑形式日益多样化，其中发展最为迅速且应用广泛的技术之一就是预制装配式建筑施工技术，其具有较为广阔的市场发展空间。本文首先阐述了预制装配式建筑概念，其次分析了PC构件的装配式建筑施工技术，然后对装配式建筑的发展前景进行总结。

关键词：PC构件；装配式建筑；干式系统

引言

由于装配式建筑施工便捷，对于提升建筑工程施工进度具有积极影响。但是当前人们对于装配式建筑的认知还不深入，为了更好地推进建筑行业的发展，需要加强研究实践，提高建筑施工水平，实现建筑工程综合效益的提升。

1、预制装配式建筑概述

基于PC构件的装配式建筑，其所有构件均在工厂内完成生产，通过质量检验后运送至施工现场进行安装，联合现浇部分形成混凝土结构建筑物。PC结构中包括关键部位的现浇处理，这样既可以提升生产效率，又可满足建筑给排水、暖通、电气等系统性能需求。常见的预制装配式建筑共有三种形式：预制装配式混凝土结构，又称之为装配整体式钢筋混凝土结构，构件均由预制混凝土构件组成；预制装配式钢结构，主要由钢柱及钢梁共同组成；预制集装箱式房屋，该建筑结构的基本单位为集装箱，其工作方式和其他的预制装配式建筑结构工作方式有所差异，此类结构的预制构件是在工厂流水线上进行生产，后在施工现场进行拼接安装，但是因为拼接安装形式与内部装修风格多样，可依据业主的个性化需求进行设计，因此受到了一致认可。

2、PC构件的含义及性能要求

PC构件指的就是预制混凝土构件。PC结构则指的是组成建筑工程的构件是在厂家预制完成之后再运输到施工现场进行安装，将预制构件与现浇部分结合起来而建设成的混凝土建筑物。由此可见PC结构还是需要在现场进行浇筑的，这不仅提高了施工的效率，其性能与现浇部分也是相同的，同时满足了排水、电气等系统的需要。通常情况下，PC构件装配式建筑的竖向结构是利用现浇节点将PC墙板与现浇剪力墙结合起来的，通常是利用楼层处布置的水平向的现浇带来连接PC墙板，并且将其与剪力墙连接起来。这就要求PC墙板的承载力、屈服度等与现浇剪力墙是相同的。

3、基于PC构件的装配式建筑施工技术

3.1装配式结构安装与调整

在剪力墙构件吊装安装过程中，需要设置临时支撑系统，支撑系统设置在斜向与水平调节螺杆预制剪力墙位置，保证整个剪力墙吊装施工的顺利有效开展。预制剪力墙吊装施工完成后还需要注意对刮板垂直度的检验。另外，可使用调节螺杆保证预制剪力墙构件与下部构件牢固连接。完成预制剪力墙安装施工后，确保预留钢筋在指定位置，之后使用高强度混凝土浇筑，变为整体剪力墙，保证施工质量满足装配式建筑的施工需要。在梁板安装和调整方面，梁板吊装前需要结合支撑设计方案做好支撑架体的搭设，同时利用该架体安装预制梁板，楼梯和阳台等位置施工多选择一次性预制成型方式，因此，施工现场进行梁板吊装施工时，在接头位置需要使用较高强度的混凝土浇筑，连接位置处理符合相关要求，取得理想的施工质量。

3.2施工用外防护架

将预制剪力墙运输至施工现场后，还需要使用螺栓等预制剪力墙与外防护架平台相互连接，之后将其吊装至指定位置，完成吊装施工后，可以将外防护架拆除，进行外墙板连接施工，以此为基础，提高吊装施工效率。

3.3装修工程

外装饰预制构件多在生产厂完成制作，在完成剪力墙饰面施工和涂料施工后，给予保护膜保护处理并运输至施工现场。现场安装时将保护膜撕开后吊装施工。结合预制剪力墙构件施工技术要求，外墙装饰施工涉及板缝勾堵、接头处理等内容。室内装修施工前，需要先做好样板间施工，保证其满足质量标准要求，之后全面展开室内装修施工。在建筑工程施工中，为了最大限度发挥出装配式建筑优势，需要严格按照施工要求进行构建接缝区以及抹灰勾缝处理，避免施工后接缝位置有漏勾或者开裂等情况出现，保证装配式建筑施工的顺利有效开展。

3.4防水工程

为了保证装配式建筑的阳台、屋顶、外墙板缝等位置施工质量满足要求，在具体施工中，一方面针对房间内2块楼板连接位置做好防水处理，另一方面，预制构件吊装施工前还需要严格按照相关要求提高外墙板缝防水凹槽设计合理性，维持吊装施工的顺利有效开展。

3.5水电安装工程

第一，预制关键的制作必须要采取集中预制生产方式，方便之后管线施工的顺利开展；第二，做好水电施工作业安排后再展开喷浆施工，为之后水电安装施工打下良好基础，水电施工过程中如果有凿洞施工，还需要加强与土建设计人员的交流沟通，获取其允许后施工；第三，预制构件接口位置的保护不能设置在穿墙位置，在完成管道施工后，需要及时使用水泥砂浆等材料对孔洞填堵处理，为之后各项施工的顺利开展打下良好基础。厨房煤气管道如果有穿楼板需要，在管道外需要给予套管保护，为了提升施工质量和效率，还需要在电气工程施工中合理安排施工计划，在保证施工质量的同时缩短工程项目建设工期。

3.6后浇部位混凝土浇筑、养护

在浇筑混凝土前，还需要做好预埋件、钢筋、模板等质量的检查，保证其满足质量标准，同时注意混凝土以及模板污染物的处理，对模板缝隙给予相应修补处理。在浇筑过程中，不同浇筑位置需要选择不同浇筑工艺，比如墙柱混凝土的浇筑，先在底部浇筑厚度30～50mm水泥砂浆，之后进行混凝土浇筑。如果选择分层浇筑工艺，还需要注意分层下料厚度的控制，将分层浇筑厚度控制在400mm。振捣施工时需要注意模板、钢筋和预埋件等，避免发生碰撞，采取快插慢把振捣的方式。振捣过程中发生碰撞，还需要详细检查模板和预埋件位置、牢固性等。避免对之后的工程施工产生影响。浇筑后，一般混凝土养护时间需要控制在1周以上，防水混凝土的浇筑时间需要控制超过2周。

4、装配式建筑发展前景分析

当前我国装配式建筑发展水平与发达国家相比存在一定的差距，对传统现浇工艺来说，施工成本较高，所以很多业主对装配式建筑结构的应用存在抵触情绪，这是阻碍我国装配式建筑发展的重要原因。随着计算技术的进步，装配构件设计及施工均采用BIM技术进行，提升了建筑构件装配化的可行性。应用BIM技术可对构件及部件进行细化处理，使得构件及部件趋于模块化，对工业化生产十分有利。因此，当前装配式建筑广泛采用BIM技术，使设计、施工表转化和工业化逐渐成为装配置建筑发展的主要方向。另外，钢结构装配建筑的发展，需依据当前我国建筑产业的发展现状及钢铁材料的开发、使用情况进行调整，确定产业发展现状。当前我国钢铁产业呈现出低端产能过剩的趋势，在钢铁厂技术不断创新并进入高端技术发展阶段后，部分不具有创新能力的生产企业转型为装配式钢结构施工单位或者是建设单位的生产配套企业，或由大型钢铁企业兼并，专门负责装配式构件的定制及生产。从该发展角度来说，需顺应社会发展趋势，摒弃过剩产能，提升钢铁产品的附加值，形成具有较高生产能力且可持续发展的产业链。

结束语

综上所述，基于PC构件的装配式建筑施工技术因采用的结构构件不同而有所差异，为此需认识到装配式建筑施工技术的优越性，通过长期的实践总结形成标准化作业模式，在标准化、数模化的发展背景下，完善装配式结构技术标准，突出建筑结构的环保功能，促进建筑行业的发展。

参考文献：

[1]李瑞国.基于PC构件的装配式建筑施工技术研究[J].建筑技术开发，2017（01）：56～57.

[2]王召新.混凝土装配式住宅施工技术研究[D].北京：北京工业大学，2012.

[3]依明&#；吐尼牙孜.建筑钢结构工程安装施工技术要点的探析[J].建筑工程技术与设计，2016（17）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/586701d94a45b6cf591e5c2d.html