# 一种可调式人体解剖用解剖台论文和设计-邵玉普

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可调式人体解剖用解剖台，包括解刨台和支撑腿，所述解刨台的底端固定连接有支撑腿，且解刨台的侧壁开设有内腔，所述内腔的内侧壁开设有固定孔，所述固定孔的内部滑动连接有第三滑竿，所述第三滑竿的一端固定连接有第一固定杆，所述第一固定杆的内侧壁固定连接有第三固定杆，且第一固定杆的前表面开设有第一滑槽，所述第三固定杆的上端固定连接有滑块，且第三固定杆的一端固定连接有第二固定杆，第三固定杆的一侧设置有第二滑竿。本实用新型中通过使用者手动将把手向右移动，使得把手带动第二滑竿在第一固定杆开设的滑槽内滑动，从而扩大了解刨台的面积，方便使用者调节解刨台的桌面范围。

### 主设计要求

1.一种可调式人体解剖用解剖台，包括解刨台(1)和支撑腿(2)，其特征在于，所述解刨台(1)的底端固定连接有支撑腿(2)，且解刨台(1)的侧壁开设有内腔(6)，所述内腔(6)的内侧壁开设有固定孔(3)，所述固定孔(3)的内部滑动连接有第三滑竿(17)，所述第三滑竿(17)的一端固定连接有第一固定杆(5)，所述第一固定杆(5)的内侧壁固定连接有第三固定杆(18)，且第一固定杆(5)的前表面开设有第一滑槽(4)，所述第三固定杆(18)的上端固定连接有滑块(16)，且第三固定杆(18)的一端固定连接有第二固定杆(7)，第三固定杆(18)的一侧设置有第二滑竿(12)，所述第二滑竿(12)的两端均固定连接有限位块(14)，且第二滑竿(12)的上端固定连接有固定块(13)，所述固定块(13)的上端固定连接有展开台(8)，所述限位块(14)的前表面固定连接有把手(15)，所述第二固定杆(7)的侧壁开设有第三滑槽(11)，所述展开台(8)的底端开设有第二滑槽(9)，所述第二滑槽(9)的内壁滑动连接有滑块(16)，且第二滑槽(9)的内壁一端固定连接有固定块(13)。

### 设计方案

1.一种可调式人体解剖用解剖台，包括解刨台(1)和支撑腿(2)，其特征在于，所述解刨台(1)的底端固定连接有支撑腿(2)，且解刨台(1)的侧壁开设有内腔(6)，所述内腔(6)的内侧壁开设有固定孔(3)，所述固定孔(3)的内部滑动连接有第三滑竿(17)，所述第三滑竿(17)的一端固定连接有第一固定杆(5)，所述第一固定杆(5)的内侧壁固定连接有第三固定杆(18)，且第一固定杆(5)的前表面开设有第一滑槽(4)，所述第三固定杆(18)的上端固定连接有滑块(16)，且第三固定杆(18)的一端固定连接有第二固定杆(7)，第三固定杆(18)的一侧设置有第二滑竿(12)，所述第二滑竿(12)的两端均固定连接有限位块(14)，且第二滑竿(12)的上端固定连接有固定块(13)，所述固定块(13)的上端固定连接有展开台(8)，所述限位块(14)的前表面固定连接有把手(15)，所述第二固定杆(7)的侧壁开设有第三滑槽(11)，所述展开台(8)的底端开设有第二滑槽(9)，所述第二滑槽(9)的内壁滑动连接有滑块(16)，且第二滑槽(9)的内壁一端固定连接有固定块(13)。

2.根据权利要求1所述的一种可调式人体解剖用解剖台，其特征在于，所述固定孔(3)的内径与第三滑竿(17)的直径相等，所述第一固定杆(5)与解刨台(1)通过固定孔(3)和第三滑竿(17)滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种可调式人体解剖用解剖台，其特征在于，所述把手(15)的表面开设有防滑花纹。

4.根据权利要求1所述的一种可调式人体解剖用解剖台，其特征在于，所述第一固定杆(5)与第二滑竿(12)通过第一滑槽(4)滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种可调式人体解剖用解剖台，其特征在于，所述展开台(8)与第三固定杆(18)通过滑块(16)滑动连接。

6.根据权利要求1所述的一种可调式人体解剖用解剖台，其特征在于，所述内腔(6)与展开台(8)的高度相等。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗技术领域，尤其涉及一种可调式人体解剖用解剖台。

背景技术

人体解剖学是研究正常人体各部分形态、结构、位置、毗邻及结构与功能关系的科学，分为大体解剖学和显微解剖学两部分。大体解剖学是借助解剖器械切割尸体的方法,用肉眼观察人体各器官、系统的形态和结构的科学。显微解剖学可分为细胞学和组织学。显微解剖学必须借助光学显微镜或电子显微镜的放大作用研究人体的微细结构。随着人类的进步和科学文化的发展，人体解剖学由于所服务的对象不同，在研究方法、着重点和目的性等方面产生了差异，因而逐渐形成了若干独具特色的分野：如按照组成人体的各系统，逐一研究和叙述各系统器官形态、结构和系统解剖学；按照人体的分部及医疗手术学的需要，研究和论述各体部内诸结构的形态、位置和毗邻关系的局部解剖学；适应绘画和雕塑等专业要求的艺术解剖学；研究人体器官和结构在体育运动和训练中其形态构造和功能关系的运动解剖学；专门阐述临床各种手术层次结构基础的应用(手术)解剖学等。此外，由于研究手段不同，又有了以肉眼观察和解剖操作为主的大体(巨视)解剖学和以显微镜及电子显微镜观察组织——即微视和超微解剖学。还有专门以个体发生和发育过程和规律的人体胚胎学或人体发生学。

在人体解刨的过程中需要用到解刨台，现有的解刨台的桌面大小范围都是固定的，难以满足使用者调节解刨台桌面大小的要求。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种可调式人体解剖用解剖台。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种可调式人体解剖用解剖台，包括解刨台和支撑腿，所述解刨台的底端固定连接有支撑腿，且解刨台的侧壁开设有内腔，所述内腔的内侧壁开设有固定孔，所述固定孔的内部滑动连接有第三滑竿，所述第三滑竿的一端固定连接有第一固定杆，所述第一固定杆的内侧壁固定连接有第三固定杆，且第一固定杆的前表面开设有第一滑槽，所述第三固定杆的上端固定连接有滑块，且第三固定杆的一端固定连接有第二固定杆，第三固定杆的一侧设置有第二滑竿，所述第二滑竿的两端均固定连接有限位块，且第二滑竿的上端固定连接有固定块，所述固定块的上端固定连接有展开台，所述限位块的前表面固定连接有把手，所述第二固定杆的侧壁开设有第三滑槽，所述展开台的底端开设有第二滑槽，所述第二滑槽的内壁滑动连接有滑块，且第二滑槽的内壁一端固定连接有固定块。

优选的，所述固定孔的内径与第三滑竿的直径相等，所述第一固定杆与解刨台通过固定孔和第三滑竿滑动连接。

优选的，所述把手的表面开设有防滑花纹。

优选的，所述第一固定杆与第二滑竿通过第一滑槽滑动连接。

优选的，所述展开台与第三固定杆通过滑块滑动连接。

优选的，所述内腔与展开台的高度相等。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型中通过使用者手动将把手向右移动，使得把手带动第二滑竿在第一固定杆开设的第一滑槽内滑动，从而使第一固定杆带动展开台在向右移动，从而扩大了解刨台的面积，或者手动拉动第一固定杆，使第三滑竿在固定孔内滑动，从而方便使用者调节解刨台的桌面大小。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的第一固定杆结构示意图。

图中：1、解刨台；2、支撑腿；3、固定孔；4、第一滑槽；5、第一固定杆；6、内腔；7、第二固定杆；8、展开台；9、第二滑槽；9、第一滑竿；11、第三滑槽；12、第二滑竿；13、固定块；14、限位块；15、把手；16、滑块；17、第三滑竿；18、第三固定杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-2，一种可调式人体解剖用解剖台，包括解刨台1和支撑腿2，解刨台1的底端固定连接有支撑腿2，且解刨台1的侧壁开设有内腔6，内腔6的内侧壁开设有固定孔3，固定孔3的内部滑动连接有第三滑竿17，第三滑竿17的一端固定连接有第一固定杆5，第一固定杆5的内侧壁固定连接有第三固定杆18，且第一固定杆5的前表面开设有第一滑槽4，第三固定杆18的上端固定连接有滑块16，且第三固定杆18的一端固定连接有第二固定杆7，第三固定杆18的一侧设置有第二滑竿12，第二滑竿12的两端均固定连接有限位块14，且第二滑竿12的上端固定连接有固定块13，固定块13的上端固定连接有展开台8，限位块14的前表面固定连接有把手15，第二固定杆7的侧壁开设有第三滑槽11，展开台8的底端开设有第二滑槽9，第二滑槽9的内壁滑动连接有滑块16，且第二滑槽9的内壁一端固定连接有固定块13。

固定孔3的内径与第三滑竿17的直径相等，第一固定杆5与解刨台1通过固定孔3和第三滑竿17滑动连接，把手15的表面开设有防滑花纹，第一固定杆5与第二滑竿12通过第一滑槽4滑动连接，展开台8与第三固定杆18通过滑块16滑动连接，内腔6与展开台8的高度相等。

工作原理：通过使用者手动将把手15向右移动，使得把手15带动第二滑竿12在第一固定杆5开设的第一滑槽4内滑动，从而使第一固定杆5带动展开台8在向右移动，从而扩大了解刨台的面积，或者手动拉动第一固定杆5，使第三滑竿17在固定孔3内滑动，从而方便使用者调节解刨台的桌面大小。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920111643.1

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209630080U

授权时间:20191115

主分类号:A61G 13/02

专利分类号:A61G13/02;A61G13/10

范畴分类:16P;

申请人:温州芳植生物科技有限公司

第一申请人:温州芳植生物科技有限公司

申请人地址:325016 浙江省温州市瓯海区娄桥街道吕家降村兴吕北路4弄3号第二层

发明人:邵玉普;李菲菲

第一发明人:邵玉普

当前权利人:温州芳植生物科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5871f3b69bf9d636661672c6.html