# 反窃电技术在电力系统窃电控制中的运用谭青磊

国网河北省电力公司涿州市供电分公司，河北涿州072750

摘要：电力系统窃电行为是当前电力系统普遍存在的问题之一。窃电行为的存在严重影响了社会正常的供用秩序，同时也在一定程度上威胁到国家供电事业的稳步发展与电网的供电安全。因此，加强对反窃电技术的研究并投入使用，具有很强的迫切性与必要性。当前，国家的反窃电技术在某种程度上，已经实现了针对电量窃电与绕过电能表接线窃电的两种不同窃电方式技术的突破，对当前日益猖獗的窃电行为有效的起到了有效的遏制作用。

关键词：反窃电；电力系统；窃电；控制；分析

1导言

电力系统窃电行为已成为当前我国电力系统普遍存在的问题之一，窃电行为的普遍性已严重干扰了社会正常的供电秩序，也在很大程度上威胁到了我国供电企业和国家电网的安全。所以，加强对反窃电技术的研究已极具迫切性和必要性。我国当前的反窃电技术，实现了针对电量窃电和绕过计电表针对其他设施的接线窃电这两种不同窃电方式的技术突破，有效遏制了当前日益猖獗的窃电行为。

2当前电力系统窃电问题的现状

电力能源始终处于紧缺的状态，电力负荷量大，导致电力使用的过程不尽如人意，因此，应该建立起完善的电力负荷系统，同时注重对其进行严格管理，控制好发电与用电过程的平衡，保证电量可以起到最大程度的运作功效。20世纪末，电力资源相对充裕，可以满足正常的用电需求。但是，随之也出现了电力系统窃电问题，窃电严重影响了国家的用电安全与用电效益，给人们的生活带来了困扰，严重威胁到电力系统的正常运行。

3现阶段电力系统的窃电现状

当前，由于电力能源紧缺，电力负荷大，因此建立电力负荷系统并加强其管理，控制其发电与用电相平衡，使有效的电量得到最大的运作功效是很必要的。20世纪末，电力资源还是比较充裕的，可利用的电量有所增加，在这种情况下，忽略了电量负荷的管理，出现了管理漏洞，大量的窃电现象纷纷涌现。

3.1用电企业只顾追求自身利益，影响电力企业的经济效益

随着我国经济的发展，私营企业逐渐增多。窃电现象在高耗能企业中尤为突出，这些企业本身就是耗电大户，电费在经营成本中占有较高的比例，其为了节省运行成本以减少生产上的经费不足，就采用了不正当的手段来逃避高额电费，比如一些私营的高能耗企业在用电量上打起了主意，上缴的电费仅仅是实际耗电量的一半，严重影响供电企业的经济效益。

3.2防治窃电行为的打击力度不够，意识也不高

出现窃电现象以来，我国所采用的对窃电者的惩罚方式一般是重罚轻打，如此产生的后果就是窃电者窃电时无所顾忌，助长了他们的嚣张气焰。此外，电力系统的行政部门只是拥有单方面的管理权利，还有，行政部门本身就缺乏技术人才，不能很好地利用高端技术来反窃电，供电企业与行政管理部门、法律执行部门没有良好的沟通，欠缺完善机制，最终打击力度不足，造成窃电现象泛滥。

3.3电力系统管理法规不健全

截至目前，我国有关的电力系统管理法规不是很健全，不能普遍提高百姓大众依照法律安全用电的意识。虽然相关的电力法规的相继出台，给防治窃电工作提供了强有力的法律依据，但是依旧有许多的用电个人和用电企业对用电规范不了解，有些窃电者触犯了电力法却浑然不知，意识不到自己的犯罪行为，所以导致窃电行为频频发生。

3.4供电企业管理不完善

供电企业在管理体制上存在很多的漏洞，给一些用户或企业留下了窃取电力的机会，使得窃电者有了可乘之机，这完全是由于供电营销管理没有监督、审查和互相牵制的作用，甚至会出现更为严重的经济危害和生命安全危害，比如说内外勾结窃电等。

4电力系统中反窃电技术的运用

4.1反窃电技术的运用

4.1.1对电能表进行更新

要选取具有防窃功能的电能表，通过该电能表对系统电量进行监测，提升电力系统防窃控制效益。设置时要对防窃电电表性能进行检测，确定检测结果无误时方可进行使用。防窃电电表使用过程中用户要对电能进行计算，当用户系统中存在负载不均衡现象时要先进行调整，调整完成后才可以正常运用。安装时要选取专门电焊构件，通过该构件对电表进行固定。电表在运用的过程中要适当配合反窃电技术，针对倒转、脱钩等窃电手法进行反窃电保护，防止电表工作受到影响。当前电力系统中最为常见的反窃电电表主要为单相型功能型电表。该电表受系统因素和环境因素影响较小，可以准确、科学地计算电量，有效改善了相序转变造成的误差。

4.1.2对电计量设备进行合理选取和设置

电力系统反窃电控制时要对电流互感器进行合理运用，要依照电力系统需求对电流互感器指标进行合理调整，保证互感器能够正常运行。常规电力系统电计量时非常容易受到电流互感器设备的影响出现计量误差。相关资料显示：当电流互感器在低于自身额定电流20%的状态下工作时，互感器的电流比例偏大，系统误差较高；当电流互感器选取倍率较小时，互感器的铁芯磁力非常容易出现饱和，系统误差较高。因此，在对电流互感器进行选取时人员要把握好互感器工作环境及互感器倍率，要依照上述因素可以选取对应电流互感装置，降低电计量误差。

4.2反窃电技术运用中的注意事项

4.2.1加强反窃电检查

常规电力系统中主要通过反窃电技术实现反窃电控制，对反窃电检查并不重视，这在很大程度上影响了电力系统的反窃电控制质量。窃电人员通过各种途径对电力系统进行“改造”，依照系统配置反窃电技术实施对应窃电方式调整，这在很大程度上影响了反窃电技术运用效益。因此，在电力系统反窃电技术运用过程中人员要加大反窃电监控，要定时进行电力系统反窃电检查，观察是否出现系统破坏和系统漏洞，及时进行对应处理。

4.2.2适当调整窃电保护装置

窃电保护装置是提升反窃电设备运用效益的关键，尤其是在高压供电且低压计量时。人员要对反窃电装置进行适当保护，通过铁箱对低压端线路进行遮挡和保护，防止窃电人员破坏电力系统线路。与此同时，人员还要对电力系统反窃电设备进行调整，依照实时环境适当转变，如在防短接计量装置运用时可以适当将变压器与计量器的常规位置调整，将三相四芯电缆应用到系统中，提升反窃电保护质量。

4.2.3加设其他反窃电监测装置

电力系统反窃电控制时要对电量监视器进行完善，要在该监测环境基础上依照具体监测需求适当加设其他监测装置。例如在配电变压器运行时人员就可以适当选取元件电流监测装置，将该装置设置到低压端出线部位，由电流监测装置对配电变压器电流进行监测，观察系统是否出现窃电。

5结论

随着我国当今社会对电能应用的广泛增加，国家电网和相应的电力系统也都日渐发展和完善起来。电力在大力发展的同时，也产生了严重的窃电现象。随着窃电主体、窃电方式、窃电手段的多元化以及窃电数额的日益增加，国家在加大对窃电行为打击力度的同时，对反窃电技术也进行了积极的改进和创新。就目前的技术现状而言，针对上文提出的窃电行为已经有了可操作性较强的反窃电技术。但是，维护国家良好的用电秩序，不能只靠国家执法的打击力度，更重要的是增强我国公民的用电意识，是实现公民和企业的合法、安全用电。

参考文献

[1]高剑.GPRS技术在电力用电监测与反窃电系统中的应用[J].四川电力技术，2008，S2:40-41+90.

[2]高红英.电力系统窃电特点及反窃电技术的探析[J].中国新技术新产品，2010，23:134.

[3]苑振宇，张明明，王结臣.基于GIS的反窃电管理系统研究与实现[J].微型机与应用，2013，02:60-62+66.

[4]徐念农.电力营销反窃电技术和应用研究[J].通讯世界，2013，19:99-100.

[5]张强.关于电力企业新设备在反窃电工作中的应用分析[J].中国科技投资，2012，33:91.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5891ae770aaf546f258357a2.html