# 铰接式矿用自卸车水路系统排气装置及铰接式矿用自卸车论文和设计-谢凤群

### 全文摘要

本实用新型公开了铰接式矿用自卸车水路系统排气装置及铰接式矿用自卸车，属于矿山机械领域。排气装置包括副水箱、排气管、出水管组件；副水箱通过排气管与出水管组件相连通，当出水管组件中的气体因过压后经过排气管流入副水箱，压力达到预定值后排入大气。本实用新型对水路系统中气体的排放进行优化，能够很好的排出水介质中的气体，保证水路系统的正常运行。

### 主设计要求

1.铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，其特征在于：包括副水箱、排气管、出水管组件；所述副水箱通过排气管与出水管组件相连通，当出水管组件中的气体因过压后经过排气管流入副水箱，压力达到预定值后排入大气。

### 设计方案

1.铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，其特征在于：包括副水箱、排气管、出水管组件；

所述副水箱通过排气管与出水管组件相连通，当出水管组件中的气体因过压后经过排气管流入副水箱，压力达到预定值后排入大气。

2.根据权利要求1所述的铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，其特征在于：

所述出水管组件上设有排气接头，所述排气接头上设有连接接头，所述连接接头通过排气管与所述副水箱相连通。

3.根据权利要求2所述的铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，其特征在于：所述排气接头为中空圆柱管，该中空圆柱管一端与出水管组件相焊接，中空圆柱管另一端设有内螺纹。

4.根据权利要求3所述的铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，其特征在于：

所述连接接头一端设有外螺纹，用以与中空圆柱管螺纹连接，所述连接接头另一端穿插在排气管中。

5.根据权利要求4所述的铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，其特征在于：所述连接接头上还设有六角螺母，用以将连接接头与排气接头紧固在一起或者两者拆开。

6.根据权利要求4所述的铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，其特征在于：所述连接接头另一端穿插在排气管中后通过卡箍进行紧固。

7.根据权利要求1所述的铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，其特征在于：所述出水管组件上还设有堵头，当出水管组件中的气体不能够很及时并完全的经排气管排出，此时手动打开堵头，进行检测是否有气体的存在，以此达到手动排气的效果。

8.根据权利要求7所述的铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，其特征在于：所述堵头螺纹连接在所述出水管组件上，所述堵头的底面设有内六角凹槽，方便拆装堵头。

9.铰接式矿用自卸车，其特征在于：包括权利要求1至8任一项所述的铰接式矿用自卸车水路系统排气装置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，属于矿山机械领域。

背景技术

非公路矿用自卸车工作环境恶劣，在某些工况下，环境温度较高，水路系统在运行流动过程中，会产生气体，此时就需要把气体排出，避免水路系统中有气体的存在保证水路系统的正常运行。

发明内容

本实用新型提供一种铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，对水路系统中气体的排放进行优化，能够很好的排出水介质中的气体，保证水路系统的正常运行。

本实用新型按以下技术方案实现：

铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，包括副水箱、排气管、出水管组件；

所述副水箱通过排气管与出水管组件相连通，当出水管组件中的气体因过压后经过排气管流入副水箱，压力达到预定值后排入大气。

进一步，所述出水管组件上设有排气接头，所述排气接头上设有连接接头，所述连接接头通过排气管与所述副水箱相连通。

进一步，所述排气接头为中空圆柱管，该中空圆柱管一端与出水管组件相焊接，中空圆柱管另一端设有内螺纹。

进一步，所述连接接头一端设有外螺纹，用以与中空圆柱管螺纹连接，所述连接接头另一端穿插在排气管中。

进一步，所述连接接头上还设有六角螺母，用以将连接接头与排气接头紧固在一起或者两者拆开。

进一步，所述连接接头另一端穿插在排气管中后通过卡箍进行紧固。

进一步，所述出水管组件上还设有堵头，当出水管组件中的气体不能够很及时并完全的经排气管排出，此时手动打开堵头，进行检测是否有气体的存在，以此达到手动排气的效果。

进一步，所述堵头螺纹连接在所述出水管组件上，所述堵头的底面设有内六角凹槽，方便拆装堵头。

铰接式矿用自卸车，包括上述的铰接式矿用自卸车水路系统排气装置。

本实用新型有益效果：

本实用新型不仅能够自动对水路系统进行排气，能够确保水路系统中气体的排放，保证水路系统的正常运行，出水管组件上的自动排气和手动检测排气，可以对该水路排气采取双层保障，避免水路系统中有气体的存在。

附图说明

图1为排气系统安装示意图；

图1中，1.副水箱、2.排气管、3.连接接头、4.出水管组件。

图2为出水管组件结构示意图；

图2中，5.排气接头，6.堵头。

图3为排气接头结构示意图。

图4为堵头结构示意图；

图4中，7. 内六角凹槽。

具体实施方式

为使本实用新型实施的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行更加详细的描述。在附图中，自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。

如图1所示，铰接式矿用自卸车水路系统排气装置，包括副水箱1、排气管2、出水管组件4；副水箱1通过排气管2与出水管组件4相连通，当出水管组件4中的气体因过压后经过排气管2流入副水箱1，压力达到预定值后排入大气。

如图1、图2所示，出水管组件4上设有排气接头5，排气接头5上设有连接接头3，连接接头3通过排气管2与副水箱1相连通。

以下给出上述实施例中关于排气接头一优选实施例：

如图3所示，排气接头5为中空圆柱管，该中空圆柱管一端与出水管组件4相焊接，中空圆柱管另一端设有内螺纹。连接接头3一端设有外螺纹，用以与中空圆柱管螺纹连接，连接接头3另一端穿插在排气管2中。

需要说明的是，上述实施例中，连接接头3上还设有六角螺母，用以将连接接头3与排气接头5紧固在一起或者两者拆开。连接接头3另一端穿插在排气管2中后通过卡箍进行紧固。

以下给出上述实施例中关于排气装置的进一步方案：

如图2所示，出水管组件4上还设有堵头6，当出水管组件4中的气体不能够很及时并完全的经排气管2排出，此时手动打开堵头6，进行检测是否有气体的存在，以此达到手动排气的效果。

如图4所示，堵头6螺纹连接在出水管组件4上，堵头6的底面设有内六角凹槽7，方便拆装堵头6。

使用时，出水管组件4中水介质的循环流动，在此过程中会因为泄漏、密封不良等原因产生气体，因为水路系统中有水泵给水介质提供流动压力，此时气体因为压力的原因经过出水管组件4的排气接头5排出，气体经排气管2流入副水箱1，压力达到一定值后排入大气，当气体达到一定体积时，不能够很及时并完全的经排气接头5排出，此时可以手动打开堵头6，进行检测是否有气体的存在，也可以达到手动排气的效果。

如上述的出水管组件4的排气部件不仅能够自动对水路系统进行排气，还可以手动检测、排气，能够确保水路系统中气体的排放，保证水路系统的正常运行。

本实用新型还提供一种铰接式矿用自卸车，包括上述的铰接式矿用自卸车水路系统排气装置。

最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制；尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明，所属领域的普通技术人员应当理解：依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换；而不脱离本实用新型技术方案的精神，其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920056336.8

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209336558U

授权时间:20190903

主分类号:B60P 1/28

专利分类号:B60P1/28;B62D25/00

范畴分类:32B;32F;

申请人:徐州徐工矿业机械有限公司

第一申请人:徐州徐工矿业机械有限公司

申请人地址:221004 江苏省徐州市经济技术开发区高新路39号

发明人:谢凤群;张超;马玉敏;夏广田;王志行;张杰山;谢和平

第一发明人:谢凤群

当前权利人:徐州徐工矿业机械有限公司

代理人:董开龙

代理机构:32220

代理机构编号:徐州市三联专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5919447984258a6e5f59b407.html