# 基于STM32的谐振式油品检测系统设计

### 论文摘要

为了克服传统发动机润滑油检测设备存在实时性差、体积庞大且价格昂贵等缺点,系统设计了一种基于STM32的谐振式油品检测系统。该系统以STM32为控制核心,利用石英晶体的压电特性和阻抗特性,采用石英音叉油液传感器来采集待测润滑油的黏度和密度。通过阻抗转换器采集石英音叉传感器发生谐振时的阻抗值,利用大数据分析润滑油黏度和密度与采集到的阻抗的关系,最终计算得出润滑油的黏度和密度。实际测试结果表明,在0～0.016 Pa·s黏度范围内,系统测量误差小于7%;在820～950 kg/m~3密度范围内,系统的测量误差误差小于8%。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 石英音叉油液黏度密度测量原理

- 1.1 黏度测量原理

- 1.2 密度测量原理

- 2 系统硬件电路设计

- 2.1 阻抗测量电路

- 2.2 信号调理电路

- 2.3 OLED显示电路

- 2.4 蓝牙传输电路

- 3 软件设计

- 4 实验数据分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 白敬彩,王新环,王国柱,杜志勇

关键词: 石英音叉,油液传感器,黏度,密度

来源: 仪表技术与传感器 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,石油天然气工业

单位: 河南工学院电气工程与自动化学院,河南理工大学电气工程与自动化学院

基金: 河南省科技攻关项目(182102210033)

分类号: TE626.3

页码: 61-63+72

总页数: 4

文件大小: 623K

下载量: 156

### 相关论文文献

- [1].磁耦合谐振式电动汽车无线充电桩的电磁特性研究[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2019(04)

- [2].小功率磁耦合谐振式无线供电系统的研究[J]. 电子技术应用 2020(02)

- [3].磁耦合谐振式无线电能传输系统宽频带传输特性研究[J]. 河南电力 2019(S2)

- [4].谐振式音叉密度测井方法与检测电路设计[J]. 仪表技术与传感器 2020(05)

- [5].自带偏置磁路的磁致伸缩合金/石英谐振器复合谐振式磁传感器[J]. 自动化与仪器仪表 2020(10)

- [6].微悬臂梁谐振式气体传感器研究进展[J]. 传感器与微系统 2008(11)

- [7].谐振式微机械加速度计设计的关键技术[J]. 传感技术学报 2008(04)

- [8].谐振式微机械加速度计测试平台[J]. 仪器仪表用户 2008(02)

- [9].大功率谐振式无线电能传输线圈仿真优化研究[J]. 中国科技论文 2017(23)

- [10].硅微谐振式加速度计温度效应标定与补偿[J]. 微纳电子技术 2020(06)

- [11].谐振式无线充电研究[J]. 科技资讯 2017(17)

- [12].两节反谐振式网络输出方波脉冲的参数计算[J]. 强激光与粒子束 2016(04)

- [13].水下磁谐振式无线电能传输系统的分析与设计[J]. 西安交通大学学报 2015(10)

- [14].硅微谐振式加速度计结构设计与仿真[J]. 中国惯性技术学报 2009(01)

- [15].谐振式微加速度计差频检测电路研究[J]. 压电与声光 2009(02)

- [16].检测电压对一种新型谐振式微加速度计的影响[J]. 传感技术学报 2009(09)

- [17].磁耦合谐振式串串型无线电能传输系统的研究[J]. 邵阳学院学报(自然科学版) 2018(02)

- [18].并联负载谐振式臭氧发生电源基波分析法[J]. 电力电子技术 2016(07)

- [19].一种电动汽车谐振式无线供电系统的研究[J]. 中国计量学院学报 2015(02)

- [20].谐振式曲轴台架静动力学对比分析研究[J]. 内燃机与配件 2019(06)

- [21].基于遗传算法优化的谐振式无线电能传输系统[J]. 电气开关 2016(05)

- [22].探析轨道电路在无砟轨道条件下传输特性[J]. 中国新通信 2014(03)

- [23].光纤环形谐振腔输入功率波动对谐振式光纤陀螺的影响（英文）[J]. 红外与激光工程 2016(11)

- [24].基于电磁谐振式无线充电线圈实验研究[J]. 信息技术 2015(08)

- [25].自制教具验证谐振式磁饱和稳压器的特性[J]. 物理通报 2016(03)

- [26].基于双频锁定的谐振式微光陀螺背散噪声抑制[J]. 激光与红外 2019(07)

- [27].双接收线圈磁谐振式无线充电系统的研究[J]. 通信电源技术 2018(05)

- [28].磁耦合谐振式供电系统的频率分裂抑制方法[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [29].传输距离对谐振式无线电能传输系统的影响[J]. 电气开关 2016(01)

- [30].磁耦合谐振式无线电能传输系统的设计[J]. 时代农机 2015(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/591d6a317325f5942901ceec.html