# 一种拦河坝改造永临结构论文和设计-华建飞

### 全文摘要

本实用新型涉及水利施工技术领域，具体涉及一种拦河坝改造永临结构。包括若干高压旋喷桩形成的高喷防渗墙、若干并列布置的密排灌注桩和围堰体；高喷防渗墙位于现有拦河坝下游侧并沿密排灌注桩上游侧面设置，密排灌注桩沿着高压旋喷桩下游侧设置，围堰体为换填黏土及砂砾石；密排灌注桩及桩顶压梁下游侧设置截渗墙，截渗墙处于至围堰体的换填黏土内，黏土作为截渗墙外围的截渗层。该围堰结构施工方便，是基于现有拦河坝改造前期施工完成的下游高喷及密排灌注桩防冲防渗体设置，形成一种与现有拦河坝永久结构相结合的围堰结构，该围堰尽可能简单地为现有拦河坝改造工程提供便利，由于利用了现有设施，其整体施工工程造价较低。

### 主设计要求

1.一种拦河坝改造永临结构，其特征在于，包括若干高压旋喷桩形成的高喷防渗墙（1）、护坦基础（2）、若干并列布置的密排灌注桩（3）和围堰体（4）；高压旋喷桩形成的高喷防渗墙（1）位于护坦基础（2）下游侧并沿着密排灌注桩（3）上游侧面设置，密排灌注桩（3）沿着高压旋喷桩形成的高喷防渗墙（1）下游侧面设置，围堰体（4）为砂砾石；密排灌注桩（3）顶部设置桩顶压梁（9），桩顶压梁（9）下游侧设置截渗墙（6），截渗墙（6）深入至截渗层（7）内，同时，围绕截渗墙（6）设置截渗层（7）。

### 设计方案

1.一种拦河坝改造永临结构，其特征在于，包括若干高压旋喷桩形成的高喷防渗墙（1）、护坦基础（2）、若干并列布置的密排灌注桩（3）和围堰体（4）；高压旋喷桩形成的高喷防渗墙（1）位于护坦基础（2）下游侧并沿着密排灌注桩（3）上游侧面设置，密排灌注桩（3）沿着高压旋喷桩形成的高喷防渗墙（1）下游侧面设置，围堰体（4）为砂砾石；密排灌注桩（3）顶部设置桩顶压梁（9），桩顶压梁（9）下游侧设置截渗墙（6），截渗墙（6）深入至截渗层（7）内，同时，围绕截渗墙（6）设置截渗层（7）。

2.根据权利要求1所述的一种拦河坝改造永临结构，其特征在于，所述高压旋喷桩形成的高喷防渗墙（1）的底端位于基岩面高程以下。

3.根据权利要求1或2所述的一种拦河坝改造永临结构，其特征在于，所述密排灌注桩（3）的底端位于基岩面高程以下。

4.根据权利要求3所述的一种拦河坝改造永临结构，其特征在于，所述密排灌注桩（3）的底端低于高压旋喷桩形成的高喷防渗墙（1）的底端。

5.根据权利要求1所述的一种拦河坝改造永临结构，其特征在于，所述截渗墙（6）上游侧贴合密排灌注桩（3）设置，其下游侧具有一斜向下的斜面。

6.根据权利要求1所述的一种拦河坝改造永临结构，其特征在于，所述截渗层（7）为位于围堰体（4）内的砂砾石替换的黏土层，截渗层（7）对截渗墙（6）形成半包围结构且其下游侧具有一斜向下的斜面。

7.根据权利要求1所述的一种拦河坝改造永临结构，其特征在于，所述围堰体（4）设置护坡（8），护坡（8）上游起始于截渗墙（6）和密排灌注桩（3）的交接处。

8.根据权利要求1所述的一种拦河坝改造永临结构，其特征在于，所述高压旋喷桩形成的高喷防渗墙（1）顶部低于密排灌注桩（3）顶部。

9.根据权利要求8所述的一种拦河坝改造永临结构，其特征在于，所述高压旋喷桩形成的高喷防渗墙（1）顶部填设有下游护坦（5）。

10.根据权利要求1所述的一种拦河坝改造永临结构，其特征在于，所述围堰体（4）下游侧设置进出场道路（10）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及水利施工技术领域，具体涉及一种拦河坝改造永临结构。

背景技术

拦河坝是常见的拦断河道、阻挡河水的建筑物。拦河坝主要功能有储水、防洪、调蓄等，此外具有发电、供水、灌溉、航运及景观提升辅助功能。拦河坝一般通过闸门或坝体结构截流使水位抬高，从而发挥上述各项功能，以达到充分利用水资源兴国利民的目的。这样的拦河坝结构在挡蓄水时，闸坝承受较大的压力，放水时水势较大，对运行过程中的精细控制要求较高。

在多年前建造的拦河坝为充水橡胶坝构造，存在橡胶易老化、易破损等风险，一旦发生老化破损，其修复时间长、资源浪费大且效果不能恢复如初，在一定程度上会不能适应当下的需要，因此需要对现有的拦河坝进行改造。该改造工程需要一种围堰。

发明内容

本实用新型的目的是为了解决目前拦河坝改造过程的基坑防渗问题，提供一种拦河坝改造永临结构。

为了达到上述实用新型目的，本实用新型采用以下技术方案：

一种拦河坝改造永临结构，包括若干高压旋喷桩形成的高喷防渗墙、若干并列布置的密排灌注桩和围堰体；高喷防渗墙位于现有拦河坝下游侧并沿密排灌注桩上游侧面设置，密排灌注桩沿着高压旋喷桩下游侧设置，围堰体为换填黏土及砂砾石；密排灌注桩顶部设置桩顶压梁，桩顶压梁下游侧设置截渗墙，截渗墙处于至围堰体的换填黏土内，黏土作为截渗墙外围的截渗层。

进一步的，所述高压旋喷桩的底端位于基岩面高程以下。

进一步的，所述密排灌注桩的底端位于基岩面高程以下。

进一步的，所述密排灌注桩的底端低于高喷防渗墙的底端。

进一步的，所述截渗墙上游侧贴合密排灌注桩设置，且下游侧具有一斜向下的斜面。

进一步的，所述截渗层为位于围堰体内的换填黏土层，截渗层对截渗墙形成半包围结构且其下游侧具有一斜向下的斜面。

进一步的，所述围堰体设置护坡，护坡上游起始于截渗墙和密排灌注桩的交接处。

进一步的，所述高压旋喷桩顶部低于密排灌注桩顶部。

进一步的，所述高压旋喷桩顶部及上游设置有护坦结构层。

进一步的，所述围堰体下游侧设置进出场道路。

本实用新型与现有技术相比，有益效果是：该围堰结构施工方便，是基于现有拦河坝改造前期施工完成的下游高喷及密排灌注桩防冲防渗体设置，形成一种与现有拦河坝永久结构相结合的围堰结构，该围堰尽可能简单地为现有拦河坝改造工程提供便利，由于利用了现有设施，其整体施工工程造价较低。

附图说明

图1是本实用新型的截面结构示意图；

图2是本实用新型的俯视的结构示意图。

图中：1高压旋喷桩形成的高喷防渗墙，2护坦基础，3密排灌注桩，4围堰体，5下游护坦，6截渗墙，7截渗层，8护坡，9桩顶压梁，10进出场道路，11下游导墙，12船闸闸墙，13现有拦河坝。

具体实施方式

下面通过具体实施例对本实用新型的技术方案作进一步描述说明。

实施例：

一种拦河坝改造永临结构，如图1和图2所示，该围堰结构施工时，其上游利用现有拦河坝13（橡胶坝）作为挡水围堰，下游围堰采用土石围堰结合回填黏土、护坡防护及永久密排灌注桩、高喷防渗墙工程施工。

具体的，基于现有拦河坝改造设置的下游围堰结构，包括若干高压旋喷桩形成的高喷防渗墙1、若干并列布置的密排灌注桩3和围堰体4；

现有拦河坝13下游消能防冲段包括护坦基础2及基础上部的下游护坦5，下游护坦5末端与桩顶压梁9水平衔接。

高压旋喷桩形成的高喷防渗墙1位于护坦基础2下游侧并沿着密排灌注桩3上游侧面设置，高压旋喷桩形成的高喷防渗墙1是由并列设置的若干高压旋喷桩形成的，所述高压旋喷桩形成的高喷防渗墙1的底端位于基岩面高程以下，其底部入岩0.5m，直径1m，孔距1.035m；

密排灌注桩3沿着高压旋喷桩形成的高喷防渗墙1下游侧面设置，所述密排灌注桩3的底端位于基岩面高程以下，其底部入岩3.5m，直径1m，孔距1.035m；

围堰体4为砂砾石，围堰体4顶部设置护坡8，

同时，在密排灌注桩3顶部桩顶压梁9下游侧设置截渗墙6，截渗墙6深入至截渗层7内（位于围堰体4内），同时，围绕截渗墙6设置截渗层7，截渗墙6的上游侧贴合密排灌注桩3设置，其下游侧具有一斜向下的斜面；截渗层7为位于围堰体4上游侧的换填区域，截渗层7对截渗墙6形成半包围结构且其下游侧具有一斜向下的斜面。

施工时，先将现有拦河坝13的海漫去除，填筑围堰体4并同步换填为黏土材质的截渗层7，然后打设密排灌注桩3，密排灌注桩3上部高出高压旋喷桩1，顶部与桩顶压梁9底平齐，紧接着，打设高压旋喷桩形成的高喷防渗墙1，并将高压旋喷桩1打设于护坦基础2内及下游护坦5下方，在密排灌注桩3下游侧对换填的截渗层7进行二次开槽，而后现浇截渗墙6，截渗墙6顶部与桩顶压梁9齐平，横向深入至截渗层7内，截渗墙6形成后，具备干地作业条件，开始进行护坦基础2开挖换填，随后进行凿除密排灌注桩3及高压旋喷桩形成的高喷防渗墙1顶部松散桩头凿除，最终完成下游护坦5及桩顶压梁9施工，改造工程的下游防冲防渗体系全部形成。

截渗墙6下游侧具有一斜向下的斜面（对换填的截渗层7二次开槽形成的坡面），斜面比例为1:0.5；截渗层7对截渗墙6形成半包围结构且其下游侧具有一斜向下的斜面（围堰体4填筑时形成的坡面），斜面比例为大于2。

围堰体4上设置护坡8，迎水侧和背水侧护坡8均为1:2.0，并且护坡8上游起始于截渗墙6和密排灌注桩3的交接处。

另外，在所述围堰体4下游侧设置进出场道路10，在围堰体4的两侧设置下游导墙11和船闸闸墙12。

本实用新型虽然已以较佳实施例公开如上，但其并不是用来限定本实用新型，任何本领域技术人员在不脱离本实用新型的精神和范围内，都可以利用上述揭示的方法和技术内容对本实用新型技术方案做出可能的变动和修改，因此，凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化及修饰，均属于本实用新型技术方案的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822260697.2

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209837059U

授权时间:20191224

主分类号:E02D19/04

专利分类号:E02D19/04

范畴分类:36C;36E;

申请人:浙江省第一水电建设集团股份有限公司

第一申请人:浙江省第一水电建设集团股份有限公司

申请人地址:310051 浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路500号华星创业大厦A座11楼

发明人:华建飞;岑达;王静;黄会荣;许政伟

第一发明人:华建飞

当前权利人:浙江省第一水电建设集团股份有限公司

代理人:单燕君

代理机构:33246

代理机构编号:浙江千克知识产权代理有限公司 33246

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/59b182ef0b519a5aca007635.html