# 关于预制装配式建筑施工技术的研究与应用分析樊功翔

（广西建工集团冶金建设有限公司，广西壮族自治区545002）

摘要：我国的经济快速发展，城市人口不断增多，面积不断扩大，对建筑工程的要求也日益增大，预制装配式施工技术具有外观美观、构建精致等特点，受到人们的广泛使用。通过分析装配式建筑施工技术在现阶段我国建筑工程中的意义与优势，提出了一些装配式建筑施工技术的具体应用措施，以此来促进建筑行业以及建材领域的改革与更新。

关键词：预制；装配式；建筑；施工；技术；应用

一、预制装配式建筑结构技术概述

我国对于预制装配式建筑结构的使用可追溯到上世纪80年代，其主要运用在大板建造方面。但受到经济方面的制约，该结构并未得到有效发展。而在经济飞速发展的21世纪，在多方面因素的刺激下预制装配式建筑结构迅速进入到建筑建设过程中。就国内来讲，北京与上海对该结构的研究与使用处于国内领先地位。其中由上海城建置业发展公司建设的浦江大型居住社区是国内首次以预制混凝土结构为主体的构件。

结合当前该结构体系的运用情况可见，其主要可分为两类即专用型结构体系与通用型结构体系。其中以通用型最为广泛，在结构组成上基本与现浇结构相似，包括剪力墙结构体系、框架结构体系以及混合体系。而专用结构体系则建立在通用型结构体系的基础上，主要满足不同建筑物在功能与性能上的需求。就现场施工来看，以主体结构竖向构件的预制施工技术难度最大，其包括剪力墙、框架柱及各类型梁等。同时采用各类建筑技术有机组合的方式使得预制装配式结构的优势进一步体现出来，其中主要有降减震技术结合的预制装配整体式结构以及集保温功能与施工构造一体的预制技术等。

预制装配式建筑结构将建筑施工的综合质量提升到一个新的台阶，与常规施工技术相比，其优势主要表现在以下几个层面：

（1）与以往施工建设相比，预制装配式技术中轻质墙板的比例更大，使得施工过程更加简单，快捷，节约了大量人力与物力，对于控制施工成本具有重要作用，同时使建筑施工更具有灵活性；

（2）在保证施工质量的基础上，提升了建筑施工的速度，有效缩短工程周期。将施工中对环境、交通等方面的影响性降至最低，对于提升建筑企业的综合经济效益更具有关键性作用；

（3）在预制装配式建筑结构的施工中，对施工人员的数量及技术要求较低，有助于对施工质量进行有效控制。同时与以往施工技术相比，预制装配式建筑结构的原材料在种类以及数量上均较低，保障了现场施工中的安全性，更符合绿色发展理念。

二、预制装配式住宅施工新技术应用中的关键环节研究

2.1预制装配式混凝土构件制备

预制装配式住宅的构件其生产过程更为标准化、规模化，固定尺寸参数与材料配比的指导下，制备效率有了很大程度提升。在当前的预制件生产过程中，主要应用定型模具进行构件成型。由于建筑整体载荷水平较高，因此需要模型能够在构件在成型过程中给予足够的刚度与强度的支撑，保证整体一致性与稳定性。同时，模具的成型面应具有较高的光洁度水平，确保构件成型后的表明平整性，易于安装连接。模板主要由底模、外侧模和内侧模构成，该模具组合能够确保构件的贴合度。在模板翻转操作环节，应使用专业夹具，翻转角度为90°正向位放置。在进行混凝土的浇筑与振捣前，应对构件材料体系进行仔细的检查，如钢筋骨架、支架和预埋件等部分符合施工设计标准后方可施工。浇筑振捣过程应持续进行，避免中途暂停形成的材料塑性问题。养护环节中，使用蒸汽养护，降低外界不良条件对于混凝土材料成型造成的影响，维持材料的一致性。

2.2预制装配式混凝土构件的安装施工

预制装配式混凝土构件安装的首要环节是现场吊装，在进行吊装时首先应确保起重机械选择的正确性，避免因机械选择不当导致的无法吊装到位甚至倾覆等严重问题。预制件吊装过程中，应结合具体预埋吊件的实际情况选择起吊点，保证吊装过程中预制件的水平度与平稳性。在吊装过程中应充分规划施工空间区域，轻起轻放，避免因用力不均造成的歪斜或磕碰问题。在吊装的过程中，应不断进行精度调整，在定位初期应使用相应的测量仪器进行控制。当前主要的预制件吊装定位仪器为三向式调节设备，能够确保吊装定位的准确性。作为预制件安装过程中的关键部分，连接点施工是极易出现质量问题的环节，同时也是预制装配式住宅建筑施工的重点。现阶段，此部分连接施工主要分为干式连接和湿式连接两种形式。其中，干式连接仅通过预制件的拼接与紧固，借助连接固件完成结构成型，节省了施工现场节点处混凝土浇筑施工步骤。与此相对应，湿式连接指的是在吊装与定位完成后，施工人员在节点位置进行混凝土浇筑，通过砼材料的成型聚合完成建筑结构体系成型。在实际施工环节中，上述两种方式应有针对性的选择应用。

2.3施工质量控制及验收

根据预制装配式住宅的施工特点，分别对预制装配式混凝土构件的工厂化生产、运输和堆放、安装和施工等进行质量控制及验收。

三、预制装配式建筑施工技术应用方法

3.1预制叠合墙板施工

建筑工程项目在施工建设中应用预制装配式建筑施工技术，可以设计、使用构件功能集成度高且具有复合保温功能的外挂墙板，在施工中建筑结构的受力体系不发生改变，同时预制装配比得到优化，有效解决了建筑防水、保温和外装饰等问题。预制叠合墙板技术施工中要做好防水设计，建筑主体结构和预制外墙板需要连接为一体，提高构件结构整体性。安装相邻外墙板的过程中需要使用自粘胶带密封连接缝隙，使建筑主体结构在浇筑施工中空腔不被水泥浆阻塞，使空腔完整有效。预制装配式建筑施工技术在叠合墙板施工中要同时在构件拼缝处使用高分子防水油膏，经嵌缝处理防止墙体内部有水气进入。

3.2预制内剪力墙施工

预制装配式的内剪力墙结构施工中需要对不同预制构件进行可靠连接，为建筑抗震性和结构整体性提供保障，预制内剪力墙施工中可以创新使用螺栓连接技术。在墙板安装时预留插筋位置，内墙预制板在伸入时需要预留出螺栓孔，将水泥砂浆等灌浆材料通过螺栓孔灌入，之后固定螺栓，从而使建筑结构与预制剪力墙连接形成可靠整体。但是在施工操作中需要注意连接剪力墙的螺栓要居中放置，不能影响竖向钢筋连接性，这种操作方法具有方便、可靠特性，连接成本较小，且施工作业对周围环境影响也较小。

3.3预制楼梯和阳台施工

预制装配式建筑施工技术应用中使用的预制楼梯结构要具有一次成型特性，连接板下部需要采用焊接技术连接，将预埋件在楼梯翻边上预埋并安装护栏杆。吊装楼梯与护栏安装一般一次成型，主要目的是为了节省施工安装时间、提高工程效率。预制空调板阳台在安装过程中一般采用双层配筋，钢筋间距控制在200mm，空调板地漏、栏杆和滴水线预埋时要保证泛坡坡度一次成型。预制装配式建筑施工技术应用要使用高精度的测垂传感尺，提高预制建筑构件装配精度，减少人工测控成本投入，预制装配式建筑施工技术应用要不断研究新思路和新方法，促进建筑行业进一步发展。

结束语

综上所述，预制装配式建筑施工技术在近阶段的建筑施工中的使用范围日益扩大，这种技术在未来的建筑施工工程中必然会产生着不可估量的作用，对于未来建筑施工的效率与建筑的质量会起到一个非常巨大的推动作用。

参考文献

[1]康顺年.关于预制装配式建筑施工技术的研究与应用分析[J].门窗，2016，08：121.

[2]王美华，张文泽，李荣帅.导架爬升式升降工作平台在预制装配式建筑施工中的应用初探[J].建筑施工，2016，09：1263-1265.

[3]包振清.浅谈预制装配式建筑施工常见质量问题与防范措施[J].建材与装饰，2017，27：53-54.

[4]龙莉波，马跃强，赵波，席金虎，李卫红，何飞.预制装配式建筑施工技术及其配套装备的创新研究[J].建筑施工，2016，03：367-369.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5a0f8b1f595ecebb7a03dacb.html