# 基于微地震数据的SRV计算方法及工程应用

### 论文摘要

页岩储层改造体积（SRV）是体积压裂施工评价的关键指标。由于微地震数据在空间上的不均匀和不规则分布,已有的方法通过构建规则的几何包络体来估算SRV具有较大的计算误差。因此,本文提出了一种基于三维不规则包络体的SRV的方法,该方法综合了Kmeans聚类分析和Delaunay三角剖分来实现三维不规则边界识别。首先采用K-means三维聚类方法对压裂过程微地震事件点进行聚类分析,将观测结果按照空间位置相似性分成不同的点云集合,其次利用Delaunay三角剖分中alpha-shape方法识别每一个集合的三维不规则凸面体,分别计算每一个凸面体的体积并累加得到总的SRV。实例应用结果表明:和传统模型相比,该模型得到的不规则包络体和微地震监测结果吻合度更好,能够有效排除未响应区域的带来的计算误差,在无需预测裂缝扩展的情况下快速得到体积压裂的SRV,实现同一口水平井不同压裂段的SRV精细计算,并且包络体具有可收缩性,通过校正收缩因子和聚类数目进行校正可得特定区块较为精确的SRV结果。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 SRV计算方法

- 1.1 K-means聚类分析

- 1.2 Delaunay三角剖分方法

- 1.3 SRV计算流程

- 2 工程实例应用

- 3.1 工程地质背景

- 3.2 参数敏感性分析

- 3.3 方法对比分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘星,金衍,林伯韬

关键词: 储层改造体积,微地震监测,聚类分析,三角剖分,水力压裂

来源: 地下空间与工程学报 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,地球物理学,矿业工程

单位: 中国石油大学(北京)石油工程学院

基金: 国家科技重大专项(2017ZX05009-003),国家自然科学基金(51490650)

分类号: P631.44

页码: 105-111

总页数: 7

文件大小: 2332K

下载量: 103

### 相关论文文献

- [1].利用时空立方体挖掘小微地震时空演变模式[J]. 测绘通报 2020(09)

- [2].卷积神经网络微地震事件检测[J]. 石油地球物理勘探 2020(05)

- [3].基于波形相似特征的微地震事件初至拾取及全局校正[J]. 地球物理学报 2019(12)

- [4].基于震幅叠加的微地震事件定位在地面监测中的应用[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2017(01)

- [5].微地震裂缝监测技术原理在龙12区块的应用[J]. 石化技术 2017(10)

- [6].一种强噪声微地震信号P震相初至拾取的新方法[J]. 石油物探 2020(03)

- [7].地面微地震资料噪声压制方法[J]. 地球物理学进展 2018(06)

- [8].最小二乘曲线拟合的微地震初至优化拾取方法及应用[J]. 石油地球物理勘探 2018(S2)

- [9].地面微地震监测数据处理难点及对策[J]. 油气藏评价与开发 2017(01)

- [10].地面阵列式微地震数据盲源分离去噪方法[J]. 物探与化探 2017(03)

- [11].独立分量分析与压缩感知微地震弱信号提取方法[J]. 石油地球物理勘探 2017(05)

- [12].微地震数据去噪方法综述[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2019(04)

- [13].基于多道信噪能量统计的微地震有效信号识别方法[J]. 物探化探计算技术 2019(04)

- [14].水力压裂微地震事件定位方法综述[J]. 地球物理学进展 2019(05)

- [15].地面微地震监测数据处理难点及对策[J]. 环境与发展 2017(09)

- [16].地面微地震压裂监测技术在煤层气开发中的应用[J]. 中国煤炭地质 2018(08)

- [17].基于局部相关谱约束的多道匹配追踪算法识别微地震信号[J]. 石油地球物理勘探 2017(04)

- [18].428XL仪器微地震采集技术探讨[J]. 石油管材与仪器 2017(04)

- [19].基于经验模态分解互信息熵与同步压缩变换的微地震信号去噪方法研究[J]. 石油物探 2017(05)

- [20].水平井分段压裂井下微地震裂缝监测技术应用[J]. 油气井测试 2015(03)

- [21].井下微地震裂缝监测技术在水平井分段压裂中的应用[J]. 钻采工艺 2014(04)

- [22].微地震裂缝监测技术在中原油田的应用[J]. 内蒙古石油化工 2020(04)

- [23].双井监测在微地震事件定位及压裂裂缝解释中的优势——以松辽盆地一口水平井的压裂监测为例[J]. 物探化探计算技术 2020(03)

- [24].地面与井中联合观测的微地震定位和速度结构同时反演[J]. 石油地球物理勘探 2018(02)

- [25].基于波形互相关的微地震事件自动识别及初至拾取[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [26].基于云平台的微地震数值模拟系统研究[J]. 物探化探计算技术 2018(04)

- [27].低信噪比微地震事件初至拾取方法研究[J]. 石油物探 2013(06)

- [28].微地震技术评价中牟区块体积压裂的效果[J]. 地质找矿论丛 2019(01)

- [29].基于频率衰减补偿的微地震定位方法[J]. 地球物理学报 2018(01)

- [30].水力压裂微地震井地联合监测系统及仪器[J]. 地球物理学报 2017(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5a4a0808bff54eedee130435.html